| Subiect | Parţial | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Subiect 1, total: |  | 10 |
| a) Rezistenţa echivalentă a celor becuri conectate în paralel este , de unde rezultă expresia intensităţii curentului prin sursă: . | 1 | 3 |
| Puterea consumată de toate becurile este: | 1 |  |
| şi puterea consumată de un singur bec: care poate fi exprimată în mod echivalent sub forma: . | 1 |  |
| b) | 1 | 4 |
| b1. Cazul (număr mare de becuri). În formula se poate neglija la numitor termenul faţă de şi se obţine: care este în acord cu expresia găsită de Preece. |  |  |
| b2. Cazul . Sistemul este în apropierea regimului de transfer maxim de putere pe reţeaua de becuri. Transferul de putere este maxim când . Dacă înlocuim în expresia , găsim: . | 1 |  |
| b3. Cazul (număr mic de becuri). În formula se poate neglija la numitor termenul faţă de şi se obţine: care este independentă de . | 1 |  |
| Concluzie: Formula lui Preece se poate aplica cu suficientă precizie doar pentru reţele care conţin un număr mare de becuri . | 1 |  |
| c) Tensiunea pe orice bec din reţea este dată de: . | 0,5 | 1 |
| Pentru . Pentru . Observăm că tensiunea pe becuri scade cu creşterea numărului de becuri, ceea ce înseamnă că trebuie să alegem . Condiţiile optime de funcţionare sunt în acest caz îndeplinite pentru un număr de becuri în reţea cuprins între 334 şi 480 de becuri. | 0,5 |  |
| d) Becurile moderne au rezistenţa . | 0,5 | 1 |
| Pentru a asigura funcţionarea în regim de transfer maxim de putere pe consumatorul extern a sursei avem: becuri. | 0,5 |  |
| Oficiu |  | 1 |

| Subiect 2, total: |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| a) Fig. 2s | 1 | 2 |
| Folosim notaţiile din figura 2s Din condiţia rezultă că şi . Din legea a doua lui Kirchhoff pentru ochiul de reţea MNQ rezultă iar pentru ochiul de reţea NPQ, . Utilizând aceste relaţii, obţinem: . | 1 |  |
| b) Domeniul de valori ale rezistenţei pentru care curentul prin galvanometru este mai mic decât valoarea limita se obţine din condiţia: . | 1 | 7 |
| Pentru a determina expresia curentului prin galvanometru scriem legile lui Kirchhoff pentru circuit în cazul general: . | 1 |  |
| Soluţia acestui sistem o reprezintă curenţii . Obţinem succesiv: . | 1 |  |
| Să notăm valoarea rezistenţei pentru care şi valoarea rezistenţei pentru care . Dacă înlocuim aceste notaţii în expresia curentului prin galvanometru, obţinem: | 1 |  |
| din care obţinem expresiile pentru şi : . | 1 |  |
| Dacă notăm valoarea rezistenţei pentru care , observăm că putem exprima şi sub forma: . | 1 |  |
| Rezultă că . | 1 |  |
| Oficiu |  | 1 |

| Subiect 3, total |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| 3.1) Completăm semisfera din enunţ cu o semisferă identică situată la dreapta originii O, formând astfel o sferă. Dacă sarcina totală de pe sferă este , potenţialul creat de sferă în A este: , unde este potenţialul necunoscut (dat de semisfera din stânga) iar este contribuţia la potenţialul total în A dat de semisfera din dreapta. | 1 | 3 |
| Folosind simetria problemei şi valorile din tabel se observă că . Valoarea potenţialului unei semisfere în centrul acesteia este dat de: de unde rezultă: . | 1 |  |
| Dacă se înlocuieşte în expresia potenţialul creat de sferă în A, obţinem: | 1 |  |
| 3.2) |  | 1 |
| Fig. 3.2s1 | 0,5 |  |
| Fig. 3.2s2 | 0,5 |  |

| 3.2a |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| În prezenţa sarcinii pe sfera conductoare apar sarcini de influenţă care asigură anularea câmpului în interiorul conductorului. În cazul în care întrerupătorul este pe poziţia deschis, sfera conductoare este izolată, sarcina totală de pe aceasta fiind zero. Potenţialul sferei este constant, dar nenul. Când întrerupătorul este pe poziţia închis, potenţialul sferei ajunge zero, datorită legăturii la Pământ. Este mai simplu să calculăm sistemul echivalent de sarcini (punctiforme) care asigură condiţia de potenţial nul pe sfera conductoare. Se calculează mărimea şi poziţia unei sarcini electrice punctiforme aflate la distanţa de centrul sferei care, împreună cu sarcina asigură condiţia pe orice punct de pe sferă. Este suficient să impunem condiţia de potenţial nul în punctele A şi B (vezi figura 3.2s2). Se obţine: | 1 |  |
| de unde rezultă succesiv: . | 1 |  |
| Sarcina este chiar sarcina totală de influenţă deoarece aceasta, împreună cu sarcina , creează acelaşi câmp în exteriorul sferei conductoare ca şi sistemul real (q şi sarcini de influenţă). În consecinţă, dacă aplicăm teorema lui Gauss pentru o sferă având raza cu puţin mai mare decât ar trebui pentru ambele sisteme să obţinem acelaşi flux, adică sarcina totală interioară acestei sfere ar trebui să fie aceiaşi în ambele cazuri. | 1 |  |

| 3.2b |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Când sfera este izolată (înainte de închiderea circuitului), sarcina totală de pe aceasta este nulă iar potenţialul este nenul. Pentru a asigura un astfel de potenţial pe sferă, se adaugă încă o sarcină în sistemul echivalent, sarcina poziţionată chiar în centrul sferei. După cum se ştie o astfel de sarcină va asigura un potenţial diferit de zero şi constant pe sferă. Valoarea sarcinii se determină din proprietatea că sarcina totală de influenţă, pe sferă, este nulă. Se ştie că atât sistemul format din sarcina şi sarcinile de influenţă, respectiv sistemul echivalent produc acelaşi câmp electric în afara sferei. Dacă se aplică teorema lui Gauss pentru o sferă de rază cu puţin mai mare decât , fluxul total prin aceasta trebuie să fie nul (sferă izolată, deci cu sarcina totală zero). Aceasta este valabil şi pentru sistemul real cât şi pentru sistemul echivalent. Dacă pentru sistemul echivalent fluxul total este zero, rezultă că sarcina totală din interiorul sferei (de rază cu puţin mai mare decât ) este tot zero. Rezultă că: . | 1 |  |
| Se calculează forţele care acţionează asupra sarcinii în cele două situaţii (K deschis – sferă izolată, respectiv K închis – sferă la potenţial zero). Cazul K dechis: . | 0,5 |  |
| Cazul K închis: . | 0,5 |  |
| Oficiu |  | 1 |