# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului

Specializare:  Chimie industrială şi protecţia mediului

Clasa: a XI-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | c | a | c | b | a | a | b | b | a | c | c | b | d | b | d | a | a | c | a |

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. a.(1) - cromat de potasiu ; b.(2) - titrării; c.(3) - substanţa; d.(4) – echivalent - gram ; e.(5) – acid oxalic sau sare Mohr sau oxalat de sodiu  .

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

2. 1. – c ; 2. – b; 3. – d; 4. – a.

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

3. a. – A ; b. – F; c. – A; d. – A; e. – A, f. – F .

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă  2 puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1.										  25 puncte

a.  Pompa cu piston cu dublu efect								 1 p

Pompa cu miscari alternative				          				 1 p

b.  1 ,2 – supape de aspiratie

3 ,4 – supape de refulare

5 – piston

6 – conducta de aspiraţie

7 – conducta de refulare

8 – cutie de etanşare									  8p

c.

Principiul de funcţionare:

Prin mişcarea alternativă a unui piston în camera de pompare ( cilindru ) se realizează o variaţie a volumului camerei de pompare. Această mişcare este realizată cu ajutorul unui mecanism bielă-manivelă care prin intermediul unei articulaţii cap de cruce transformă mişcarea de rotaţie în mişcare de translaţie alternativă în interiorul corpului pompei.      	 3p

Funcţionarea:

Când pistonul se deplasează de la A la B, supapele 1 şi 3 se deschid, supapele 2 şi 4 se închid, în spaţiul A având loc faza de aspiraţie  iar în B refularea.

Când pistonul se deplasează de la B la A, supapele 2 şi 4 se deschid, supapele 1 şi 3 se închid , în spaţiul A având loc faza de refulare  iar în B aspiraţia.   	          		 2p  d .

Se calculeaza debitul volumetric in S.I.							1 p

Qv = 3.6m3 / 3600s = 10-3 m3/s

Se calculeaza diametrul interior al conductei							2 p

d = dext -2δ = 108-2 x4 = 100 mm = 0.1 m

Se calculeaza viteza medie de curgere							2 p

w = Qv / A

A = π d2 / 4

w  = 4 xQv / π d2  = 4 x 10-3 /3.14 x (0.1)2 = 0.127 m/s

Se calculeaza criteriul Re cu relatia:								3 p

Re = w xd /ט = 0.127 x 0.1/ 1.01 x 10-6 = 12574 – regim de curgere turbulent

Se calculeaza pierderea de presiune prin frecare in conducte drepte cu relatia lui Fanning:

Δpf =λ x l/d x w2 /2 x  ρ = (0.028 x 100 x ( 0,127)2 x 1200) / 2x 0,1 = 27,09 Pa	            2p

2.										15 puncte

a. cromat de potasiu                    							            1 p

b. NaCl+ AgNO3=Ag Cl+Na NO3      					    		2 p

K2Cr O4+2 AgNO3=Ag2CrO4+2KNO3   							2 p

- 1000 cm3 AgNO30,1n…………5,8457 gNaCl

6,35 cm3 AgNO30,1n…………….x

x=0,0371g                                       							5p

10 cm3 proba………….0,0371g NaCl

500 cm3 proba…………..y

y=1,8560 g NaCl                                						5p