# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului

Specializare:  Chimie industrială

Clasa: a XII-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | d | c | a | c | c | b | c | d | c | b | d | c | b | c | d | a | b | a | d |

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1.

a.(1) – β diversitate; b . (2) - debit volumetric; c. (3) – factorului de corecţie; d.(4) – umplută cu lichid (amorsată) ;e.(5) – hidrogen.

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 2puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

2.

1. – b ;2.- g ; 3. – d ; 4. – c ; 5. - a

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 2puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

3.

a. – A ; b. – A; c. – F; d. – F; e. – A.

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 2puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1. 											20 p

a) 4 reacţii: 4 x 2 puncte = 8 puncte					8p

b) mKMnO4 = 0,1xM/5x38,25x10-3 g					4p

m CaCO3 = 0,19125 g						2 p

m Ca2+ = 0,0765 g							3 p

%Ca = 37,77 %							3 p

2.											20 p

a.

Qv = v/ Δt                          							1 p

Qv = 1,8 / 20 = 0,09 m3/ s 							2 p

w = v/ Δt •A   =Qv / A 								1 p

A = π d2/ 4   ,  w = 4 Qv  / π d2 						3 p

w= 1,27 m/s                            						1 p

Qm = ρ • Q v        	      							2 p

Qm = 108 kg/s              							1 p

wm = Qm / A  = Qv•ρ/ A = w • ρ 						3 p

wm = 1524 kg/m2 • s     							1 p

Re = w•d / ט = w•d• ρ / η  							2 p

Re = 14287,5                       							1 p

b.

Re > 10000  indică regim de curgere turbulent stabil 			2 p