# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului

Specializare:  Chimie industrială şi protecţia mediului

Clasa: a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect :

1.Plantele care cresc în locuri uscate fac parte din categoria:

- hidrofile;

- higrofile;

- xerofile;

- halofile.

- sciatofil.

2. Structura biotopului este rezultatul interacţiunii:

- factorilor biotici;

- factorilor abiotici;

- factorilor abiotici şi biotici;

- factorilor fizici.

- factori chimici

3.Un nivel trofic este reprezentat de:

- toţi indivizii aceleiaşi specii dintr-o biocenoză;

- toate organismele biocenozei;

- toate organismele biocenozei din aceeaşi categorie trofică;

- toate categoriile trofice dintr-o biocenoză

- toate categoriile trofice dintr-un ecosistem.

4.Fidelitatea este un indice structural care exprimă:

- frecvenţa unei specii într-o biocenoză;

- modul de distribuţie a componentelor biocenozei;

- tăria legăturilor unei specii cu alte specii ale biocenozei;

- tăria legăturilor indivizilor dintr-o specie cu indivizii ce formează aceeaşi populaţie.

- modul de distribuţie a componentelor biotopului.

5. Gazele care produc efectul de seră sunt:

- dioxid de carbon, metan, hidrogen sulfurat, freoni;

- dioxid de carbon, metan, oxizi de azot, freoni;

- dioxid de carbon, metan, monoxid de carbon, haloni;

- dioxid de carbon, freoni, haloni, oxizi de sulf.

- dioxid de carbon, metan, amoniac.

6.Solul poate fi poluat direct prin:

- deversări de deşeuri pe terenuri;

- infiltrarea prin sol a apelor contaminate;

- transportul agentilor poluanţi prin vânt de la un loc la altul;

- depunerea  agenţilor poluanţi evacuaţi iniţial în atmosferă.

- transportul agentilor poluanţi de către apă de la un loc la altul.

7.Faza de aspiraţie la o pompa cu miscari alternative cu simplu efect, incepe atunci cand:

a. pistonul se deplaseaza de la PMI la punctual PME;

b. supapa de refulare este deschisa;

c. pistonul se deplaseaza de la PME la punctual PMI;

d. supapa de aspiraţie este închisă;

e. pistonul se deplasează în gol.

8.Montejusul face parte din categoria:

- pompelor cu mişcări alternative;

- pompelor fără elemnte mobile;

- pompelor rotative;

- pompelor centrifuge.

- pompe cu membrane.

9. Valoarea coeficientului de frecare λ, din relaţia lui Fanning, pentru calculul căderii de presiune prin conducte depinde de :

- temperatura fluidului;

- rugozitatea conductei;

- lungimea conductei;

- proprietăţile fizico-chimice ale fluidului,

- debitul fluidului.

10. Principalele avantaje ale pompelor cu mişcări alternative sunt:

- randamente mari şi presiuni de refulare mari;

- randamente mari şi debite mari;

- reglare uşoară a debitului şi presiuni de refulare mari;

- debit uniform şi randamente mari;

- presiuni de aspiraţie mari si debit uniform.

11. Unitatea de măsură (în sistemul internaţional de unităţi) pentru presiune este:

- N/m·s;

- N/s;

- N/m2;

- Kgf/m2.

- N/m2s

12. Inălţimea manometrică totală , Hm, reprezintă:

- suma dintre înălţimea de aspiraţie şi înalţimea de refulare;

- presiunea fluidului la ieşirea din pompă;

- diferenţa dintre energiile pe care le conţine fluidul la refulare şi la aspiraţie;

- diferenţa maximă pe verticală între suprafaţa lichidului de pompat şi axul pompei.

- distanţa maximă pe verticală între axul pompei şi nivelul la care poate fi ridicat fluidul.

13.Amorsarea pompelor centrifuge se face:

- după pornire, cu robimetul de aerisire deschis ;

- înainte de pornire ;

- în timpul funcţionării ;

- la oprire ;

- după oprire, cu robimetul de aerisire deschis.

14.Viteza critică de curgere a unui fluid este:

- viteza de curgere laminară a fluidului;

- viteza de curgere turbulentă a fluidului;

- viteza la care fluidul nu mai curge;

- viteza de curgere la care fluidul trece din regim laminar la regim turbulent.

- Viteza de curgere intermediară a fluidului.

15. Se dau compuşii: NH3, HClO3, K2Cr2O7, KMnO4. Numerele de oxidare pentru N, Cl, Cr, Mn sunt:

a. +3; -5; +6; +7

b. -3; +5; +6; +7

c. +3; +5; +6; -7

d. -3; -5; +6; +7

e. +3;-5; -6; +7

16. Indicatorul utilizat in dicromatometrie este:

a. metiloranj

b. amidon

c. eriocrom negru T

d. difenilamina

e.  fenolftaleină

17.Punctul final al titrării este:

- momentul titrării care corespunde adăugării unei cantităţi de reactiv echivalentă cu cantitatea de substanţă analizată;

- momentul care corespunde adăugării unei cantităţi de indicator egal cu cantitatea de titrant;

- momentul la care se percepe modificarea (schimbarea culorii, apariţia sau dispariţia unui precipitat, variaţia bruscă a unei mărimi fizice etc.)

- momentul în care reacţia s-a desfăşurat cantitativ.

- momentul în care reacţia s-a desfăşurat calitativ.

18. Titrantul este:

- soluţia care se adăugă  treptat cu biureta sau cu pipeta;

- soluţia care se titrează;

- soluţia care indică modificarea culorii la punctul de echivalenţă;

- soluţia de concentraţie 15%.

- soluţia care se adăugă  treptat cu eprubeta.

19. Factorul gravimetric reprezintă:

- un număr care arată de câte ori o soluţie de concentraţie aproximativă este mai  concentrată sau mai diluată decât soluţia de concentraţie exactă;

- raportul dintre masa precipitat cântărit şi masa moleculară a acestuia;

- raportul dintre masa moleculară a componetului ce se determină şi masa moleculară a substanţei  solide cântărite;

- un număr care arată de câte ori masa precipitatului este mai mare decât masa substanţei luate în lucru ;

- un număr care arată de câte ori masa precipitatului este mai mică decât masa substanţei luate în lucru .

20. Indicatorul folosit la o titrare cu o soluţie de hidroxid de sodiu este:

- fenolftaleina;

- metiloranjul;

- difenilamina;

- fluoresceina ;

- amidon.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs cifrele de la (1) – (5) , iar in dreptul fiecareia treceţi noţiunile corecte care completează spaţiile libere corespunzătoare.          			10puncte

a. Determinarea anionului clorură prin titrare cu azotat de argint se realizează in prezenţa indicatorului ............(1).............

b. Punctul de echivalenţă este momentul ............(2)............. care corespunde adăugării unei cantităţi de reactiv, echivalentă cu cantitatea de substanţă analizată.

c. Titrul unei soluţii reprezintă cantitatea de ................(3)................. in grame dizolvată intr-un cm3 de soluţie.

d. In reacţia de neutralizare , echivalentul gram al unei baze reprezintă cantitatea de substanţă ce reacţionează cu un .............(4)............. de protoni.

e. Factorul de corecţie pentru o soluţie de KMnO4 de concentraţie aproximativă , se determină cu o substanţă etalon, care este..........(5).................

2.În coloana A sunt prezentate moduri de exprimare  a concentraţiei unei soluţii , iar în coloana B definiţii ale concentraţiei. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele  din coloana B. 		8puncte

| A. Moduri de exprimare a concentraţiei unei soluţii | B. Definiţia concentraţiei |
| --- | --- |
| normală molară titrul procentuală | număr de grame de solvat dizolvate în 100 g soluţie număr de moli de solvat dizolvaţi în 1000 ml soluţie număr de echivalenţi-gram de solvat dizolvaţi în 1000 ml soluţie cantitatea de solvat (g) dizolvat într-un cm3 soluţie număr de grame de substanţă în 1000 ml soluţie |

3. Transcrieţi pe foaia de concurs , litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b , c, d, e) sii notaţi in dreptul ei litera A , daca apreciaţi că enunţul este adevărat si litera F , dacă apreciaţi că enunţul este fals                                                                   					12 puncte

a. Oxidarea este o cedare de electroni , deci o scădere de sarcină negativă.

b. Fenolftaleina în mediu acid are culoarea violetă.

c.1N/m2 = 1 Pa

d. Viscozitatea cinematică reprezintă raportul dintre viscozitatea dinamică şi densitatea fluidului respectiv.

e.Statutul actual al Deltei Dunării este de Rezervaţie ştiinţifică.

f.Hidrofilele sunt specii de animale iubitoare de umiditate.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1. Figura alăturată reprezintă un utilaj pentru transportul lichidelor.           25 puncte

- Identificaţi utilajul  din imagine si categoria din care face parte;

- Denumiţi părţile componente numerotate de la 1 la 8 ale utilajului prezentat în schema alăturată;

- Descrieţi principiul de funcţionare al acestui utilaj;

- Determinaţi regimul de curgere si pierderea de presiune prin frecare la transportul unui lichid cu debitul de 3,6 m3/h printr-o conductă dreaptă de lungime 100 m si diametrul exterior 108 x 4 mm, ştiind că densitatea  lichidului este 1.200 kg/m 3 şi viscozitatea cinematică 1,01 .10-6 m2/s. Se cunoaşte valoarea coeficientului de frecare λ = 0,028.

2.  Se dizolvă o anumită cantitate de clorură de sodiu în apă, aducându-se volumul soluţiei la 500 cm3. Se iau 10 cm3 din această soluţie şi se titrează cu o soluţie standard de azotat de argint 1·10-1n, consumându-se 6,35 cm3. 							15 puncte

a. Precizaţi indicatorul folosit la titrare.

b. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice

c. Determinaţi cantitatea de clorură de sodiu dizolvată.

Se dă MNaCl =  58,457