OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 18.IV.2006

Profil:  TEHNIC

Specializarea: MECANICĂ

Clasa: a XI-a

Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I.					                                                       Total  20 puncte

Pentru fiecare răspuns corect  se acordă câte 1 punct.

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  0 puncte.

1 – a; 2 – d; 3 – a; 4 – b; 5 – a; 6 – d; 7 – c; 8 – b; 9 – d; 10 – b; 11 – a; 12 – b; 13 – d;

14 – a; 15 – c; 16 –b; 17 – c; 18 – d; 19 – a; 20 – c;

Subiectul II.								                    Total 30 puncte

1.   6 puncte

duritatea; elasticitatea; plasticitatea; rezistenţa mecanică; rezistenţa la şoc; rezistenţa la oboseală.    (6x1p.=6p.)

Pentru fiecare proprietate corect exprimată se acordă câte 1 punct.

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  0 puncte.

2.  6 puncte

a.    2 filete exterioare  							1p.

b.    material metalic								1p.

c.    cotarea lungimii filetului exterior  reprezentat în secţiune

sau: reprezentarea limitei filetului exterior reprezentat în secţiune	1p.

d.   M  -  metric

R  -  rază

Ø  -  diametru

S  -  deschiderea cheii							1p.

e.   capete de piesă 								1p.

f.   Ø10 0-0,110  								1p.

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 punct.

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  0 puncte.

3.  6 puncte

a.  întindere sau compresiune; forfecare; încovoiere; torsiune (răsucire).

Pentru fiecare tip de solicitare corect exprimată se acordă câte 1 punct.    (4x1p.=4p.)

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  0 puncte.

b.  încovoiere + forfecare; încovoiere + torsiune; etc.

Pentru fiecare exemplu corect  se acordă câte 1 punct.    (2x1p.=2p.)

Se vor acorda puncte doar pentru două exemple.

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa răspunsului,  0 puncte.

4.   6 puncte

a) 	 ambreiaj cu fricţiune centrifug                                                                   	1 punct

b) 	1. saboţi  									1 punct

2. tambur 									1 punct

3. arcuri 									1 punct

4. arbore motor  								1 punct

c)  	forţa centrifugă 								1 punct

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

5.   6 puncte

Extrudarea este procedeul de prelucrare prin deformare plastică a semifabricatelor, la cald sau la rece, prin care materialul este presat într-o matriţă care-i micşorează secţiunea.

3 puncte

Avantaje:

- realizarea unor grade mari de deformare					1 punct

- realizarea unor forme foarte apropiate de cele finite				1 punct

- consum specific de material redus						1 punct

Subiectul III.						                                                     40 puncte

- 32 puncte:

- Nituirea reprezintă operaţia tehnologică de găurire a elementelor asamblării, de montare a niturilor şi de formare a capului de închidere.  			2 puncte

- 4 puncte

forfecare 								2 puncte

strivire 									2 puncte

- 2 puncte

cap la cap cu eclise 							1 punct

prin suprapunere 							1 punct

- 6 puncte

Relaţie: (f = = ( (af  					2 puncte

unitate de măsură (N/m2 ( 						1 punct

(s =  = ( (as 							2 puncte

unitate de măsură (N/m2 ( 						1 punct

e)   3 puncte

construcţii metalice 							1punct

nave 									1punct

poduri, macarale etc.	 						1punct

f) 15 puncte

d = s =  4 = 6 mm

relaţie 									2 puncte

înlocuire 								2 puncte

unitate de măsură 							1 punct

T =  = 36 ( 100 = 2826 N = 2,826 KN

relaţie 									2 puncte

înlocuire 								2 puncte

unitate de măsură 							1 punct

n =  =  = 5,3 ( 6 nituri

relaţie 									2 puncte

înlocuire 								2 puncte

alegerea corectă a numărului de nituri				1 punct

- 8 puncte

- relaţie generală: L  = l1 + l2 + r( (mm( 					1punct

- r = r1 +  (mm( 								2 puncte

- larc =  (mm(  								1 punct

- L = l1 + l2  + ;  							2 puncte

L = 15 + 25 +(100 + 5) = 204,85 mm      				2 puncte