OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 18.IV.2006

Profil:  TEHNIC

Specializarea: MECANICĂ

Clasa: a XII-a

Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I.					                                		        Total 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. – b; 2. – b; 3. – c; 4. – a; 5. – c; 6. - b; 7. - a; 8. - d; 9. – b; 10. – b: 11. – c; 12 – c;

13. – b; 14. – c; 15. – c; 16. – b; 17. – c; 18. - c; 19. – c; 20.- d.

Subiectul II.									        Total 30 puncte

1. (10 p =5 x 2p).

a) rigle cu muchii active – metoda fantei de lumină; b) rigle cu suprafeţe active– metoda fantei de lumină; c) rigle în formă de pană - metoda fantei de lumină –; d) calibre optice–bloc de cale plan paralele - metoda petei de contact; e) traductoare electronice – capacitive şi inductive.

Se acordă câte 1punct pentru denumirea mijlocului de măsurare şi câte 1 punct pentru denumirea principiului de măsurare. Pentru răspuns incomplet sau incorect se acordă 0 puncte.

2. ( 8p= 4x 2p).

a) broşare cu broşă dreaptă –mişcarea principală rectilinie alternativă - mişcarea de rotaţie a piesei; b) broşare cu broşă circulară cu dinţi pe exterior cu mişcare simplă – mişcarea principală a broşei - mişcarea de rotaţie a piesei;; c) broşare cu broşă circulară cu dinţi pe interior  cu mişcare simplă - mişcarea principală a broşei - mişcarea de rotaţie a piesei;; d) broşare cu broşă circulară cu dinţi pe exterior cu mişcare planetară – mişcarea de rotaţie a piesei în jurul axei  broşei şi mişcarea de rotaţie a piesei în jurul axei proprii.

Se acordă câte 1 punct pentru reprezentarea schemei tehnologice şi câte 1 punct pentru denumirea schemei tehnologice. Pentru răspuns incomplet sau incorect se acordă 0 puncte.

3. (8p= 4x 2p).

- biela : OL 50 B; OL60 B: OLC 35; OLC 45; oţeluri aliate pe bază de crom ,nichel, molibden

- pistonul : aliaje de aluminiu cu cupru, siliciu, magneziu

- segmenţii: fonte aliate cu nichel, crom, molibden; bronzuri şi anumite materiale nemetalice;

- capul de cruce : fonta sau oţelul

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare componentă corect indicată şi câte un punct pentru un material precizat corect, maxim 4 puncte. Pentru răspuns incomplet sau incorect se acordă 0 puncte.

4. (4p.= 4x1p.).

a) bronzurile; b) materiale metalice sinterizate; c) materiale bimetalice ;d) materiale metalice combinate cu materiale nemetalice; e) materiale nemetalice; materiale plastice; cauciucul; materiale ceramice; grafit.

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect , max. 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau incomplet se acordă 0 puncte.

Subiectul III.						                        	        Total 40 puncte

1. (15 p) Punctajul se distribuie astfel:

(2p)

(2p)

(2p)

(3p)

- 2p pentru transformarea corectă a unităţilor de măsură efectuată separat sau direct

- 2p pentru înlocuirea corectă a datelor

- 2p pentru rezultatul corect al calculului d = 73 mm

2. (13 p) – Punctajul este distribuit astfel:

- 2 p – pentru  reprezentarea corectă a schemei de încărcare a barei

- 3 p – pentru calculul reactiunilor , , (;; 14500 N; )

- 2 p – pentru trasarea diagramei de forţă tăietoare,

- 2 p – pentru trasarea diagramei momentului încovoietor

- 2p – pentru  relatia de verificare la incovoiere a barei

- 2p – pentru inlocuirea datelor si raspunsul corect ( =111MPaMPa)

Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia – 0 p.

- 13 puncte

a. Identificarea  părţilor componente ..				9 puncte

1 – placă de bază 		1p

2 – batiu			1p

3- arbore principal		1p

4- braţ suport		1p

5- suport lagăr		1p

6 –dorn lung		1p

7 – freză			1p

8 – masă			1p

9 – consolă		1p

b. Denumirea mişcărilor necesare: 				4 puncte

I mişcarea principală de rotaţie a frezei 		1p

II mişcarea de avans longitudinal a mesei 	1p

III mişcarea de avans transversal a mesei	1p

IV deplasarea pe verticală a consolei		1p