OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 18.IV.2006

Profil:  TEHNIC

Specializarea: MECANICĂ

Clasa: a XII-a

Barem de corectare şi notare pentru proba practică

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I.					                                		        Total 81 puncte

1. Realizarea completă a desenului de execuţie. 					      45 puncte

a – vederea principală;							      10 puncte

b – vedere laterală din stânga;						        5 puncte

c – cotare completă;								      10 puncte

d – utilizarea corectă a liniilor standardizate;					      10 puncte

e – acurateţea execuţiei;							      10 puncte

2. Tehnologia de execuţie:								      36 puncte

- pentru alegerea semifabricatului, bară laminată Ø 32; l = 102mm ……………..6 puncte

- pentru precizarea corectă a operaţiilor se acordă………………………………  18 puncte

- pentru precizarea corectă a maşinilor unelte se acordă…………………………5 puncte

- pentru precizarea corectă a SDV-lor se acordă…………………………………   7 puncte

| Nr. crt. | Denumirea operaţiei | Maşina unealtă | SDV-uri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strunjire: - frontală la un capăt, l =100mm | Strung normal | Cuţit încovoiat la 450 Şubler |
| 2 | Strunjire exterioară: - Ø 30; l = 52mm; - Ø 24; l = 40mm; - Ø 19,6; l = 18mm; | Strung normal | Cuţit de strunjit exterior Cuţit lateral dreapta Şubler |
| 3 | Strunjire: - frontală la celălalt capăt, l =98mm - exterioară: Ø 24; l = 48mm; - conică: a= 100 | Strung normal | Cuţit încovoiat la 450 Cuţit lateral dreapta Cuţit lateral stânga Şubler |
| 4 | Frezare: bilaterală de 26mm; l = 10mm | Maşină de frezat | Freză cilindro-frontală Cap divizor Şubler |
| 5 | Frezare: pătrat de 14mm; l = 18mm | Maşină de frezat | Freză cilindro-frontală Cap divizor Şubler |
| 6 | Control final | - | Şubler Raportor |

Subiectul II					                                	 Total  9 puncte

Punctajul se distribuie, astfel:

3 p – scrierea ecuaţiilor de echilibru pentru condiţiile problemei : ; ;

2 p – Numerotarea punctelor de interes; alegerea sistemului de axe; precizarea reacţiunilor din reazeme;

2 p – Înlocuirea datelor problemei pentru calculul lui V si V;

2p – calculul corect al reacţiunilor , şi anume: V = 266N şi V= 404 N.

Pentru răspuns incorect sau incomplet se acordă 0 puncte