# OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”

## Faza națională – 04 aprilie 2012

Proba practică

Profil: TEHNIC

Specializare: tehnician designer vestimentar, tehnician în industria textilă

Clasa: a XI-a liceu, ruta directă şi  a XII-a  liceu, ruta progresivă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I 									TOTAL: 30 puncte

Să se realizeze desenul de mai jos, urmărind cerinţele enumerate. Pentru fiecare etapă se va nota pe foaia de concurs comanda folosită.

  - Să se stabilească dimensiunile paginii la formatul A4 portret;

  - Să se stabilească unitatea de măsură în centimetri, cu o precizie de 2 zecimale;

  - Grosimea liniei de contur va fi de 0,5 mm, grosimea liniei cercului interior 0,25 mm;

  - Să se salveze desenul cu nume_prenume.dwg într-un folder cu numele Olimpiada_2012.

Centrul cercului are coordonatele C(75,70)

Subiectul II 									TOTAL: 30 puncte

Analizaţi mostra de ţesătură primită şi răspundeţi la următoarele cerinţe:

- Reprezentaţi grafic structura mostrei de țesătură, folosind metoda decompoziţiei;

- Identificaţi şi notaţi legătura;

- Numerotaţi firele de urzeală şi firele de bătătură;

- Delimitaţi în desen raportul legăturii și precizați valoarea acestuia;

- Stabiliți saltul punctelor de legare;

- Precizați două destinații ale țesăturii analizate.

Subiectul III 								                  TOTAL: 30 puncte

Se dau mostre din două fire diferite: F1 cu lungimea de 2 m și F2 de 5 m.

Analizați cele două mostre de fir și răspundeți la următoarele cerințe:

- precizaţi tipul fiecărui fir în funcţie de structură (denumire fir);

- calculaţi indicii de fineţe (Nm, Ttex, Tden) pentru cele două fire folosind metoda cântăririi;

- determinaţi sensul torsiunii pentru fiecare mostră de fir;

Rezolvaţi cerinţele pe foaia de concurs şi treceţi rezultatele într-un tabel de forma de mai jos.

| Mostra de fir | Structură fir | L (m) | Masa (g) | Fineţea | Sensul torsiunii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nm | Ttex | Tden |  |
| F1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| F2 |  | 5 |  |  |  |  |  |