Subiectul 1. Sistemul optic din figură este format din două lentile identice având distanţa focală f, fiecare. Să se găsească grafic şi analitic poziţia imaginii finale. Să se discute după valorile reale pozitive posibile ale lui k.

Prof. Ariton Costel

Subiectul 2. O mică bijuterie din pietre semipreţioase are forma unei lentile subţiri formată din 3 zone transparente concentrice cu aceeaşi rază de curbură având indicii de refracţie n1 >n2 >n3 cu n1 la exterior (vezi figura). O sursă punctiformă aşezată la distanţa a pe axul optic principal al bijuteriei formează 3 imagini reale distincte situate la distanţele a, 2a şi 3a faţă de centrul optic al bijuteriei. Dacă n1=2, determinaţi n2 şi n3.

Prof. Băraru Ion

Subiectul 3. Faţă de normala la secţiunea transversală a unei fibre optice, cilindrice, din sticlă, având diametrul d=50(m un fascicul îngust de lumină monocromatică intră sub un unghi de incidenţă variabil . Să se determine:

a) Ce condiţie trebuie să satisfacă unghiurile de incidenţă i, dacă indicele de refracţie al sticlei este , astfel încât lumina să nu părăsească fibra optică prin suprafaţa cilindrică?

b) Dacă raza de lumină intră sub unghiul de incidenţă i=45o faţă de axa optică a fibrei, prin centrul fibrei optice, care este distanţa străbătută de-a lungul fibrei optice până la a N-a reflexie pe suprafaţa cilindrului? (N=100).

Prof. Stănculete Nicolae

# Text boxes

Str. Mihai Eminescu 11, 900664 – Constanţa

Tel. 0241/61 19 13, Fax 0241/61 88 80

e-mail: isj-cta@isjcta.ro

n3

n2

n1

a

NOTĂ : Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată, care se secretizează. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor. Elevii pot folosi calculatoare de buzunar, neprogramabile. Fiecare subiect se notează de la 10 la 1, cu un punct din oficiu. Punctajul final este suma punctajelor obţinute pentru fiecare subiect.

Informaţii privind Olimpiada de Fizică 2006 (rezultate, bareme de corectare, condiţii de calificare la fazele superioare etc) găsiţi pe site-ul Liceului Teoretic „Ovidius” : www.quarq.ro

f

kf

L1

L2