Subiectul 1. La distanţa 2f  faţă de o lentilă convergentă L1, cu distanţa focală f se află un obiect luminos. Iluminarea imaginii clare a obiectului pe un ecran este E0. Între ecran şi lentilă se aşează o lentilă divergentă L2 cu distanţa focală -2f. Pentru ca imaginea clară a obiectului să se formeze pe ecran depărtăm ecranul pe distanţa f. Care este iluminarea imaginii obiectului în acest caz?

Prof. Ariton Costel

Subiectul 2. O pană optică cu aer are suprafaţa interioară perfect plană iar cea superioară are o adâncitură care produce o deplasare a franjelor de interferenţă în locul respectiv cu , unde i0 reprezintă interfranja. Să se calculeze adâncimea defectului dacă pana se iluminează normal cu lumină galbenă având lungimea de undă (=589,3nm.

Prof. Ariton Costel

Subiectul 3. O lentilă convergentă subţire a fost tăiată în două după un diametru, iar jumătatea inferioară a fost deplasată pe axul optic cu distanţa  faţă de cealaltă, ca în figură. O sursă luminoasă punctiformă, care emite uniform în toate direcţiile se plasează la distanţa  în faţa jumătaţii superioare şi la înălţimea  deasupra axului optic principal. Un ecran transversal se deplasează de-a lungul axului optic până ce, într-o anumită poziţie, pe el se obţin  două imagini nete în punctele  şi . Determinaţi :

a) poziţia ecranului şi distanţa focală a lentilei;

b) distanţa  dintre cele două imagini;

c) raportul iluminărilor ecranului în punctele   şi , dacă se cunoaşte diametrul lentilei .

Se vor face pentru unghiuri mici aproximaţiile: .

Suprafaţa calotei sferice estedată de: ,cu notaţiile din figura alăturată.

Prof. Pantelimon Anton

# Text boxes

Str. Mihai Eminescu 11, 900664 – Constanţa

Tel. 0241/61 19 13, Fax 0241/61 88 80

e-mail: isj-cta@isjcta.ro

NOTĂ : Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată, care se secretizează. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor. Elevii pot folosi calculatoare de buzunar, neprogramabile. Fiecare subiect se notează de la 10 la 1, cu un punct din oficiu. Punctajul final este suma punctajelor obţinute pentru fiecare subiect.

Informaţii privind Olimpiada de Fizică 2006 (rezultate, bareme de corectare, condiţii de calificare la fazele superioare etc) găsiţi pe site-ul Liceului Teoretic „Ovidius” : www.quarq.ro