OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

ETAPA JUDEȚEANĂ

24.02.2018

PROPUNATOR PROF. BOGDAN MIRELA

Profil: Tehnic.

Specializare: Mecanic-Auto

Clasa: a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul  I                                                                                                                       Total   15  puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect: ( 5 puncte)

1.  OL 37 – reprezintă un otel carbon cu:

a. 0,37% carbon

b. rezistenţa minimă  la rupere de 37 daN/mm2

c. rezistenta minimă  la rupere de 37N/mm2

d. duritatea 37 HV

2.  Proprietatea pe care o au unele metale de a rezista la solicitări aplicate brusc , se numește :

a.elasticitate

b.rezistența la rupere

c. rezistența la șoc sau reziliența

d. duritatea

3.Măsurarea forțelor se realizează cu:

a.manometre

b.barometre

c.debitmetre

d.dinamometre

4.Zona dintre piesele sudate, rezultată prin solidificarea materialelor topite se numește:

a.cordon de sudare

b.material de adaos

c. material de bază

d.rost de sudare

5.Operația tehnologică prin care se separă dintr-un material porțiuni cu dimensiuni și  forme stabilite se numește:

a. îndreptare

b.debitare

c.polizare

d.pilire

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals.  ( 5  puncte)

1. Fontele şi oţelurile sunt aliaje fier – carbon

2. Aliajul de lipit are temperatura de topire mai mare comparativ cu  cea a metalelor care se lipesc.

3.Vernierul este parte componentă a șublerului.

4. Filierele se utilizează pentru filetarea interioară.

5. Cuprul este un metal ușor.

I.3.   În coloana A sunt trecute operații de lăcătușerie și în coloana B sunt trecute  scule utilizate pentru realizarea acestora. Realizați asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și literele din coloana B : ( 5  puncte)

| A.OPERAȚII DE LĂCĂTUȘERIE | B.SCULE UTILIZATE |
| --- | --- |
| 1.Trasarea | a.Ciocan |
| 2. Debitarea | b.Burghiu |
| 3. Găurirea | c.Tarod |
| 4. Filetare | d.Foarfece |
| 5. Îndreptare | e. Punctator |
|  | f. Perii de sârmă |

Subiectul II

Total 25 puncte

II.1. Scrieţi, pe foaia de concurs, informaţia corectă care completează spaţiile libere:

(10 puncte)

a.  Funcționarea micrometrelor se bazează pe transformarea mișcării de ...... (1) ........ a unui șurub micrometric în mișcare de translație

b. …. (2) …este elementul de bază al unei asamblări filetate.

c. 40C10 este un oțel aliat cu…(3) …% carbon.

d. Atmosfera fizică este unitatea de măsură pentru……(4) ………

e.Pietrele de polizor sunt formate din ………(5) …….legate  între ele cu un liant.

II.2. Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:                               ( 15 puncte)

a. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare.

b. Indicaţi mărimea fizică măsurată cu acest aparat.

c. Identificaţi elementele componente.

d. Explicaţi funcţionarea mijlocului de măsurare

Subiectul III                                                                                                      Total       20 puncte

III.1. Asamblarea este operatia de îmbinare a două sau mai multe piese definitive prelucrate, într-o anumită succesiune, astfel încât să formeze un produs care să corespundă din punct de vedere tehnic scopului pentru care a fost proiectat.

(10 puncte)

a. Definiţi asamblările nedemontabile şi daţi 3 exemple de astfel de asamblări

b. Clasificați niturile 	după 3 criterii de clasificare-forma capului inițial, poziția capului inițial,forma tijei.

c.  Identificați sculele necesare la nituirea manuală.

III.2. Realizați un eseu cu tema ȘUBLERUL având în vedere următoarele: (10 puncte)

- Identificarea elementelor componente ale șublerului

- Precizia de măsurare a șublerului

- Principiul de măsurare.