# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 21.05.2005

# EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Clasa: a VII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul. I. 							TOTAL:  15  puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.Simbolul   	reprezintă :

a. un condensator

b. o antenă

c. o sursă

d. un rezistor

e. o bobină

2. Aliajele tipografice sunt aliaje care conţin următoarele elemente :

a. Zn + Cu

b. Zn + Mg

c. Cu + Sn

d. Pb + Sn

e. Cu + Ni

3. În desenul tehnic scrierea  se execută conform :

a. normelor

b. legilor

c.standardelor

d. convenţiilor

e. caietelor  de sarcini

4. Duritatea caracterizează rezistenţa la :

a. tracţiune

b. compresiune

c. deformări superficiale

d. forfecare

e. încovoiere

5. Linia punct subţire este folosită pentru :

a. trasarea construcţiilor ajutătoare

b. trasarea axelor de simetrie

c. trasarea chenarului

d. trasarea conturului figurilor geometrice

e. trasarea liniilor de indicaţie

6. Boghiul reprezintă :

a. distanţa dintre şine

b. dispozitiv articulat montat pe acoperişul unui vehicul

c. sursă de energie

d.şasiu

e.cărucior pe care se sprijină un vehicul

7. Conducta prin care se transportă combustibil lichid are culoare :

a. albă

b. roşie

c. neagră

d.albastră

e. roşu închis

8. Prin deformare, materialele metalice îşi pot modifica :

a. sudabilitatea

b. conductibilitatea electrică

c. luciul metalic

d. temperatura de topire

e. densitatea

9. Construcţia grafică a unghiurilor se poate face folosind :

a. echerele

b. florarul

c. balustrul

d. teul

e. rigla şi compasul

10. Dezaburizatorul intră în componenţa :

a. instalaţiilor de propulsie

b. instalaţiilor de ungere

c. instalaţiilor şi accesoriilor

d. instalaţiilor de răcire

e. instalaţiilor de alimentare

11. Şublerul este un instrument de măsurare cu precizia de :

a. 0,01 mm

b. 0,05 mm

c. 0,03 mm

d. 0,06 mm

e. 0,08 mm

12. În sistemul de proiecţie ortogonală, proiectantele :

a. sunt paralele între ele

b. au poziţie oarecare faţă de planele de proiecţie

c. sunt perpendiculare pe planele de proiecţie

d. sunt paralele între ele şi perpendiculare pe planele de proiecţie

e. se intersectează în interiorul planului de proiecţie

13.Dispozitivele, accesoriile şi utilajele folosite atât la îndoire cât şi la îndreptare sunt :

a. şabloanele

b. colţarele

c. filierele

d. coarbele

e. nicovalele

14. Pantograful este dispozitivul care face legătura între :

a. două vagoane

b. şasiu şi ecartament

c. locomotivă şi osie

d. locomotivă şi linia electrică

e. boghiu şi calea ferată

15. Pentru măsurarea directă de precizie a unghiurilor se foloseşte :

a. echerul

b. raportorul optic

c. şablonul

d. calibrele

e. comparatoarele

Subiectul. II. 								TOTAL:   35 puncte

1. Enumeraţi căte trei utilizări  pentru următoarele materiale metalice : oţel, aliaje din aluminiu, cupru.

2. Enumeraţi patru  criterii de clasificare a operaţiei de pilire .

3. Explicaţi ce reprezintă linia de cotă.

4. Detaliaţi informaţiile cuprinse în notiţa tehnică ( prospect ) ce însoţeşte un aparat electric.

5. Enumeraţi cele trei coordonate ce determină un punct din spaţiu.

6. Identificaţi  părţile componente ale automobilului din imagine.

Subiectul. III. 								TOTAL:  40 puncte

În figura de mai jos este reprezentată o  piesă metalică executată din tablă cu grosimea de 10 mm.

Se cer următoarele:

- Enumeraţi succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de obţinere a piesei

- Indicaţi sculele şi utilajele folosite

- Precizaţi câte o normă de protecţie a muncii pentru fiecare operaţie.

- Indicaţi două utilizări ale piesei.

- Reprezentaţi piesa în epură.

# Text boxes

+

-