|  | Oficiu | 2 pct. |
| --- | --- | --- |
| A1 | Se asează tubul orizontal (fig.1) şi se trage de capătul liber ce iese prin capacul 2 până când resortul din interior ajunge in contact cu acest capac. Se prinde sârma cu clema neagră. Se măsoară lungimea firului L10. Fără a desprinde clema neagră de fir, se prinde tubul de stativ în poziţie verticală (fig.2). Se măsoară lungimea firului din dreptul capacului 1 în această poziţie (L1). Se repetă operaţiile de la punctele a) şi b) inversând însă 1 cu 2. Lungimile măsurate sunt acum L20 şi L2 Se prinde suportul cu discuri crestate de capătul ce iese prin capacul 1 (fig.3). Masa totală suport+discuri crestate poate avea diferite valori mj. Se măsoară şi în acest caz lungimea firului ce iese prin capacul 1 (L’1). Masa discului cu gaură centrală este notată cu m0. Aceste măsurători ne permit sa calculăm alungirile: ; ; | 7pct. |
| A2 | ; ; Rezolvând sistemul format din cele trei ecuaţii se obţine: ; ; | 5pct |
| A3 | mx = (20 ( 24) g (depinzând de erorile făcute de elev) k1 = (8,5 ( 9) N/m (depinzând de erorile făcute de elev) k2 = (4,2 ( 4,8) N/m (depinzând de erorile făcute de elev) |  |
| B1 | Se foloseste metoda de mai sus in care masa m0 este inlocuita cu masa mj a discurilor +suport. Nr. det (mm) (mm) (mm) mj (g) mx (g) mxmediu (g) k1 (N/m) k1mediu (N/m) k2 (N/m) k2mediu (N/m) 1 2 3 | 3 pct |
| B2 | mx = (20 ( 24) g (depinzând de erorile făcute de elev) k1 = (8,5 ( 9) N/m (depinzând de erorile făcute de elev) k2 = (4,2 ( 4,8) N/m (depinzând de erorile făcute de elev) | 2pct |
| B3 | Surse de erori: frecarea, masele resorturilor, eroarea de citire a lungimilor, erori datorate experimentatorului, eroare datorata preciziei cu care se cunosc masele discurilor. Primele două surse sunt cele mai importante, lor datorându-li-se eroarea cea mai mare. | 1pct |
|  | Total | 20 pct |

# Text boxes

L10

mx

2

1

x

L1

mx

2

1

x

m0

L’1

mx

2

1

x

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3