1. O sursă punctiformă, care emite electroni monoenergetici în toate direcţiile din spaţiu, este plasată la distanţa  de un ecran plan, având suprafeţa dinspre sursă acoperită cu un strat subţire de substanţă luminiscentă, aşa cum se vede în figură.

Sistemul se află într-un câmp electric uniform de intensitate , orientat perpendicular pe  ecran, cu sensul către exterior. Pe  ecran se produce o fluorescenţă circulară de raze .

Nu se va ţine cont de câmpul gravitaţional.

Determinaţi energia electronilor emişi de sursă exprimată în electroni – volţi;

Prof. Anton Pantelimon, ISJ Constanţa

Rezolvare şi barem de notare.

Electronii emişi cu aceeaşi viteză  în câmpul electric uniform de intensitate  vor fi acceleraţi către ecran cu acceleraţia: ( 0,5 puncte ), unde  şi  reprezintă masa şi respectiv sarcina electronului.

Studiem mişcarea unui electron în raport cu un sistem de referinţă  cu originea în sursa , cu axa  paralelă cu ecranele şi cu axa  perpendiculară pe acestea cu sensul în sensul vectorului .

Legile mişcării unui electron emis sub unghiul  faţă de axa  sunt:

şi ( 1 punct ).

Evident, raza a fluorescenţei de pe ecran,  va reprezenta coordonata  maximă la care electronii ating ecranul.

Ecuaţia traiectoriei electronului se obţine eliminând timpul între  şi : ( 0,5 puncte ).

Ecranul  va fi atins de de electron pentru  şi atunci:

( 1 punct ).sau ordonând după puterile lui , obţinem ecuaţia de gradul II:

.( 0,5 puncte ).

Pentru ca ecuaţia de gradul II să aibă soluţii reale trebuie ca:

, de unde: ( 1 punct ).

Înseamnă că valoarea maximă a coordonatei  la care un electron atinge ecranul  este:

, aceasta reprezentând raza fluorescenţei circulare de pe ecran.

Deci: ( 1 punct ), de unde : ( 0,5 puncte ).

Rezolvând ecuaţia de gradul II în  se obţine soluţia pozitivă:

( 1 punct ).

Înlocuind , găsim:

( 1 punct )., de unde găsim energia cinetică a electronilor emişi de sursă:

( 0,5 puncte ).

Cu valorile numerice se obţine:

( 0,5 puncte ).

Tota l: 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte

Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.

2. Între două plăci metalice identice, plan paralele,  şi , de arie  , legate la pământ se introduce o a treia placă metalică, identică cu primele şi paralelă cu ele, încărcată electric cu densitatea superficială de sarcină . Distanţele de la placa  la plăcile  şi  sunt respectiv  şi .  Determinaţi:

a) densităţile superficiale de sarcină indusă pe plăcile  şi  şi intensităţile câmpurilor electrice dintre plăcile  şi  şi dintre plăcile  şi ;

b) valoarea şi orientarea forţei electrice care acţionează asupra plăcii ;

c) energia electrostatică a întregului sistem;

d) care trebuie să fie poziţia plăcii  pentru ca energia electrostatică a sistemului să fie minimă?

Se cunoaşte permitivitatea electrică a mediului  .

Prof. Alina Tudor, GRS Cţii de maşini şi Prof. Costel Ariton, GRS Marină Constanţa

Rezolvare şi barem de notare.

a) Fie  şi  densităţile superficiale de sarcină pe cele două feţe ale plăcii din mijloc şi  potenţialul acestei plăci.

Putem scrie conform legii conservării sarcinii: ( 0,5 puncte ).

Intensităţile câmpurilor electrice uniforme dintre plăcile  şi  şi dintre plăcile  şi  se pot scrie:

( 0,5 puncte ) şi

( 0,5 puncte ), de unde:

( 0,5 puncte )  . Rezolvând sistemul se obţine:

şi ( 0,5 puncte ) şi apoi:

şi ( 0,5 puncte )

b) Forţele cu care placa  este atrasă de către placa  şi respectiv  sunt:

( 0,5 puncte ) şi ( 0,5 puncte ) cu , dacă .

Rezultanta acestor forţe va fi:

( 0,5 puncte ), evident orientată către armătura de care este mai apropiată.

c) Densităţile de energie ale celor două câmpuri sunt:

( 0,5 puncte ) şi ( 0,5 puncte ), iar energiile:

( 1 punct ) şi ( 1 punct )

Energia electrostatică a întregului sistem va fi:

( 0,5 puncte )

d) Produsul  dacă  este minim dacă  , deci placa  trebuie să fie egal depărtată de plăcile  şi ( 1 punct )  .

Tota l: 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte

Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.

3. Un inel subţire, de rază  , electrizat uniform,  este aşezat pe un plan izolator orizontal. O bilă mică , încărcată electric, plasată în punctul  pe verticala ce trece prin centrul  al inelului, la înălţimea  deasupra planului, lăsată liberă, rămâne în echilibru.

Ce viteză  va atinge bila când trece prin punctul , dacă este lăsată liberă în punctul  aflat pe verticala centrului  al inelului la înălţimea .

Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională .

## Prof. Nicolae Andriţoiu, Liceul Teoretic « M. Eminescu » Constanţa

Rezolvare şi barem de notare.

Fie  sarcina distribuită uniform pe inel şi  sarcina electrică a bilei, evident de acelaşi semn cu sarcina inelului.

Considerăm un element al inelului cu sarcina , aflat la distanţa  de punctul .

Forţa de respingere dintre acest element de inel şi bilă va fi:

,( 0,5 puncte )

forţă orientată ca în figură, care are două componente:

- una în plan orizontal ( 0,5 puncte )

- una pe direcţie verticală

( 0,5 puncte ),.

Datorită simetriei componentele  ale forţelor cu care toate elementele inelului acţionează asupra bilei se anulează,astfel încât rezultanta forţelor electrice care acţionează asupra bilei va fi orientată vertical în sus şi va avea valoarea:

şi cum ,rezultă: ( 0,5 puncte ).

Condiţia de echilibru a bilei plasată în punctul  ne conduce la:

sau  ( 1 punct ),  , unde  este masa bilei.

Dacă bila este acum lăsată liberă în punctul , asupra ei acţionează doar forţe conservative şi atunci se poate aplica pentru sistem legea conservării energiei între starea sistemului atunci când bila se află în  şi starea atunci când bila se află în :

( 2 puncte ), unde  şi  reprezintă potenţialele create de sarcina  a inelului în punctele  şi respectiv , iar  viteza în punctul .

Vom calcula acum potenţialul  creat sarcina  a  ineuluil într-un punct oarecare aflat pe verticala centrului inelului la distanţa  de acesta şi la distanţa  de circumferinţa inelului.

Elementul inelului cu sarcina  va crea în acel punct un potenţial:

( 0,5 puncte ), iar potenţialul  va fi:

( 0,5 puncte ).

Înseamnă că ( 0,5 puncte )  şi ( 0,5 puncte ) , care înlocuite în relaţia  conduce la: ( 0,5 puncte ) .

Dacă ţinem cont şi de relaţia , aceasta se scrie:

( 0,5 puncte ), , de unde:

şi ( 0,5 puncte )  .

Calculăm  şi  şi apoi:

( 0,5 puncte )

Tota l: 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte

Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.

# Text boxes

Inspectoratul  Scolar Judetean

Str. Stefan cel Mare Nr. 6 Constanta, cod 900726

Telefon: 0241 - 611913   Telefax: 0241  - 618880

E-mail: isj-cta@isjcta.ro       www.isjcta.ro