# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 21.03.2005

Profil: TEHNIC

Specializare: Tehnician în industria textilă

Clasa: a XI - a

### Barem de corectare şi notare

- Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1. c ; 2. a ; 3. b ;4. a ; 5. b ; 6. c ; 7. a ; 8. d ;9. a ; 10. c ; 11. b ; 12. b ; 13. b ; 14. b ; 15. c ; 16.  d ;   17. d ; 18. c ; 19. b ; 20. b.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. a.- A ; b. – F ; c.- F ; d.- A ; e.- A.

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

2. 1- d ; 2- c ; 3- b ; 4- e ; 5.– a.

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

3. a. înscriere – dimensiunilor ( cotelor) ;b. sintetice – stabilitate dimensională ; c.amestecare – curăţire ; d. cantitatea de apă – materialului uscat ; e. seamănă – origini .

Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1. a. Procesul tehnologic de filare este succesiunea operaţiilor de transformare a masei fibroase în fir.                                                                                                    3 puncte

b. Amestecarea, destrămarea, curăţirea de impurităţi, îndreptarea şi paralelizarea fibrelor, laminarea, uniformizarea, înfăşurarea.                                                             3,5 puncte

c. Amestecarea – reuneşte mai mulţi componenţi fibroşi cu caracteristici asemănătoare.  Scopul – realizarea unei mase fibroase omogene şi uniforme pe tot parcursul procesului tehnologic.                                                                                                        2 puncte

Destrămarea – este o desfacere progresivă a ghemotoacelor de material fibros având ca scop individualizarea.						                2 puncte

Curăţirea de impurităţi – se realizează prin desprinderea impurităţilor de pe suprafaţa fibrelor în momentul destrămării intensive a materialului sau prin lovirea materialului de grătar. Scop – îndepărtarea impurităţilor vegetale din ghemotoacele fibroase. 2 puncte

Îndreptarea şi paralelizarea fibrelor – se realizează pe tot parcursul fluxului tehnologic. Scop – orientarea fibrelor.						                 2 puncte

Laminarea – este operaţia de subţiere a înşiruirii fibroase. Scop – de omogenizare şi uniformizare a înşiruirii fibroase.						     2 puncte

Uniformizarea masei liniare şi a semifabricatului asigură o constanţă în ceea ce priveşte numărul de fibre în secţiune. Scopul – de presare a materialului fibros şi de torsionare a acestuia pentru obţinerea unei rezistenţe necesare depunerii semifabricatului respectiv.

2 puncte

Înfăşurarea – realizează aşezarea ordonată a tuturor semifabricatelor obţinute corespunzător cu tipul de utilaj la care sunt debitate.                                     1,5 puncte

2.       a.                                                                                                             9 puncte

0,5 tex

10 dtex = 1 tex

200 mtex = 0,200 tex

Tt =  =  = 0,27 tex

= 1000   Tt = == 0,33 tex

b. 	Nm = =  = 2000                                                   9 puncte

Nm = = 1000

Nm = = 5000

= 9000

Nm = == 3600

- Nm 5000; Nm 3600; Nm 3000; Nm 2000; Nm 1000              3 puncte

Pentru transformare corectă câte un punct.

Scrierea corectă a formulei = 1 punct. Înlocuirea corectă în formulă = 1 punct. Obţinerea rezultatului corect = 1 punct.