OLIMPIADA  TEHNICA INTERDISCIPLINARA PROFIL TEHNIC I

CLASA a XI-a

BAREM DE EVALUARE – PROBA SCRISA

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 15 puncte

1. Vederea de sus se aşează:

d) sub proiecţia principală;

2. Recoacerea de recristalizare are drept scop:

d) obţinerea plasticităţii şi tenacităţii iniţiale la piesele deformate plastic la rece;

3. Sorbita este un constituent ce apare în structura:

c) arborilor;

4. Ruptura în fontele albe are culoarea albă datorită prezenţei:

a) cementitei;

5. Agregatul pentru producerea fontei de primă fuziune este:

c) furnal;

6. Teşitura cu semiunghiul la vârf diferit de 45o , se cotează:

b) înălţimea teşituri se înscrie separat de valoarea unghiului;

7) Conform prescripţiilor din STAS, linia de ruptură:

d) nu trebuie să coincidă cu o muchie sau o linie de contur;

8. Din cadrul măsurilor de lungimi terminale face parte:

c) calibrul

9. Fenomenul de flambaj apare în cazul:

e) tubului cu pereţi subţiri supus la torsiune şi compresiune.

10 Rugozitatea este:

a) cauza principală a apariţiei cuplelor de frecare;

11. Mecanismele din componenţa mijloacelor de măsurare sunt strict:

c) subansamble mecanice, optice, electronice;

12. „pico” este un prefix care indică amplificarea mărimile cu:

e) 10-12 ;

13. Relaţia de dimensionare la solicitarea de răsucire are forma:

a)

14. Solicitarea la forfecare poate să apară în timpul executării operaţiei de;

b) tăiere;

15. Fluajul este:

c) fenomenul de deformare lentă şi continuă al materialului sub acţiunea sarcinilor;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

Subiectul. II. 								TOTAL: 35 puncte

- Ruptura este reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan al obiectului, după îndepărtarea unui părţi din acesta, separată de restul obiectului printr-o suprafaţă de ruptură.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4 puncte.

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

- a) alegerea formatului şi realizarea chenarului şi indicatorului

b) trasarea axelor de simetrie:

c) trasarea conturului exterior al piesei;

d) stabilirea şi realizarea traseelor de secţionare şi trasarea conturului interior;

e) cotarea;

f) ingroşarea liniilor necesare;

g) completarea indicatorului şi verificarea

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 7 puncte.

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

- Aparatele goniometrice sunt mijloace de măsurare pentru unghiuri, prevăzute cu două suprafeţe de aşezare care se pot roti una faţă de alta.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4 puncte.

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

- a) scara gradată;

b) reperele;

c) diviziunea;

d) valoarea diviziunii;

e) limitele de măsurare;

f) domeniul de măsurare.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 6 puncte.

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

- a) planimetru polar						3 puncte

b) 1. tija polară

2. braţ trasor

3. dispozitiv integrator

B. vârf metalic

CB. conturul suprafeţei de măsurat

R. articulaţie

A. aria de măsurat

Pentru fiecare element corect indicat se acordă câte un punct

c) - planimetru rectiliniu

- planimetru polar cu disc

- planimetru radial

Pentru fiecare tip corect indicat se acordă câte două puncte, maxim 2x2= 4 puncte

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

A. – identificarea tipului de solicitare (încovoiere)			3 puncte

– scrierea corectă a relaţiei 			3 puncte

– transformarea unităţilor de măsură				3 puncte

– înlocuirea corectă în relaţie şi obţinerea rezultatului corect 	1 puncte

– precizarea unităţilor de măsură 					2 puncte

B. – identificarea tipului de solicitare (încovoiere şi torsiune)	3 puncte

– scrierea corectă a relaţiilor de calcul

- 						3 puncte

- 						3 puncte

- 				3 puncte

- 					3 puncte

– transformarea unităţilor de măsură				3 puncte

– înlocuirea corectă în relaţii şi obţinerea rezultatelor corecte     	8 puncte

– precizarea unităţilor de măsură 					2 puncte

BAREM DE EVALUARE – PROBA PRACTICA

### Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. Desenul de execuţie	40 puncte

- poziţionarea în pagină 	5p

- axe de simetrie	5p

- utilizarea corectă a liniilor 	10 p

- reprezentarea corectă a vederilor	25p

- corelarea dimensiunilor	5p

Cotarea	20 puncte

- utilizarea corectă a liniilor de cotă	5p

- dimensiunile de gabarit	5p

- cotarea racordărilor 	5p

- cotarea diametrelor	5p

2. - stabilirea secţiunii periculoase	10p

- motivarea 	10p

3. alegere soluţie corectă pentru diminuarea concentratorilor	10p