CLASA a XII-a

BAREM DE EVALUARE – PROBA SCRISA

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1 - c; 2 - d; 3 - c; 4 - d; 5 - e; 6 - e; 7 - e; 8 - e; 9 - b; 10 - b;11 - b; 12 - c; 13 - b; 14 - c;        15 - b;16 - b;17- b;18 - d; 19 - c; 20 - c;

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. – respectarea regulilor de cotare 						– 3p

-  utilizarea corectă a liniilor standardizate 			            – 5p

-  respectarea scării de reprezentare 					–10p

- acurateţea execuşiei 							– 2p

2. – concentricitate şi coaxialitate 						– 2p

-  bătaie radială 						              – 2p

-  cilindricitate

3. OLC 45 – oţel carbon de calitate cu un conţinut de 0,45% Carbon 	              – 2p

4. Stabilirea a doua organe de maşini din lista de mai jos: 			– 2p

Organe de maşini confecţionate din OLC45: Arbori cotiţi, Osii, Roţi dinţate, Biele, Şuruburi de mişcare.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

A. – elementul 6 – şurub 							– 2p

- elementul 7 – braţ 							– 2p

- surubul 6 asigură deplasarea pe verticală a braţului 7	 		– 3p

- braţul 7 susţine sania de găurire 8 şi asigură, prin ghidajele 12

deplasarea pe orizontală a acesteia 						– 3p

B.  I - mişcarea principală de aşchiere, mişcare de rotaţie			– 3p

II – mişcarea de avans a sculei aşchietoare, mişcare de translaţie        	– 3p

III –miscare de poziţionare, deplasare pe orizontală a saniei în lungul braţului                - 3p

IV – mişcare de poziţionare a braţului pe verticală 			              – 3p

V  - mişcare de poziţionare pe orizontală, rotirea  braţului 		              – 3p

C.Pentru scrierea corectă a relaţiilor:

– 4 p

– 2p

Alegerea din tabel a valorii  v=20 [m/min]			               – 1p

– 3p

Alegerea din tabel a valorii s=0,12 [m/min]				– 1p

– 2p

– 1p

Pentru utilizarea unităţilor de măsură corecte pe parcursul rezolvării întregii probleme se acordă 1p

BAREM DE EVALUARE – PROBA PRACTICA

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 						TOTAL: 20 puncte

| Dimensiunea | Valoarea maximă | Valoarea minimă |
| --- | --- | --- |
| D |  |  |
| D |  |  |
| B |  |  |

Pentru fiecare cotă măsurată corect ………………………………………………… 5 puncte

Se consideră determinare corectă acea determinare a cărei valoare se încadrează în toleranţa admisă prin STAS.

Pentru fiecare abatere de 0,04 mm se scade câte un punct.

- Cotare corectă ………………………………………………………………….5 puncte

Subiectul. II.						TOTAL: 70  puncte

1.Realizarea completă a shiţei……………………………………………...... .  30 puncte

- Vederea principală …………………………………..……..…… 10 puncte

- Secţiunea B-B……………………………………………….…...  5 puncte

- Cotarea completă…………………………………………………10 puncte

- Utilizarea corectă liniilor standardizate……………………………3 puncte

- Acurateţea execuţiei………………………………….……….…   2 puncte

2.Semifabricatul folosit :………………………………………..……………….5 puncte

- bară laminată ( 65 cu lungimea 190 mm

3. Tehnologia de execuţie:…………………………………………………….  35 puncte

| Nr. crt. | Denumirea operaţiei | Maşina unealtă | SDV - uri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strunjire: frontala la ambele capete– 180 mm centruire | Strung normal | Cuţit incovoiat Burghiu pentru realizarea gaurilor de centrare |
| 2. | Strunjire exterioară: ( 60 x180 | Strung normal | Cuţit de strunjit longitudinal |
|  | ( 40 x 50 |  | Cuţit lateral dreapta |
|  | ( 45 x 55 |  | Cuţit lateral stânga |
| 3. | Frezare: Plană la cota 55 x 75 | Freză universală | Freză cilindrofrontală, Prismă şi bride de prindere |
|  | Canal de pană 14 x 36 |  | Freză deget ( 14 Prismă şi bride de prindere |
|  | Canale 10 x 10 |  | Freză deget ( 10 Cap divizor |
| 4. | Trasare | Banc de lucru | Ac de trasat, prismă, bride, echer, punctator |
| 5. | Găurire ( 20 x 35 | Maşina de gaurit MG 50 | Burghiu ( 20 Prismă şi bride de prindere |
| 6. | Control final |  | Şubler, comparator |

Pentru precizarea corectă a operaţiilor se acorda…………………………   20 puncte.

Pentru precizarea corectă a maşinilor unelte se acorda …………………     5 puncte.

Pentru precizarea corectă a SDV – urilor unelte se acorda ……………..   10 puncte.