OLIMPIADA  TEHNICA INTERDISCIPLINARA PROFIL TEHNIC I

CLASA a X-a

SUBIECTE - PROBA SCRISA

REALIZATORI  : Ing.Barbu Gheorghe-Grup Scolar Transporturi Auto Craiova

Ing.Toader Cristina-Grup Scolar I. C. M. Resita

Ing.Ciolan Corina –Colegiul Tehnic Remus Radulet Brasov

Ing.Zatyi Hajnalka-Grup Scolar Agricol Eotvos Jozsef Odorheiu Secuiesc

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timp efectiv de lucru de 3 ore.

Subiectul. I.								    TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Conturul unei piese se trasează cu:

a) linie continuă subţire;

b) linie continuă groasă;

c) linie întreruptă subţire;

d) linie punct subţire.

2. O dimensiune de 2500 mm se va desena la scara 1:10 de:

a) 250 mm;

b) 500 mm;

c) 5000 mm;

d) 25 mm.

3. Triedrul ortogonal este format din:

a) trei plane desfăşurate;

b) trei plane perpendiculare în spaţiu;

c) două plane perpendiculare;

d) cele trei proiecţii.

4. Axa de simetrie a unei piese se reprezintă cu:

a) linie continuă subţire;

b) linie întreruptă subţire;

c) linie punct mixtă;

d) linie punct subţire;

5. Zona de îndosariere se prevede:

a) la toate formatele pe latura stângă a formatului;

b) numai la formatele A4;

c) numai la formatele A3;

d) numai la formatele A0;

6. Pe desen cotele se înscriu:

a) desupra axei de simetrie;

b) sub linia de cotă;

c) pe linia ajutătoare;

d) deasupra liniei de cotă.

7. Solicitarea de încovoiere se întâlneşte la:

a) cablul de la macara;

b) arcul bară de tensiune;

c) nituri;

d) grinzile încărcate cu sarcini transversale.

8. În S.I. este unitate de măsură fundamentală:

a) metrul;

b) milimetrul;

c) newton;

d)  gradul Celsius.

9. Caracteristicile mecanice ale materialelor depind de:

a) natura materialului, modul de solicitare, temperatura şi timp.

b) numai de direcţia de acţiune a forţelor;

c) numai de natura materialului;

d) modul de rezemare a piesei.

10. Forfecarea este:

a) o solicitare simplă;

b) o forţă exterioară;

c) un efort unitar;

d) o solicitare compusă.

11. Un nit este solicitat la:

a) gâtuire;

b) întindere;

c) forfecare;

d) torsiune.

12. Presiunea se măsoară în:

a) 0C; b) J; c) V; d) N/m2.

13. Unitatea de măsură Ω se foloseşte pentru:

a) capacitatea electrică;

b) rezistenţa electrică;

c) intensitatea curentului electric;

d) sarcina electrică.

14. Unitatea de măsură pentru tensiune electrică este:

a) amperul;

b) wattul;

c) voltul;

d) joulul.

15. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea:

a) dimensiunilor liniare;

b) dimensiunilor unghiulare;

c) mărimilor electrice;

d) forţelor.

16. Diametrul unei găuri se măsoară cu precizie de 0,1 cu:

a) rigla;

b) şublerul;

c) echerul;

d) ruleta.

17. În timpul funcţionării aparatele electrice sunt supuse:

a) solicitării de răsucire;

b) soliocitării de întindere;

c) solicitării de încovoiere;

d) solicitărilor electrodinamice.

18. Erorile care se produc totdeauna în acelaşi sens şi pot avea valori constante sau variabile după o lege determinată sunt erori:

a) întâmplătoare;

b) grosolane;

c) relative;

d) sistematice.

19. Şublerul care are 10 diviziuni pe vernier are o precizie de măsurare de:

a) 0,01 mm;

b) 0,1mm;

c) 0,02 mm;

d) 0,05 mm.

20. Pe curba caracteristică σ = f (ε) a unui material, porţiunea care respectă legea lui Hooke se numeşte zonă de:

a) întindere;

b) curgere;

c) elasticitate;

d) rupere.

Subiectul II. 								    TOTAL: 30 puncte

1. În coloana A sunt indicate diferite mărimi iar coloana B simboluri ale unităţilor de măsură aferente acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile pe care le consideraţi corecte dintre mărimi şi simboluri. (5p)

| A. Mărimi | B. Simboluri |
| --- | --- |
| 1. forţă | a) mm |
| 2. intensitatea curentului electric | b) m3 |
| 3. volum | c) V |
| 4. putere electrică | d) W |
| 5. diametru | e) A |
|  | f) J |
|  | g) N |

2. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c,d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                                        (5p)

a. Sub acţiunea unor forţe  axiale o bară dreaptă se deformează, lungindu-se sau scurtându-se.

b. În calcule de rezistenţă se iau în considerare secţiunile periculoase ale pieselor.

c. Din ansamblul unui aparat sunt solicitate electric în special izolaţia, dispozitivele de stingere a arcului electric şi circuitele magnetice.

d. Solicitarea electrică este solicitarea la care este supus un izolant electric atunci când două regiuni ale sale se află la temperaturi diferite.

e. În cazul a două conductoare paralele străbătute de doi curenţi având acelaşi sens apar forţe de respingere iar când au sensuri contrare apar forţe de atracţie.

3. Scrieţi pe foaia de concurs răspunsurile corecte:                                                   (10p)

a. Liniile de cotă se aşează în ordinea………………. a cotelor.

b. Săgeţile, la cotare, se sprijină pe…………..

c. Tensiunea normală de întindere este dată de relaţia…………..

d. Înaintea cotelor pentru diametre, cu excepţia cotelor pentru filete se scrie simbolul……

e. Liniile de indicaţie se trasează cu………….

4. Enumeraţi cinci factori de mediu care solicită aparatele electrice.          	   (10p)

Subiectul III. 							 	    TOTAL: 40 puncte

1. În figura de mai jos este reprezentată o grindă rezemată la capete solicitată de forţă concentrată în punctul 3. Se cere:

- reprezentarea şi calculul reacţiunilor;

- calculul forţelor tăietoare;

- să se construiască diagrama forţei tăietoare;

- calculul momentului încovoietor pentru această grindă;

e)  să se traseze diagrama momentului încovoietor.

SUBIECTE – PROBA PRACTICA

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timp efectiv de lucru de 3 ore.

Subiectul I.								    TOTAL: 30 puncte

Realizaţi construcţia geometrică din figura de mai jos:

Subiectul II.								    TOTAL: 30 puncte

Să se reprezinte în triplă proiecţie ortogonală piesa de mai jos:

Subiectul III.								    TOTAL: 30 puncte

In reprezentarea de mai jos există greşeli. Refaceţi pe foia de concurs reprezentarea corectând

greselile si completând eventualele omisiuni.

# Text boxes

P=10 kN

1

2

a= 8 cm

b=12 cm

l=20 cm

3

R20

100

R80

(60

R30

R30