OLIMPIADA  TEHNICA INTERDISCIPLINARA PROFIL TEHNIC I

CLASA a XI-a

SUBIECTE - PROBA SCRISA

REALIZATORI :CLAUDIA MANCIU – Col. Th. „DIMITRI LEONIDA” Iaşi

LILIANA PĂTULESCU – Gr. Şc. Nr.3 Suceava

PETRE BUCĂ – Gr. Şc. G. Bibescu Craiova

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I.

TOTAL: 15 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Vederea de sus se aşează:

a) deasupra proiecţiei laterale;

b) deasupra proiecţiei principale;

c) la dreapta proiecţiei principale;

d) sub proiecţia principală;

e) sub proiecţia laterală.

2. Recoacerea de recristalizare are drept scop:

a) înlăturarea tensiunilor interne acumulate prin deformarea plastică la rece;

b) obţinerea unei structuri fine în vederea prelucrării prin aşchiere;

c) omogenizarea structurii după turnare;

d) obţinerea plasticităţii şi tenacităţii iniţiale la piesele deformate plastic la rece;

e) creşterea durităţii şi elasticitaţii materialului.

3. Sorbita este un constituent ce apare în structura:

a) niturilor;

b) sculelor aşchietoare;

c) arborilor;

d) arcurilor;

e) blumurilor.

4. Ruptura în fontele albe are culoarea albă datorită prezenţei:

a) cementitei;

b) cocsului;

c) austenitei;

d) grafitului;

e) ledeburitei.

5. Agregatul pentru producerea fontei de primă fuziune este:

a) cuptor electric cu arc;

b) convertizor;

c) furnal;

d) cuptor electric cu inducţie;

e) cuptor rotativ.

6. Teşitura cu semiunghiul la vârf diferit de 45o , se cotează:

a) prin inscrierea datelor sub formă de produs;

b) înălţimea teşiturii se înscrie separat de valoarea unghiului;

c) numai prin cotarea adâncimii;

d) numai prin cotarea unghiului;

e) se înscrie deasupra indicatorului.

7) Conform prescripţiilor din STAS, linia de ruptură:

a) trebuie să coincidă cu o muchie sau cu o linie de contur;

b) poată să coincidă cu o muchie sau cu o linie de contur;

c) nu există precizari privind linia de ruptură;

d) nu trebuie să coincidă cu o muchie sau cu o linie de contur;

e) trebuie să fie perpendiculară pe linia de axă a piesei.

8. Din cadrul măsurilor de lungimi terminale face parte:

a) panglica de măsurare;

b) clupa;

c) calibrul;

d) fire geodezice;

e) zoometrul.

9. Fenomenul de flambaj apare în cazul:

a) arcurilor elicoidale supuse la întindere;

b) arcurilor elicoidale supuse la compresiune;

c) arborelui  în trepte supus la răsucire;

d) osiilor supuse la încovoiere;

e) tubului cu pereţi subţiri supus la torsiune şi compresiune.

10 Rugozitatea este:

a) cauza principală a apariţiei cuplelor de frecare;

b) cauza apariţiei anomaliilor în structura cristalină;

c) parametru funcţional;

d) abatere de formă;

e) abatere medie a profilului.

11. Mecanismele din componenţa mijloacelor de măsurare sunt strict:

a) subansamble mecanice;

b) subansamble optice;

c) subansamble mecanice, optice, electronice;

d) subansamble electronice;

e) echipamente fixe şi mobile.

12. „pico” este un prefix care indică amplificarea mărimii cu:

a) 10-6 ;

b) 10-9 ;

c) 1012 ;

d) 106 ;

e) 10-12 ;

13. Relaţia de dimensionare la solicitarea de răsucire are forma:

a)

b)

c)

d)

e)

14. Solicitarea la forfecare poate să apară în timpul executării operaţiei de;

a) nituire;

b) tăiere;

c) sudare;

d) lipire;

e) lepuire.

15. Fluajul este:

a) fenomenul de deformare accelerată a materialului sub acţiunea sarcinilor;

b) fenomenul de topire al materialului la creşterea temperaturii;

c) fenomenul de deformare lentă şi continuă al materialului sub acţiunea sarcinilor;

d) caracteristica principală a materialelor deformabile;

e) reprezentarea grafică a deformării unui material.

Subiectul. II.

TOTAL: 35 puncte

1. Explicaţi noţiunea de „ruptură” în desenul tehnic.					4 puncte

2. Enumeraţi etapele realizării desenului la scară.					              7 puncte

3. Explicaţi denumirea de „aparat goniometric”.					              4 puncte

4. Enumeraţi indicii metrologici ai mijloacelor de măsurare.			              6 puncte

5. In figura de mai jos este prezentat un planimetru:				            14 puncte

a) precizaţi tipul planimetrului;

b) scrieţi pe foaia de concurs ce reprezintă elementele marcate

în figură cu cifre şi litere;

c) precizaţi încă două tipuri de planimetre.

Subiectul. III. 					                                    TOTAL:  40 puncte

- Să se determine efortul unitar maxim din bara de susţinere a leagănului din figura de mai sus. Dimensiunile barei sunt l = 40 cm; d = 40 mm. Leagănul este încărcat cu două mase de 100kg situate la distanţa de a=1m faţă de axa de susţinere.

- Determinaţi efortul unitar în bara de susţinere dacă pe leagăn acţionează doar una din masele de 100kg.

Se consideră g = 10 m/s2

SUBIECTE - PROBA PRACTICĂ

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Se dă repererul din figura de mai jos.

Se cere:

- Realizaţi pe foaia de concurs desenul de execuţie al reperului cu cote la alegere.

- Menţionaţi care este secţiunea periculoasă motivînd alegerea facută

- Specificaţi o soluţie pentru diminuarea concentratorilor de tensiune

# Text boxes

M

M