# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 21.03.2005

Profil: TEHNIC

Specializare: CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Greutatea unui corp este dată de relaţia :

a). G = m∙a; b) G = m∙g; c) G = F∙g; d) G = F/g; e) G = F/m.

2. Legea lui Hooke se exprimă prin relaţia :

a). σ = E∙ε ; b) σ =N/A ; c) F = N∙a ; d) σ = E∙A ; e) σ = E∙g .

3. La reprezentarea scărilor pe linia pasului se scriu :

a) lungimea şi lăţimea treptei ; b) lungimea şi înălţimea treptei ; c) lăţimea şi înălţimea treptei;  d) lăţimea şi numărul de  trepte ; e) înălţimea şi numărul de trepte.

4. Linia continuă groasă se foloseşte la:

a) construcţii geometrice; b) muchii nevăzute; c) axe geometrice; d) contururi de secţiuni şi tabele; e) axe de goluri la uşi şi ferestre.

5. La reprezentarea uşilor cotele înscrise se referă la :

a)dimensiunile căptuşelii uşii; b) dimensiunile golului c) dimensiunile tocului uşii; d)înălţimea uşii; e)grosimea peretelui.

6. Prevederile Legii 10 / 1995, nu se aplică pentru:

a).construcţii provizorii ; b) lucrări de reparaţii; c) lucrări de renovare; d) lucrări de instalaţii; e) lucrări de consolidare.

7. Distanţa dintre feţele interioare ale stâlpilor unui cadru se numeşte:

a) travee; b) lumină; c) deschidere; d) înălţime liberă; e) inter-ax.

8. Linia de intersecţie a două feţe ale acoperişuli formând un unghi ieşind este:

a) dolie; b) creastă (coamă); c) picătură; d) calcan. e) streaşină

9. Care este rolul stratului de difuzie pentru un planşeu terasă?

a) realizează o suprafaţă netedă ; b) împiedică schimbul de căldură ; c) îmbunătăţeşte comportarea higrotermică a terasei ; d) realizează o suprafaţă rigidă; e) împiedică pătrunderea apei în straturile terasei.

10. Care din următoarele tipuri de planşee sunt realizate din beton armat prefabricat:

a)  casetate;  b) cu nervuri dese;  c) cu grinzi dispuse alăturat;  d) dală;  e) ciupercă.

11. Liantul  utilizat la prepararea mortarelor  este:

a) bitumul b) clei de oase; c) răşina epoxidică; d) varul. e) caseina

12. Marca betonului  se determină după;

a) o zi de la turnare;  b)7 zile de la turnare;  c) 10 zile de la turnare;  d)28 zile de la turnare;

e) 15 zile de la turnare.

13. Sistemele structurale cu schelet portant ( în cadre) sunt compuse din:

a) pereţi structurali dispuşi pe ambele direcţii;

b) pereţi structurali dispuşi la distanţe de 6,0 – 12,0 m ;

c) pereţi structurali aşezaţi transversal şi de compartimentare  aşezaţi longitudinal;

d) pereţi cu rol de rezistenţă şi poziţie identică la toate nivelurile clădirii;

e) un ansamblu spaţial de bare orizontale şi verticale îmbinate rigid la noduri.

14. Certificatul de urbanism la nivelul unui oraş se eliberează, în baza unei documentaţii, de către:

a) primărie;b) inspecţia în construcţii; c) poliţia sanitară; d) protecţia mediului;e) pompieri.

15. La trasarea diagramei de forţe axiale se consideră pozitive fortele :

a)care produc compresiunea barei ;  b) care produc întinderea barei;   c) orientate în lungul axei longitudinale;  d) orientate în planul secţiunii;  e) care încovoaie axa barei.

16.  Zidăria mixtă este alcătuită din :

a) stâlpişori din beton armat înglobaţi în zidărie ;

b) zidărie din cărămidă armată în rosturile orizontale ;

c) mai multe tipuri de materiale de zidărie ;

d) piatră naturală

e) blocuri din beton cu agregate uşoare

17. Acoperirea minimă cu beton la fundaţii din beton armat este de :

a) 3 cm ;  b) 1,50 cm ;  c) 3,5 cm;  d) ( 2,50 cm ;  e) 2,50 cm.

18. Gelivitatea la betoane reprezintă :

a) contracţia la uscare ;  b) rezistenţa la îngheţ- dezgheţ ;  c) gradul de impermeabilitate ;  d) rezistenţă la compresiune;  e) rezistenţa la strivire.

19. Planşeele sunt elemente de construcţie de rezistenţă care:

a) asigură protecţia la foc ;b) asigură accesul în clădire ;  c) compartimentează clădirea pe verticală;  d) compartimentează clădirea pe orizontală. e) asigură circulaţia pe verticală

20. Cota minimă de îngheţ se stabileşte în funcţie de :

a)relieful amplasamentului ;  b) zona geografică ;c) nivelul apelor subterane ; d)înălţimea clădirii;  e) rezistenţa terenului de fundare.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

- Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.  (10 p.)

| Coloana A | Coloana B |
| --- | --- |
| 1 | silozuri | a | acoperiş terasă |
| 2 | cleşti | b | construcţii inginereşti; |
| 3 | viaducte | c | fereastră |
| 4 | beton armat | d | radier general |
| 5 | stâlpişor | e | zidărie complexă |
| 6 | şcoală | f | pardoseală |
| 7 | hidroizolaţie | g | clădiri sociale |
| 8 | parchet | h | şarpantă |
| 9 | buiandrug | i | armătură |
| 10 | fundaţii directe | j | clădiri agricole |
| 11 |  | k | cosoroabă |

2. Se dă următoarea figură (10 p.)

Se cere:

1. Să se recunoască figura.				  	            2 p

2. Scrieţi în locul cifrelor elementele ce o compun.		             8 p

3.  Dacă enunţul este corect, scrieţi  în dreptul acestuia  litera A iar dacă este fals scrieţi litera  F, (6p)

- Planşeele sunt elemente de finisaj;

- Mortarul se obţine din nisip, liant şi apă;

- Structurile de rezistenţă mixte sunt alcătuite din nucleu rigid şi cadre;

- Unitatea de măsură pentru masă este Kgf;

- Înălţimea obişnuită a treptelor este de 16,5- 17,5 cm.

- Şpriţul, ca strat al tencuielii, nu se nivelează.

4. Enumeraţi tipurile de cofraje utilizate la executarea diafragmelor din beton armat monolit

( 4p.)

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

Pentru planul parter al clădirii din figura de mai jos să se calculeze:

1. Volumul de zidărie executat pentru pereţii exteriori;

2. Suprafaţa totală de tencuieli interioare pentru pereţi şi tavane;

3. Suprafaţa pardoselilor calde şi a pardoselilor reci.

Se dă înălţimea liberă a încăperilor de 2,80 m considerată între pardoseala parterului şi tavan.

Notă: Calculul zidăriei se face considerând că este o zidărie simplă fără stâlpişori din beton armat.

Rezultatele se calculează cu aproximaţie de două zecimale.

Calculele se vor face pentru fiecare încăpere a planului parter.