CLASA a XII-a

SUBIECTE – PROBA SCRISA

REALIZATORI :   FLORINA PIŞLEAGĂ – GR. Şc. „ D-na STANCA” Bucureşti

MIHAELA PRICOP – Şc. De Arte şi Meserii Huşi Jud. Suceava

ADRIANA CRINA PLEŞA – inspector de specialitate I.S.J.Cluj

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 							TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.Elementele cotării sunt:

- Cote, linii de cotă, linii ajutătoare, linii de poziţie;

- Cote, linii de indicaţie, linii de ax;

- Cote, linii de cotă, linii ajutătoare, linii de indicaţie;

- Cote, linii ajutătoare, linii de cotă;

- Cote, linii de cotă, linii de poziţie.

2.Simbolul Ø însoţeşte o cotă care se referă la:

- Raza unui cilindru;

- Lungimea unui cilindru;

- Adâncimea unei găuri cilindrice;

- Diametrul unui cilindru;

- Lungimea unui arc de cerc.

3. Scara de reprzentare în desenul tehnic reprezintă:

- Raportul de 1 : 1;

- Raportul dintre dimensiunile liniare măsurate pe obiect şi pe desen;

- Raportul dintre dimensiunile liniare măsurate pe desen şi cele reale;

- Raportul dintre numărul de piese necesare şi cel executat;

- Raportul dintre dimensiunile liniare măsurate pe unele proiecţii şi pe proiecţia principală.

4. La o piesă  metalică secţiunea se haşurează:

- Cu linii continui groase echidistante, înclinate la 45º :

- Numai cu linii continui subţiri echidistante înclinate la 45º faţă de axa de simetrie:

- Cu linii continui subţiri echidistante paralele cu linia de contur;

- Cu linii continui subţiri paralele echidistante, înclinate la 45º;

- Cu linii continui subţiri echidistante evitând apralelismul cu liniile de contur.

5. Cotele de gabarit reprezintă:

- Celel mai mari cote ale piesei sau ansamblului reprezentat;

- Cele mai importante cote din punct de vedere funcţional ale piesei sau ansamblului reprezentat;

- Dimensiunile maxime ale bazei de cotare;

- Dimensiunile pieselor în mişcare;

- Dimensiunile paralelipipadului în care se înscrie piesa sau ansamblul reprezentat.

6. Tensiunea tangenţială se noteză cu :

- ε	     b.   σ  	    c.   γ           	d. E	       e.  (

7. Relaţia ( = N/A se aplică pentru solicitarea de:

- Răsucire;

- Tăiere;

- Forfecare;

- Încovoiere;

- Întindere şi compresiune:

8.(a reprezintă :

- Tensiunea normală  efectivă;

- Tensiunea tangenţială normală efectivă;

- Modulul de elasticitate longitudinal;

- Forţa axială;

- Tensiunea maximă admisă.

9. Unitatea de măsură a intensităţii luminoase în S.I. este:

a.  Gradul Kelvin;

b.  Candela;

c.  Amperul;

d. Voltul;

e. Wattul.

10. Alungirea unui corp care are dimensiunea iniţială l0  şi ajunge după deformaţie la lungimea l1se determina cu relaţia:

a.        b.    c.    d. 	e.

11. Lagărele sunt organe de maşini care au  rolul de:

- Legătură între arbori;

- Susţinere şi ghidare;

- Etanşare;

- Rezistenţă şi etanşare;

- Fixare.

12. Distanţa dintre axele arborilor roţilor dinţate care formează un angrenaj se determină cu formula:

a.    b.  	c. d. e.

13. În urma reacţiilor din furnal între materialele încărcate rezultă:

- Cocs;

- Fontă Brută;

- Alamă;

- Oţel;

- Fondanţi.

14. Soluţia de carbon în Fe α este :

- Austenită;

- Martensită;

- Ferită;

- Zgură;

- Cementită.

15. Granulele de nisip în amestecurile de formare sunt legate între ele prin:

- Apă;

- Liant;

- Oxizi de fier;

- Impurităţi;

- Chit.

16. Golurile interioare ale pieselor se obţin cu ajutorul:

- Modelelor;

- Miezurilor;

- Maselotelor;

- Bavurilor;

- Piciorului reţelei de turnare.

17. Aşchiile continue se obţin la prelucrarea:

- Materialelor forjabile.

- Oţelurilor  moi.

- Fontei.

- Materialelor dure.

- Materialelor compozite.

18. Parametrii regimului de aşchiere sunt:

- Adâncimea de aşchiere şi avansul;

- Turaţia şi avansul;

- Timpul, avansul şi grosimea aşchiei;

- Adâncimea de aşchiere, avansul, viteza de aşchiere,

- Lăţimea aşchiei, turaţia şi timpul.

19. Elementele necesare elaborării unui proces tehnologic de asamblare sunt:

- Desenul de ansamblu, fişa tehnologică;

- Programul de producţie, fişa tehnologică;

- Desenul de ansamblu, fişa tehnologică, programul de producţie, condiţiile de control şi recepţie;

- Schema de asamblare, planul de operaţii, programul de producţie,  fişa tehnologică;

- Fişa tehnologică, planul de operaţii, desenul de ansamblu.

20. Sculele folosite la nituirea manuală sunt:

- Ciocan de lăcătuşerie, daltă, nicavală;

- Căpuitor, contacăpuitor, cleşte;

- Ciocan de lăcătuşerie, trăgător, căpuitor, contacăpuitor;

- Buterolă, trăgător, menghină;

- Daltă, trăgător, căpuitor.

Subiectul. II. 							TOTAL: 30 puncte

1.  Realizaţi pe foaia de concurs desenul piesei la scara 2 : 1.

2.  Specificaţi, în conformitate cu desenul,  care sunt tipurile de abateri  permise  pentru suprafeţele A şi B

3.Explicaţi semnificaţia simbolului materialului OLC 45 din care este confecţionată piesa.

4. Cunoscând proprietăţile OLC45, stabiliţi 2 tipuri de organe de maşini care se execută din acest material.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

În figura de mai jos este reprezentată maşina de găurit radială.

Imaginaţi-vă că pe această maşină se prelucrează o piesă de tip Flanşă cilindrică.

Cerinţe:

- În legătură cu elementele 6 şi 7 din figură specificaţi denumirea şi rolul acestora în prelucrarea flanşei;

- Stabiliţi mişcările  de poziţionare şi aşchiere care se realizează la prelulucrarea flanşei.

- În situaţia în care flanşa are găurile de fixare cu dimensiunile Ø 12 ×10, utilizând  tabelele de mai jos, stabiliţi regimul de aşchiere utilizat la prelucrare.

Tab. 1

| Materialul piesei | Avansul |
| --- | --- |
|  | Diametrul burgiului, mm |
|  | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-16 | 16-20 | 20-25 | 25-30 | 30-60 |
| Oţel | Gr/sr<100 aN/mm2 | 0,10 0,18 | 0,13 0,22 | - 0,17 - 0,28 | 0,22 - 0,37 | 0,26 - 0,43 | 0,29 - 0,47 | 0,32 - 0,55 | 0,40 - 0,70 |
| Fontă | HB<200 | 0,1 - 0,2 | 0,22 - 0,28 | 0,47 - 0,57 | 0,61 - 0,75 | 0,70 - 0,86 | 0,78 - 0,96 | 0,80 0,10 | 1,00 -1,20 |

Tab. 2

| Material prelucrat | Diametrul burghiului d, mm |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Avansul s, m/min |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Viteza v, m/min |
| Oţel | 25-40 | 20-30 | 20-30 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 15-30 |
| Fontă | 23-35 | 16-25 | 18-28 | 13-20 | 13-20 | 14-21 | 14-22 | 14-24 | 15-24 |

SUBIECTE - PROBA PRACTICA

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 						TOTAL: 20 puncte

Pentru inelul interior al rulmentului 6210:

- Măsuraţi dimensiunile efective şi  înscrieţile în tabelul de mai jos:

| Dimensiunea | Valoarea măsurată [mm ] |
| --- | --- |
| D |  |
| D |  |
| B |  |

- Realizaţi   cotarea desenului alăturat, corespunzător dimensiunilor măsurate.

Subiectul. II. 	   							TOTAL:  70 puncte

În figura de mai jos este reprezentat în proiecţie axonometrică un AX.

Cerinţe:

- Realizaţi schiţa cotată a piesei şi reprezentati  secţiunea  B-B  realizată cu planul B dispus perpendicular pe axul piesei.

- Stabiliţi tipul de semifabricat utilizat la execuţia piesei şi precizaţi dimensiunile de gabarit ale acestuia.

- Elaboraţi tehnologia de execuţie a piesei, în producţie de unicat, precizând:

  - Operaţiile tehnologice;

  - Maşina unealtă pe care se realizează operaţia tehnologică;

  - SDV – urile utilizate.