# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

# EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Clasa: a VIII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Codurile folosite pentru înmatricularea autovehiculelor rutiere sunt:

- coduri alfa-numerice

- coduri binare

- coduri de culori

- coduri de semne

2. La fabricarea diodelor semiconductoare se utilizează:

- electroliţi

- germaniu

- hidrogen

- wolfram

3. Legatura dintre o clădire şi reţeaua electrică se numeşte:

- branşament

- contact electric

- linie de joasă tensiune

- sursă de tensiune

4. În categoria elementelor de circuit pasive intră:

- diodele

- tranzistorii

- sursele de tensiune

- bobinele

5. Dispozitivul tradiţional utilizat pentru spălarea ţesăturilor groase de lână este:

- presa

- teascul

- vâltoarea

- foalele

6. Centrala electrică care foloseşte drept sursă de energie, combustibili fosili este:

- hidrocentrala

- centrala solară

- centrala nucleară

- termocentrala

7. Simbolul utilizat pentru reprezentarea condensatorului este:

a. 			b. 		c. 			d.

8. Rezistoarele au rol de:

- înmagazinare a energiei electrice

- limitare a intensitatăţii curentului electric

- înmagazinare a câmpului magnetic

- amplificare a semnalelor electrice

9. Teascurile sunt dispozitive tradiţionale folosite pentru;

- zdrobirea cerealelor

- stoarcerea fructelor şi a seminţelor

- presarea postavurilor

- măcinarea minereurilor

10. Prin legarea în paralel a condensatoarelor se obţine pentru capacitatea electrică o valoare:

- mai mare

- mai mică

- neschimbată

- de două ori mai mică

11. Energia produsă în centralele nucleare se bazează pe reacţia de:

- fuziune

- fisiune

- captare

- emitere

12. Creionul de tensiune se întâlneşte în  trusa:

- lăcătuşului mecanic

- de prim ajutor

- opticianului

- electricianului

13.  Generatorul electric transformă energia mecanică în energie:

- chimică

- electrică

- cinetică

- termică

14. În categoria materialelor semiconductoare intră:

- staniul

- siliciul

- fierul

- sulful

15. Ancheta efectuată pe diferite probleme de interes public este:

- chestionarul

- tabelul de date

- sondajul de opinie

- foaia de calcul

16. Prima etapa a prelucrarii datelor este:

- transmiterea datelor

- stocarea rezultatelor

- extragerea rezultatelor

- introducerea datelor

17. Din categoria electroizolanţilor solizi face parte:

- uleiul mineral

- cuprul

- sticla

- azotul

18. Răspunsurile unei persoane la un chestionar, reprezintă:

- date primare

- informaţii

- rezultate

- prelucrări

19. Un chestionar poate cuprinde:

- un grafic

- o lista de intrebari

- o imagine

- un tabel

20. Codul binar este un sistem de numeratie compus din:

- 2 simboluri

- 8 simboluri

- 10 simboluri

- 16 simboluri

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

- Transcrieţi pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 						(10p.)

  - Informaţia este semnificaţia pe care o au datele pentru oameni.

  - Balonul de sticlă al lămpii cu incandescenţă este vidat sau umplut cu gaz inert.

  - Histograma reprezintă studiul, bazat pe adunarea sistematică şi ordonată de date numerice, care are drept scop determinarea semnificaţiei acestor date.

  - Sondajul de opinie este un mijloc de înregistrare, de codificare şi de prelucrare a datelor cu ajutorul unor rubrici.

  - Un rezistor marcat 4K7 are valoarea de 4700Ω.

  - Prelucrările de date care se realizează cu ajutorul unor aparate electronice poartă numele de prelucrări manuale.

  - Unitatea de măsură pentru capacitatea electrică a condensatorului este faradul.

  - Carnetul de elev reprezină un tabel de date.

  - Graficul reprezintă o colecţie de date.

  - Centralele hidroelectrice folosesc drept resursă energetică primară combustibilii clasici (cărbune, gaze naturale, păcură, motorină).

- Răspundeţi pe foaia de concurs la următoarele cerinţe:

- Definiţi codul, ca element de transmitere a unui mesaj. 			(4p.)

- Enumeraţi etapele prelucrării manuale a datelor. 				(6p.)

- Precizaţi două condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un chestionar utilizat în sondajul de opinie. 								(4p.)

- Indicaţi rolul siguranţei fuzibile într-un circuit electric. Precizaţi principiul care stă la baza funcţionării acesteia. Prezentaţi modul de funcţionare.		(6p.)

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

- Realizaţi o schemă logică care să reprezinte etapele prelucrării datelor. 	(20p.)

- Se dă următoarea schemă electrică: 						(20p.)

- Identificaţi elementele componente ale schemei, notate cu E1, ..., E7.

- Precizaţi rolul fiecărui tip de element din schema ilustrată.