###### fact (surse: fact.cpp, fact.c, fact.pas) 	100 puncte

Pentru un număr natural nenul, definim factorialul său ca fiind produsul tuturor numerelor naturale nenule mai mici sau egale decât el şi îl notăm  N! (adică N!=1*2*…*N). Pentru o bază de numeraţie B şi un număr natural nenul N, se cere determinarea ultimei cifre nenule a scrierii în baza B a lui N!.

Cerinţă

Se citesc 5 perechi de forma (Ni,Bi), unde 1≤i≤5. Pentru fiecare din cele 5 perechi citite, aflaţi ultima cifră nenulă a scrierii în baza Bi a factorialului numărului Ni.

Date de intrare

Fişierul de intrare fact.in conţine 5 linii, pe fiecare dintre ele fiind scrise câte două numere naturale nenule Ni şi Bi, scrise în baza 10, despărţite printr-un spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire fact.out va conţine 5 linii. Pe linia i se va afla cifra corespunzătoare unei perechi (Ni,Bi), citită de pe linia i din fişierul de intrare.

Restricţii şi precizări:

- 1≤Ni≤1000000, pentru 1≤i≤5;

- 2≤Bi≤36, pentru 1≤i≤5;

- în cazul în care Bi>10, cifrele mai mari decât 9 vor fi reprezentate prin litere mari ale alfabetului englez (10=’A’, 11=’B’,…,35=’Z’);

- un test va fi punctat doar dacă toate cele 5 rezultate cerute sunt corecte.

Exemplu

| fact.in | fact.out | Explicaţii |
| --- | --- | --- |
| 5 10 7 10 7 20 8 16 9 8 | 2 4 C 8 6 | 5!=120, în baza 10, deci ultima cifră nenulă este 2 7!=5040, în baza 10, deci ultima cifră nenulă este 4 7!=CC0, în baza 20, deci ultima cifră nenulă este C 8!= 9D80, în baza 16, deci ultima cifră nenulă este 8 9!=1304600, în baza 8, deci ultima cifră nenulă este 6 |

Timp maxim de execuţie/test: 	1 secundă (Windows)

0,3 secunde (Linux)