# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Resurse naturale si protecţia mediului

Specializare: Prelucrarea lemnului

Clasa: a-XII-a.

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1-b	  2-b      3-a      4-b      5-a        6-a       7-b      8-a    9-b    10-a    11-b    12-b     13-b   14-d     15-a     16-d     17-c       18-c      19-d     20-c

Se acordă câte 1  punct  pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1.a (1)- câteva zile (7-8)                        b (2)- organisme                   c (3)- bioacumulare

d (4)- aburul saturat de apă                 e (5)- antiseptizarea

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.                                                                    10 puncte

2. 1-retezare la lungime, cu ferăstrăul CUM3 sau foarfeca ghilotină

2-îndreptarea canturilor, cu foarfeca ghilotină

3-înnădirea cu hârtie gumată, cu maşina de înnădit cu bandă gumată;

4-înnădirea cu fir fuzibil, cu maşina de înnădit cu fir fuzibil;

5-dimensionarea foilor de furnir înnădite, cu ferăstrăul circular de spintecat.

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare denumire corectă a operaţiei, şi câte două puncte pentru denumirea corectă a utilajului.                                               20 puncte

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

Punctajul se acordă astfel :

- ferastrăul cirular cu avans mecanic- CTAM    				2 puncte

- specificarea reperelor (1 p x 13 =13 p)					13 puncte

1-pânză circulară

2-masă

3-role de presare

4-sanie

5-transportor cu şenilă

6-roata transportorului cu şenilă

7-roata transmisiei cu lanţ

8-mecanism şurub-piuliţă

9-roată de mână

10-angrenaj conic

11-motor electric

12-dispozitiv antirecul

13-transmisie cu lanţ

c. pentru explicarea corectă a mişcărilor maşinii, câte 3 puncte (3 p x 5 =15 puncte)

I-mişcarea principală de taiere a pânzei circulare, de la motorul electric;

II-mişcarea de avans a piesei cu ajutorul transportorului cu şenilă, primită de la motorul electric,printr-un cuplaj variator, reductor şi transmisie cu lanţ

III-mişcarea de întindere a şenilei, prin deplasarea unei roţi de întindere cu un mecanism şurub-piulţă şi o roată de mînă;

IV-deplasarea pe verticală a pânzei circulare, cu o roată de mână şi un mecanism surub-piuliţă;

V-reglarea poziţiei rolelor de presare pe verticală, de la o roată de mână, angrenaj cu roţi dinţate conice şi mecanism şurub-piuliţă.

- utilajul execută operaţia de spintecare

Se acordă : 2 p. pentru denumire;      6 p. pentru reprezentarea operaţiei şi 2 p. pentru cotare.              									10 puncte