# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Tehnic

Specializare: Constructii si lucrari publice

Clasa: a XI-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 15 puncte

1-c

2-d

3-c

4-b

5-c

6-c

7-e

8-c

9-d

10-b

11-a

12-c

13-a

14-b

15-d

Subiectul. II. 								TOTAL: 35 puncte

1.  Se apreciază cu un punct, fiecare asociere corectă ( total 13 puncte)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | c | d | e | a | g | f | i | h | j | l | m | k |

2. (6 x 2 punct = 12 puncte)

| a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | F | A | A | F | A |

3. (10 x 1 punct = 10 puncte)

| 1 | f |
| --- | --- |
| 2 | d |
| 3 | i |
| 4 | a |
| 5 | k |
| 6 | c |
| 7 | e |
| 8 | b |
| 9 | j |
| 10 | g |

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

A									 (30puncte)

- Stabilirea reacţiunilor în reazemele 1 şi 2.

∑M1=0; 20x1+60x3-V2x4=0  V2=  50kN

(2,5p)

∑M2=0; V1x4-20x3-60x1=0  V1=  30kN

(2,5p)

∑X=0;   H1=0 (2,5p)

Verificare:        ∑Y=0;   30-20-60+50=0

Desenarea reacţiunilor 2,5puncte

(4x2,5p=10p)

- Desenarea diagramelor N,T,M

Diagrama N                                                                                                                                    2p

- Diagrama T

T3st=30kN

### T3dr=30-20=10 kN

### T4st=30-20= 10 kN

T4dr=30-20-60=-50 kN                                                                                        (4x2p=8p)

Reprezentare grafică                                                                                                  2p

- Diagrama M

#### M1=0 , M2=0

M3st=30x1=30kNm

M4st=30x3-20x2=50kNm                                                                                     (3x2p=6p)

Reprezentare grafică                                                                                                        2p

B. 										(10 puncte)

Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct.						De exemplu :

- zidirea se începe de la colţuri sau de la goluri;

- în cazul în care se întrerupe zidirea, se lasă în formă de trepte a căror

înălţime nu va depăşi 1m;

- în cazul întreruperii lucrului peste ultimul rând de cărămidă nu se

aşterne mortar;

- în cazul în care lucrul se întrrupe pe o perioadă mai lungă, peste

ultimul rând de cărămidă se aşterne un strat de carton bitumat;

- pe lungimea unui perete, întrruperile se fac la o distanţă minimă de

1m de la capetele pereţilor;

- ţeserea rosturilor verticale este obligatorie la fiecare rând.

- cărămizile se udă înainte de zidire

- grosimea rosturilor orizontale este de12mm, iar a celor verticale de 10mm;

- rosturile orizontale să fie paralele;

- verificarea orizontalităţii rândurilor

- verificarea verticalităţii zidăriei

- verificarea planeitîţii zidăriei

- ţeserea rosturilor verticale etc.