# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: TEHNIC

Specializare: Electronică şi Automatizări

Clasa: a XI-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I								          TOTAL: 20 puncte

Se acorda cate un punct pentru fiecare răspuns corect

1 – b;  2 – a;  3 – b;  4 – a;  5 - d;  6 – c;  7 – d;  8 – d;  9 – c;  10 – c;  11 – a;  12 – a;  13 – c; 14 – b;  15 – d;  16 – b;  17 – c;  18 – a;  19 – c;  20 – d.

Subiectul II								          TOTAL: 40 puncte

1. 6 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

a – A,  b – F,  c – F,  d – F,  e – A,  f – A

2. 3 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă

1 – c;  2 – d;  3 – b.

3. 16 puncte

a) 10 puncte

Se acordă 4 puncte pentru tabelul de adevăr

|  | A | B | C | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Se acordă 3 puncte pentru fcnd corect:

f = P1+P2+ P3+P4+ P5+P6

Se acordă 3 puncte pentru diagrama V – K  corectă:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

b) 3 puncte

Se acordă 3 puncte pentru orice minimizare corectă cu trei termeni.

c) 3 puncte

Se acordă 3 puncte pentru orice schemă de implementare corectă.

Pentru schemă incompletă sau incorectă se acordă 2 puncte pentru reprezentarea corectă a simbolurilor porţilor logice.

4.   15 puncte

a) 7 puncte

dioda D polarizată direct                                                                                              2 puncte

E1 – E2 = RI + UD 								   2 puncte

I = 6,3 mA 									     1 punct

UAB = E2 + UD 								                1 punct

UAB = 3,7 V                                                                                                        1 punct

b) 4 puncte

DZ polarizare inversă 							               2 puncte

DZ în regim de blocare                                                                                     2 puncte

c) 4 puncte

Pentru reprezentarea corectă a curenţilor 						   2 puncte

IR = ID = 6,3 mA 								     1 punct

IZ = 0 mA                                                                                                            1 punct

Subiectul III								          TOTAL: 30 puncte

1. 12 puncte

a) 2 puncte

Ampermetrul este montat în paralel iar voltmetrul în serie

b) 4 puncte

Ampermetrul indică 0 iar voltmetrul indică 10 V, valoarea sursei E

c) 2 puncte

Nu se deteriorează nici un aparat

d) 2 puncte

Schema corectă poate fi montajul amonte sau aval

e)  2 puncte

Montajul poate fi utilizat pentru măsurarea rezistenţei şi măsurarea puterii electrice

2. 	18 puncte

a) 6 puncte

pentru reprezentarea corectă a curenţilor IC1, IE1, IB1, IC2, IE2, IB2,

în conformitate cu figura  alăturată (se acordă câte 1 punct pentru fiecare curent corect reprezentat)

b) 3 puncte

IE = IC + IB

IC = βIB

- 2 puncte

I = IC1 + IB1 + IB2

d)  5 puncte

Din relaţia IE1 = IE2 rezultă IB1 = IB2  = IB.

EC = RC1 I + uBE1

I = IC1 + IB1 + IB2  = (IB  + 2IB

I0 = IC2 = (IB2 = (IB = (= (

I =  = 0,44 mA

I0 = (= 100 x  = 0,431 mA.

e) 2 puncte

Întrucât în calculul lui I0 nu intervine valoarea rezistenţei de sarcină rezultă

I0 = IC2 = (IB2 = (IB = (= (  independent de sarcină

# Text boxes

+Ec

I0

T2

Rc1

T1

Sarcina

IC1

I= IC1+IB1+IB2

IE1

IE2

IB1

IB2

IB1+ IB2

uBE1

uBE2

IC2