OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA TEHNICĂ

Faza judeţeană  26.02.2006

Profil: Tehnic

Specializare: Telecomunicaţii

Clasa a XI-a

### Barem de corectare şi notare

### Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

## Subiectul I 									   TOTAL: 20 puncte

1 - a;  2 - d;  3 - b;  4 - a;  5 - b;  6 - b;  7 - a;  8 - a;  9 - c;  10 - b;  11 - c;  12 - b;  13 - c;  14 - c;  15 - c;  16 - d;  17 - a; 18 - a;  19 - d;   20 - b;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct.

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

## Subiectul II 									    TOTAL: 35 puncte

1. 5 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.

a – F; 	b – F;   c – F;	d – A;	e - A

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

2. 3 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.

1 – b;	  2 – d;   	3 - a

Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

3. 13 puncte

a) redresor monofazat monoalternanţă

Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

b)

Se acordă 2 puncte pentru montarea corectă a condensatorului.

Pentru reprezentare incorectă, se acordă 0 puncte.

c)

Reprezentarea tensiunilor înainte de montarea

condensatorului.

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare tensiune reprezentată corect.

Pentru fiecare reprezentare incorectă, se acordă 0 puncte.

Reprezentarea tensiunilor după montarea

condensatorului.

Se acordă 3 puncte pentru reprezentarea corectă a

tensiunii din sarcină.

Pentru reprezentare incorectă, se acordă 0 puncte.

4. 14 puncte

a) Codul 2/5 MF

| Nr. zec. | Frecvenţa / pondere |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|  | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1. 2. 4. 5. 7. 9. 10. | X X X - X - - | X - - X - - - | - X - - - X - | - - X X - - X | - - - - X X X |

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare număr corect codificat în tabel.

Pentru fiecare răspuns incorect, se acordă 0 puncte.

- cifra 7: F1 şi F5

cifra 4: F1 şi F4

cifra 5: F2 şi F4

cifra 2: F1 şi F3

cifra 1: F1 şi F2

cifra 9: F3 şi F5

cifra 0: F4 şi F5

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare combinaţie corectă de frecvenţe.

Pentru fiecare răspuns incorect, se acordă 0 puncte.

## Subiectul III 									   TOTAL: 35 puncte

1. 20 puncte

- f = P2 + P3+ P5+ P7+ P11+ P13

Se acordă 5 puncte pentru scrierea corectă a expresiei funcţiei.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

- În urma minimizării se obţine pentru funcţie expresia:

Se acordă 5 puncte pentru scrierea corectă a expresiei funcţiei.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

c)

Se acordă 10 puncte pentru implementare corectă.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

2. 15 puncte

- banda laterală inferioară: F - fmax ( F - f

- banda laterală superioară: F + fmin  ( F + fmax

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare formulă corectă.

Pentru fiecare răspuns incorect, se acordă 0 puncte.

F = 10 kHz;  fmin= 0,3 kHz;   fmax = 3,4 kHz.

- banda laterală inferioară: 6,6 kHz ( 9,7 kHz

- banda laterală superioară:10,3 kHz (13,4 kHz

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare bandă de frecvenţe corect calculată.

Pentru fiecare răspuns incorect, se acordă 0 puncte.

Se acordă 7 puncte  pentru reprezentare şi inscripţionare corectă de frecvenţe.

Pentru răspuns incorect, se acordă 0 puncte.

# Text boxes

#### F

0,3 kHz                3,4kHz          6,6 kHz          9,7 kHz       10,3 kHz              13,4 kHz		                    f

f

A

B

C

D

us

U R

t

t

t

C

Rs

D

ui

t

t

t

t

us

U R