# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil:  Tehnic

Specializare:  mecanica

Clasa: a XII-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1b;  2c;   3c;   4a;   5d;  6a;   7c;   8b;   9b;   10c;   11b;   12c;   13a;  14a;  15c; 16a;   17b;   18b;  19c;   20b.

Subiectul. II. 								TOTAL 30 puncte

1. (10p)               1 – a;  2 – b;  3 – d;      4 – c;     5 – e.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda 2 puncte. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia -0puncte

2. (20p)

a.   CV- cutia de viteze                                                                                        -1

CA- cutia de avans                                                                                        -1

AP- arbore principal                                                                                       -1

Cr- cremaliera   								      - 1

M- motor electric                                                                                           -1

b.   piese de dimensiuni mici  si mijlocii de precizie ridicata ; serie mare            -2

c.  M-1-2-3-CV-4-AP-I (miscare principala)                                                         -4

d. dispozitiv: cap revolver care permite fixarea mai  multor scule                       -2

e. I-miscare principala de aschiere de rotatie executata de piesa                      -1

II-miscare de avans longitudinal executata de carucior                                   -1

III-miscare de avans transversal executata de sania port-cutit                         -1

IV-miscare de avans longitudinal executata de caruciorul turelei                     -1

V-miscare de rotire a turelei pentruaducerea in pozitia de lucru a sculelor     -1

f. –strung revolver cu disc port-scula (axa capului revolver orizontala )              -1

- strung revolver cu turela (axa capului revolver verticala )                               -1

Subiectul. III. 								TOTAL: 40  puncte

Punctajul este distribuit astfel:

4p – înlocuirea corectă şi realizarea corectă a transformărilor

a. 4p

2p  -  pentru specificarea solicitarii la care este supusa grinda

2p – pentru precizarea reactiunilor care apar in incastrare ( reactiune verticala si moment incovoietor)

b. 12p

2p- scrierea corectă a ecuaţiei de echilibru pt. reacţiunea V     (∑Foy=0)

2p –rezultat corect V=1kN

-V +F- = 0  ;   V= F-  ;  V= 3 - =1kN

2p – sens corect  al reacţiunii pe schemă

2p- scrierea corectă a ecuaţiei de echilibru pt. reacţiunea Mr (∑Mi=0)

2p – calcul corect

Mr + V l – Mc - F l/3 + q l/3 l/6 = 0

Mr = -Vl +Mc + F l/3 - q l/3 l/6

Mr = - 3 +6+-3 -2= 5 kNm

2p – sens corect  al reacţiunii moment pe schemă

sensul corect este cel trigonometric

c. 6p

1p – calculul corect al forţei tăietoare T1= -1kN

1p – calculul corect al forţei tăietoare  T3 = +2kN

1p – calculul corect al forţei tăietoare  T4 = 0kN

3p=1px3-  pentru reprezentarea corecta a dagramei pe fiecare interval,

d. 7p

1p – calculul M1 = -5kNm

1p – calculul M2 = -6kNm

1p – M3 = -1kNm

1p – M4 = 0kNm

3p=1px3  - pentru trasarea corecta a diagramei pe fiecare interval

e. 7p

2p – relaţia corectă pt. dimensionare din condiţia de rezistenţă

1p – înlocuirea corectă şi transformări

Wz = = = m3

Wz =

1p – calcul corect al modulului de rezistenţă

1p – relaţia corectă a modulului de rezistenţă axial

2p- calcul corect al laturii a,  a grinzii de secţiune pătrată

=

=  m

# Text boxes

-5kNm

Mr

-6kNm

V1

Mc

q

l/3

l/3

l/3

1

2

3

4

F

T

T1=-1kN

-1kNm

T3= +2kN