# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Tehnic

Specializare: Constructii si lucrari publice

Clasa: a XII-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1 -d

2- c

3-d

4-c

5-b

6-b

7-a

8-d

9-c

10-b

11-e

12-d

13-e

14-c

15-d

16-a

17-c

18-b

19-b

20-c

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. Se apreciază cu un punct, fiecare asociere corectă:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | c | d | a | f | e | h | g | j | i |

2. a) Se vor aprecia cu câte un punct, oricare şase răspunsuri corecte dintre următoarele:

rampa,  treapta,  contratrepta; podest, vanguri, balustrada, mana curentă, ciubuc (6 puncte)

b) n= H/h; n=280/16,50= 17 trepte (2 puncte- formula de calcul  1p; calculul 1p)

c) 2h+l=62..64cm; 2x16,5+l=62; l= 29cm (2 puncte- formula de calcul  1p; calculul 1p)

3. Se apreciează cu câte (1 punct), fiecare răspuns corect:

1-golurile de aer; 2-vibrarea; 3-segregarea; 4- dreptarul; 5-firul cu plumb; 6-podeste; 7-vanguri; 8- conlucrării; 9-ciocuri; 10- 1800.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

| 1. |  | -reprezentarea suprafeţei desfăşurate a pereţilor încăperii | 10p |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | a. | -Spard.= 2.40x3,00= 7,20 m2 | 5p |
|  | b. | SA = 2.40x3,00 – 2,00x0,8 = 5,60 m2 SB = 3.00x3,00 = 9,00 m2 SC= 2.40x3,00 – 0,5x0,6= 6,90 m2 SD= 3.00x3,00 = 9,00 m2 Spereţi= 30,50 m2 | 2.5p 2.5p 2.5p 2.5p 2.5p |
|  | c. | Splacaj = 15,00 m2 | 2.5p |
|  | d. | Szugrv. = 30.50- 15.00 +7,20 = 22,70 m2 | 2.5p |
| 3. | a. | var: 22.70 m2 x 0,4 kg var/ m2 = 9,08kg | 2,5p |
|  | b. | pastă adezivă: 15 m3 x 3kg/ m3 = 45kg | 2,5p |
|  | c. | mortar de ciment 7,20,00 m2 x 0,03 m = 0,216 m3 | 2,5p |