# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Tehnic

Specializare: Electronică şi Automatizări

Clasa: a XII-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								          TOTAL: 15 puncte

1. Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare alegere corectă şi 0 puncte pentru alegerea greşită, mai multe alegeri sau nici o alegere, în total 15 puncte.

1 – c;	  2 – a;	      3 – b;	4 – a;	     5 – a;	6 – c;	   7 – d;	8 – a;	   9 – a;   10 – b;	     11 – b;	12 – d;	         13 – c;	        14 – c;	    15 – d.

Subiectul. II. 								          TOTAL: 35 puncte

1. 5 puncte

Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare afirmaţie corectă:

a – F;		b – A; 		c – F;		d – F 		e – A.

2. 4 puncte

Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă:

1 – e;		2 – c; 		3 – a;		4 – b.

3. 13 puncte

a) 11 puncte

Condiţia de echilibru a punţii, scrisă cu ajutorul numelor complexe este:

Z1Z3 = Z2Zx, 										   2 puncte

ceea ce este echivalent cu :

IZ1I. IZ3I = IZ2I. IZxI  şi (1 + (3 = (2  + (x. 						   2 puncte

Z1 având caracter pur rezistiv ( (1 =0		            			     1 punct

Zx fiind impedanţa unui condensator fără pierderi ( (x = -( /2. 		                 1 punct

Rezultă: (3 = (2   - ( /2.								     1 punct

(3 = 0 ( (2   = ( /2. Deci, Z3 are caracter rezistiv, iar Z2 are caracter inductiv.           2 puncte

(2   = 0 ( (3 = -( /2. Deci, Z2 are caracter rezistiv, iar Z3 are caracter capacitiv.        2 puncte

b) 1 punct

În practică se preferă varianta a doua, deoarece inductanţe reglabile sunt mai greu de realizat.

c) 1 punct

Întrucât Cx este un condensator fără pierderi, deci de bună calitate, puntea cu care este indicat să se măsoare se numeşte Punte Sauty.

4. 13 puncte

a) 2 puncte

| D | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

b) Pentru realizarea schemei electrice se acordă 5 puncte.

Se ia în considerare corectă orice variantă corectă.

c) 6 puncte

Înscrierea se face în serie (la primul impuls de tact informaţia este înscrisă în primul CBB, la următorul impuls de tact informaţia din primul CBB este înscrisă pe intrarea  de date din cel de-al doilea CBB şi aşa mai departe până ce informaţia este înscrisă şi în ultimul CBB; înscierea informaţiei este comandată de fiecare impuls de tact.

Extragerea informaţiei se face la comanda de citire care deschide porţile NAND  de ieşire. Semnalele se culeg de pe ieşirile  deoarece vor suferi o inversare prin porţile NAND.

Se ia în considerare orice variantă corectă.

Subiectul. III. 								          TOTAL: 40 puncte

1. 20 puncte

a) 5 puncte

Joncţiunea bază – emitor este polarizată direct, iar joncţiunea colector bază este polarizată invers: tranzistorul lucrează în regim activ normal; curentul de colector alimentează becul.

b) 5 puncte

Prin închiderea întrerupătorului K, se scurtcircuitează joncţiunea bază - emitor, tranzistorul se blochează şi IB ( 0, IC ( 0 şi becul nu luminează.

c) 8 puncte

Fotorezistorul prezintă o rezistenţă foarte mare la întuneric şi o rezistenţă foarte mică la iluminare.                                                                                                                     4 puncte

La întuneric, fotorezistorul se comportă ca un întrerupător deschis, deci becul luminează.

2 puncte

La iluminare, fotorezistorul se comportă ca un întrerupător închis, deci becul nu luminează.

2 puncte

d) 2 puncte

Circuitul poate fi utilizat ca detector de lumină, semnalizator optic, sistem de alarmă etc.

Se va puncte oricare răspuns corect.

2. 20 puncte

a) 10 puncte

Se acordă 1 punct pentru reprezentarea tensiunilor.

Uo1 = - Ui				2 puncte

Uo1 = - 5 Uoi = - 50 V			1 punct

Ui2 = Uo1 				2 puncte

Uo2 = - Ui2				1 punct

Uo2 = -( - Ui)			1 punct

Uo2 = 5 Ui				1 punct

Uo2 = 50 V				1 punct

b) 6 puncte

Uo = Uo2 - Uo1				2 puncte

Uo = 5 Ui – (- 5 Uoi)			2 puncte

Uo =10 Ui				1 punct

Uo = 100V				1 punct

c) 4 puncte

AU =  				2 puncte

AU = 				1 punct

AU = 10. 				1 punct

# Text boxes

D          Q

T

Ştergere

D          Q

T

D          Q

T

D          Q

T

Comandă citire

D          Q

T

AO2

AO1

R4

R3

R2

R1

Uo

Ui

-

+

-

+

Uo1

Uo2