# OLIMPIADA TEHNICĂ INTERDISCIPLINARĂ

## Faza judeţeană – 25 februarie 2006

### Profil: TEHNIC

Specializare: tehnician în industria textilă

# Clasa: a XI- a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I 								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Lungimea fibrei textile influenţează:

- fineţea firelor

- torsiunea firelor

- rezistenţa firelor

- aspectul şi rezistenţa firelor

2. Alungirea relativă a unei fibre este dată de relaţia:

- (l = L – L0

- ( = (l / L0 ( 100

- (l = L / L0

- (l = L + L0

3. Fibra cu cea mai mare rezistenţă la lumină şi intemperii este:

- mătasea naturală

- fibra poliacrilică

- bumbacul

- fibra poliesterică

4. Operaţia de dublare a semifabricatelor în filatură urmăreşte:

- creşterea grosimii

- uniformizarea fineţii

- obţinerea de benzi uniforme ca fineţe şi omogene

- creşterea rezistenţei

5. Mărimea fizică suplimentară este:

- unghiul plan

- intensitatea curentului electric

- intensitatea luminoasă

- intensitatea câmpului luminos

6. În cazul desenării unei piese la scara 1:2, cota de 150 mm va fi reprezentată pe desen la dimensiunea de:

- 150 mm

- 75 mm

- 300 mm

- 15 mm

7. Gama de fineţe a firelor obţinute în filatura de bumbac cardat este:

- Nm 100 ÷ 200

- Nm 200 ÷ 300

- Nm 10 ÷ 70

- Nm 4 ÷ 18

8. Suprapunerea elementelor decorative constă în:

- reluarea unui element pe o anumită direcţie, la distanţe egale, în poziţii identice

- schimbarea succesivă a elementelor

- aşezarea unui element de o parte şi de alta a unei axe imaginare

- aşezarea unor elemente, unele peste altele

9. Fibra naturală cu cea mai bună rezistenţă faţă de acizi este:

- cânepa

- mătasea

- lâna

- bumbacul

10. Linia de ruptură la piesele metalice se notează cu:

- linie continuă subţire ondulată

- linie continuă groasă

- linie continuă subţire

- linie întreruptă

11. Culorile primare amestecate în părţi egale produc o tentă de:

- gri neutru

- gri cald

- gri închis

- gri perfect

12. Semifabricatele din filatura de bumbac sunt:

- masa fibroasă, pătura, banda

- masa fibroasă, banda, pretort

- pătura, banda, semitort

- pătura, semitort, fir

13. Mijlocul de măsurare pentru tensiunea electrică este:

- tahometrul

- voltmetrul

- ampermetrul

- dinamometrul

14. În sistemul de filare cu proces tehnologic pieptănat se obţin:

- fire groase, voluminoase, cu pilozitate, mai puţin uniforme, cu rezistenţă mică

- fire cu voluminozitate şi extensibilitate mare

- fire polifilamentare, din filamente continue, lungi

- fire uniforme, dense, netede, rezistente şi elastice

15. Culoarea verde exprimă:

- speranţă, tinereţe

- doliu, umbră

- strălucire, soare

- înflăcărare, luptă

16. Rezistenţa specifică la lână scade în ordinea:

- groasă – semifină – fină

- semifină – fină – groasă

- fină – semifină – groasă

- groasă – fină – semifină

17. Operaţia de îndepărtare a sericinei cu soluţii slab alcaline se numeşte:

- mercerizare

- degomare

- curăţire alcalină

- avivare

18. Rezistenţa admisibilă ((a) reprezintă:

- eforturile unitare efective dintr-o piesă

- deformaţiile specifice ale corpurilor

- valoarea maximă pe care trebuie să o aibă tensiunile într-o piesă

- valoarea minimă pe care trebuie să o aibă tensiunile într-o piesă

19. Scara de reprezentare a unui desen se alege în funcţie de:

- numărul de proiecţii

- formatul de desen

- modul de amplasare a indicatorului

- complexitatea şi dimensiunile obiectului de reprezentat

20. Culorile complementare se realizează folosind:

- culori vii

- culori opace

- nuanţe

- culori reci

Subiectul II 							TOTAL: 30 puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: (A) - Adevărat sau (F) – Fals, pentru următoarele enunţuri.                  				10 puncte

a. Indiferent de scara de reprezentare, pe desen se înscrie valoarea cotei reale.

b. Zonele amorfe au un grad de ordonare şi orientare redus şi conferă fibrelor rezistenţă.

c. Efectul psihologic al culorii galben asupra omului este de iritare.

d. Vectorul momentului de răsucire Mt este orientat de-a lungul axei.

e. Pe cardă are loc subţierea accentuată a semifabricatului alimentat şi transformarea acestuia într-un strat subţire de fibre – văl, uniform ca fineţe şi omogen ca structură, depus în cană (banda) sau înfăşurat pe bobină (pretort).

2. În coloana A sunt enumerate fibrele textile, iar în coloana B repriza. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera din coloana B.

10 puncte

| A. Fibre textile | B. Repriza % |
| --- | --- |
| 1. Poliamida | a. 9 % |
| 2. In | b. 8,5 % |
| 3. Bumbac | c. 12 % |
| 4. Lână | d. 5,5 % |
| 5. Acetat | e. 17 % |
|  | f. 0,4% |

3. Completaţi pe foaia de concurs termenii lipsă din enunţurile de mai jos :

10 puncte

a. Cotarea este operaţia de ……(1)……… pe un desen, a ………(2)…………… obiectului.

b. Expunerea prelungită a materialelor textile la lumina solară are ca efect scăderea  ……………(1)…………… şi a ………(2)……………. .

c. Fluxul tehnologic clasic cuprinde ……………(1)……… pentru fiecare operaţie a procesului tehnologic iar fluxul tehnologic modern cuprinde ………(2)…… care reunesc mai multe faze tehnologice.

d. Etirarea este operaţia de ……(1)………… a filamentelor, pentru orientarea lanţurilor macromoleculare cu scopul de a creşte ………(2)………… fibrei.

d. Stilizarea este operaţia de ……………(1)…………… a aspectului diferitelor ………(2)……………. din natură pentru a deveni ornamente.

Subiectul III 							TOTAL: 40 puncte

1. In figura de mai jos este desenată schema tehnologică parţială a cardei de bumbac.

  - Numiţi organele lucrătoare ce acţionează în zonele notate I, II şi III.

  - Completaţi schema cu sensul de mişcare al organelor de lucru şi sensul acelor în zonele de cardare preluare.

  - Identificaţi efectele obţinute în zonele I, II, III.

26 puncte

2. Un fir supus la întindere are Li = 500 mm, alungirea absolută Δl = 60 mm şi gradul de elasticitate E = 70 %. Să se calculeze:

- lungimea firului în momentul ruperii (Lf);

- alungirea relativă la rupere (ε).

14 puncte

# Text boxes

I

II

III

alimentare

debitare