# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: TEHNIC

Specializare: Electronică şi Automatizări

Clasa: a XI a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I 								          TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Intr-o punte Wheatstone rezistenţele cunoscute sunt: R1 = 75 Ω; R2 = 125 Ω; R3 = 50 Ω.   Rezistenţa RX  din braţul opus rezistenţei R2 are valoarea:

- 187,5 Ω;

- 30 Ω;

- 100 Ω;

- 83,3 Ω.

2. Capacitatea de 33,5 mF a unui condensator  se poate exprima ca:

- 0,0335 F;

- 335 F;

- 33500 nF;

- 3,35 pF.

3. Extinderea de n ori a domeniului de măsurare al unui voltmetru se face cu o rezistenţă adiţională a cărei valoare faţă de rezistenţa internă a voltmetrului este :

- de n ori mai mare;

- de (n – 1) ori mai mare;

- de n ori mai mică;

- de (n – 1) ori mai mică.

4. Rezistenţa de şunt necesară măsurării unui curent de 20 mA cu un ampermetru ce are rezistenţa internă ra = 18 Ω şi un curent nominal de 2 mA este:

  - 2 Ω;

  - 1,62 Ω;

  - 1,8 Ω;

  - 18 Ω.

5. Precizaţi ce  putere se poate măsura utilizând montajul din figură:

- puterea activă disipată;

- puterea reactivă  disipată în elementele reactive;

- puterea reactivă înmagazinată în elementele reactive;

- puterea aparentă.

6. Rezistenţa adiţională necesară extinderii domeniului de măsurare al unui voltmetru de la   2 V la 10 V dacă rezistenţa internă a voltmetrului este de 1 kΩ  este:

- 9000 Ω;

- 15.000 Ω;

- 4000 Ω;

- 400 Ω.

7. Un voltmetru are rezistenţa în Ω/V de 20 kΩ/V. Curentul nominal al instrumentului este:

- 20 μA;

- 200 μA;

- 100 μA;

- 50 μA.

8. O tensiune U = 50 V este măsurată cu o eroare relativă εr = 1%. Indicaţia aparatului se va afla între limitele:

- 49,5 la 51 V;

- 49 la 51 V;

- 48 la 52 V;

- 49,5 la 50,5 V;

9. Numărul combinaţiilor pentru o funcţie logică de cinci variabile este de:

- 10;

- 64;

- 32;

- 44.

10. Pentru ca un tranzistor să funcţioneze in regim activ normal este necesar ca:

- ambele joncţiuni să fie polarizate direct;

- ambele joncţiuni să fie polarizate invers;

- joncţiunea emitorului să fie polarizată direct iar joncţiunea colectorului invers;

- joncţiunea colectorului să fie polarizată direct iar joncţiunea emitorului invers.

11. Forma elementară a funcţie este:

- A;

- B;

- A+B;

- 1.

12. Wattmetrul din schema electrică de mai jos indică puterea:

  - activă consumată de sarcina Z1;

  - activă consumată de sarcina Z2;

  - reactivă consumată de sarcina Z2 ;

  - activă consumată de sarcina Z1 în serie cu Z2.

13. Cotele se înscriu pe desen:

- deasupra liniei de contur;

- sub linia de cota;

- deasupra liniei de cota;

- sub linia de contur.

14. Ştiind ca piesa este reprezentata în mărime naturala, în căsuţă “scara” este înscris:

- 1 : 2;

- 1 : 1;

- 2 : 1;

- 1 : 4.

15. Funcţionarea tranzistorului cu ambele joncţiuni polarizate invers corespunde:

- regimului activ normal;

- regimului de saturaţie;

- regimului activ invers;

- regimului de tăiere.

16. Diodele de detecţie sunt utilizate ca:

- diode redresoare la frecvenţe joase;

- diode redresoare la frecvenţe înalte;

- diode stabilizatoare de tensiune;

- diode cu capacitate variabilă.

17. Curentul printr-o diodă cu siliciu polarizată invers are intensitatea de ordinul:

  - 10-2 A;

  - 10-4 A;

  - 10-6 A;

  - 10-12 A.

18. Termocuplul este:

a)   generator de tensiune;

b)   rezistenţă dependentă de temperatură;

c)   rezistenţă dependentă de presiune;

d)   generator de curent.

19. Măsurarea rezistenţelor cu puntea Wheatstone se face printr-o metodă:

a)  indirectă;

b)  de citire;

c)  de comparaţie de zero;

d)  de substituţie.

20. Linia punct se foloseşte pentru trasarea:

- haşurilor;

- liniilor de cotă;

- conturului;

- axei de simetrie.

Subiectul II 								          TOTAL: 40 puncte

1. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals.   											   6 puncte

a) Ohmmetrul serie are scara puternic neuniformă şi inversată.

b) Sensibilitatea unui aparat de măsurat depinde de clasa de precizie a acestuia.

c) Eroarea absolută de măsurare se exprimă în procente.

d) Unitatea de măsură a energiei electrice poate fi şi kW/h

e) Principiul de funcţionare al termorezistenţei se bazează pe variaţia cu temperatura a rezistivităţii unui conductor.

f) Tensiunea pe dioda Zener polarizată direct este cuprinsă între 0,6 – 0,8 V.

2. În coloana A sunt reprezentate numere exprimate în sistem binar, iar în coloana B numere exprimate în sistem zecimal. Scrieţi pe foaia de examen asocierile dintre cifrele din colana A şi literele din coloana B.    						               3 puncte

| A | B |
| --- | --- |
| 1101011 1010100 1001001 | 102 73 107 84 |

3. Funcţia logica f de trei variabile A, B, C ia valoarea 0 daca şi numai dacă toate variabilele sunt egale numai cu 0 sau numai cu 1. Pentru restul combinaţiilor funcţia ia valoarea 1.

- Reprezentaţi funcţia prin tabel de adevăr, forma canonică normal disjunctivă (fcnd) şi diagrama Veitch – Karnaugh.

- Utilizând diagrama Veitch – Karnaugh minimizaţi funcţia.

- Implementaţi funcţia obţinută prin minimizare utilizând porţi logice.  	 16 puncte

4. Pentru schema de mai jos se dau: E1 = 10 V, E2 = 3 V, R = 1 kΩ, UD = 0,7 V, UZ = 6 V (pentru ambele diode se neglijează rezistentele proprii)

- Precizaţi modul de polarizare a diodei D, determinaţi intensitatea curentului prin dioda şi calculaţi tensiunea UAB (nu se ia în considerare desenul cu linie punctată)

- Intre punctele A si B se montează o dioda Zener desenată cu linie punctata  cu       UZ = 6 V. Precizaţi modul de polarizare şi justificaţi regimul de funcţionare al diodei Zener.

- Reprezentaţi şi marcaţi curenţii din schema de la punctul b) şi stabiliţi valorile lor.

15 puncte

Subiectul III 	                                                                                             TOTAL: 30 puncte

1. Examinaţi schema de mai jos în care voltmetrul are RV  = 1 MΩ, ampermetrul RA = 0 Ω, iar tensiunea electromotoare a sursei de tensiune este E = 10 V.

- Explicaţi care sunt greşelile de montare a aparatelor

- Calculaţi ce valori indică aparatele de măsurat

- Precizaţi dacă vreunul din aparate se deteriorează in această conexiune

- Reprezentaţi schema corectă

- Precizaţi ce interes poate prezenta montajul de la punctul d.

12 puncte

2. Pentru polarizarea tranzistoarelor în circuitele integrate se utilizează schema din figura de mai jos. Tranzistoarele T1 şi T2 sunt identice şi au următorii parametri:

( = 100, ICB0 = 0, uBE = 0,6 V.

Ambele tranzistoare funcţionează în regim activ normal şi IE1 = IE2.

a) Reprezentaţi  şi marcaţi pe schemă curenţii corespunzători fiecărui tranzistor.

b) Scrieţi relaţiile între curenţii de la punctul a)

c) Exprimaţi curentul prin RC1 în funcţie de curenţii celor două tranzistoare

d) Determinaţi valoare curentului I0, ştiind că EC = 5 V şi RC1 = 10 k(.

e) Demonstraţi că valoarea curentului I0 nu depinde de rezistenţa de sarcină RS.

18 puncte

# Text boxes

E1

Dz

R

A

B

D

E2

A

E

V

R

I0

T2

+Ec

Rc1

T1

RS

Z

Z1

Z2

W      *

*