# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: TEHNIC

Specializare: Electrotehnică

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I								          TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Prin încercarea la mers în gol a unui transformator se determină:

a) pierderile în fier;

b) curentul de scurtcircuit;

c) puterea  de transformare;

d) pierderile în înfăşurări.

2. La maşina de curent continuu tensiunea electromotoare indusă este direct proporţională cu:

a) fluxul inductor şi curentul din indus;

b) fluxul inductor şi turaţia maşinii;

c) curentul indus şi turaţia maşinii;

d) fluxul inductor şi fluxul indus.

3. Generatorul bază de timp al unui osciloscop catodic furnizează o tensiune de formă:

a) dreptunghiulară;

b) liniar variabilă;

c) sinusoidală;

d) trapezoidală.

4. Punţile de curent alternativ sunt folosite pentru măsurarea:

a) rezistenţelor electrice;

b) impedanţelor;

c) tensiunii electrice;

d) puterii electrice.

5. Un voltmetru care are rezistenţa în ohmi pe volt de 50000 Ω/V foloseşte un instrument de măsurat cu intensitatea curentului nominal de:

- 20 mA;

- 20 µA;

- 50 mA;

- 50 µA.

6. In cazul maşinilor electrice rotative, înfăşurările concentrate sunt aşezate :

- pe colector;

- în crestături;

- în întrefier;

- pe polii magnetici.

7. Schema echivalentă a unui condensator cu pierderi mici în dielectric constă în:

- capacitatea condensatorului conectată în serie cu o rezistenţă de valoare mică;

- capacitatea condensatorului conectată în paralel cu o rezistenţă de valoare mică;

- capacitatea condensatorului conectată în serie cu o rezistenţă de valoare mare;

- capacitatea condensatorului conectată în paralel cu o rezistenţă de valoare mare.

8. Pentru a putea măsura un curent de intensitate I = 0,3 kA cu un transformator de curent 500/5, se foloseşte un ampermetru de:

- 10 mA;

- 5 A;

- 250  mA;

- 500 mA.

9. La polarizarea directă a joncţiunii pn, lăţimea zonei de barieră:

- se micşorează;

- îşi schimbă polaritatea;

- rămâne neschimbată;

- se schimbă concentraţia sarcinilor.

10. În aparatele electrice de înaltă tensiune, stingerea arcului electric se poate realiza cu:

- apă;

- hexaflorură de sulf;

- hidrogen;

- ortosilicat de zinc.

11. Trasarea liniilor de cota se face cu:

a)  linie continua subţie;

b)  linie continua groasă;

c)  linie întreruptă;

d)  linie punct subţire;

12. Alunecarea maşinilor asincrone are expresia :

- s = p(n1 – n)/f;

- s = n – n1)/f;

- s = (n1 – n)/n1;

- s = n/n1.

13. Semiconductoarele de tip p se realizează prin impurificarea cu elemente:

a)  tetravalente;

b)  monovalente;

c)  pentavalente;

d)  trivalente.

14. In regimul de funcţionare activ normal, tranzistorul are:

a)  joncţiunea emitorului polarizată direct şi joncţiunea colectorului polarizată invers;

b)  joncţiunea emitorului polarizată invers şi joncţiunea colectorului polarizată direct;

c)  ambele joncţiuni polarizate direct;

d)  ambele joncţiuni polarizate invers.

15. Camera de stingere din componenta unui contactor are rolul de a:

a)  izola căile de curent:

b)  stinge arcul electric;

c)  creste rezistenta mecanica a contactelor;

d)  scade rezistenta mecanica a contactelor.

16. Funcţionarea unui bimetal se bazează pe:

a) fenomenul de histerezis;

b) fenomenul de emisie termoelectronică;

c) fenomenul fotoelectric;

d) fenomenul de dilatare termică.

17. Relaţia de echilibru pentru o punte de curent alternativ, la care Z1 şi Z2 sunt situate în braţele alăturate, este:

- ;

- Z1I1 Z2I2 = Z3I1ZxI2;

- Z1Z2 = Z3Zx;

- I1U1 = IXUX.

18. Dacă trebuie să măsuraţi 430 V, voltmetrul utilizat se comută pe domeniul:

- 1000 V;

- 250 V;

- 500 V;

- 150 V.

- Rezistivitatea semiconductoarelor, ρ = 10 … 1012 Ωmm2/m se poate exprima în sistemul internaţional:

- ρ = 10–5 … 106 Ωm;

- ρ = 107 … 1012 Ωm;

- ρ = 10–2 … 109 Ωm;

- ρ = 104 … 1015 Ωm.

20. Unghiul de deviaţie al spotului pe ecranul osciloscopului depinde de:

- potenţialul anodului de focalizare;

- potenţialul electrodului de comandă;

- tensiunea aplicată plăcilor de deflexie;

- potenţialul negativ al  tunului de electroni.

Subiectul. II. 								          TOTAL: 30 puncte

1. în coloana A sunt enumerate tipuri de maşini, aparate electrice şi elemente ale tubului catodic, iar în coloana B rolul acestora. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B                                                           									                      TOTAL: 10 puncte

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Siguranţe fuzibile | a) Limitarea curenţilor de scurtcircuit |
| 2. Tahogenerator | b) Produce energie electrică |
| 3. Descărcătoare | c) Protecţie la scurtcircuit |
| 4. Bobine de reactanţă | d) Protecţie la supratensiune |
| 5. Generatorul sincron | e) Protecţie la suprasarcină |
| 6. Relee termice | f) Emite fasciculul de electroni |
| 7. Anod de focalizare | g) Accelerează mişcarea electronilor şi determină viteza cu care se îndreaptă spre ecran |
| 8. Anod de accelerare | h) Conectarea şi deconectarea circuitelor electrice |
| 9. Catod | i) Produce energie mecanică |
| 10. Plăcile de deflexie | j) Reglează claritatea imaginii pe ecran |
|  | k) Măsoară viteza |
|  | l) Deviază fascicolul de electroni |
|  | m) Generează o tensiune proporţională cu turaţia |

2. Transcrieţi pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, daca apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

10 puncte

- Simbolul M înscris înaintea cotei semnifică unitatea de măsură asociată cotei şi anume metru (m).

- În cazul polarizării directe a unei diode, lăţimea zonei de barieră scade.

- Frecvenţa semnalului de vizualizat trebuie să nu fie multiplu întreg al frecvenţei bază de timp, fA ≠ n fBT.

- Rezistenţa de izolaţie a unei instalaţii electrice de joasă tensiune, trebuie să fie        Riz > 2 MΩ.

- Miezul magnetic pentru un transformator electric este confecţionat din cupru.

- Înfăşurările concentrate au bobinele componente repartizate în crestături.

- Protecţia la supratensiuni atmosferice se poate realiza cu eclatoare.

- În cazul întreruperii unei faze statorice, motorul asincron absoarbe brusc un curent mult mai mare.

- Rotorul unei maşini sincrone în construcţie normală este trifazat.

10. Diodele varicap se utilizează în regim de polarizare directă.

3. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere

Funcţionarea aparatelor analogice cu ac indicator se bazează pe …(1)… unei părţi din energia …(2)… a mărimii de măsurat în energie …(3)… capabilă să producă          deplasarea …(4)… în faţa…(5)… .

5 puncte

4. Recunoaşteţi elementele de circuit simbolizate astfel:

5 puncte

Subiectul III 	                                                                                            TOTAL: 40 puncte

- Reprezentaţi pe foaia de concurs, o schemă electrică pentru pornirea reostatică a unui motor de curent continuu  cu excitaţie derivaţie care să cuprindă:

  - O sursă de alimentare realizată cu diode redresoare sau tiristoare prevăzută cu filtru capacitiv.

  - Rezistenţa de pornire în trei trepte care vor putea fi decuplate succesiv cu ajutorul unor relee de temporizare.

  - Aparatajul necesar de comutaţie.

  - Aparate de măsură pentru tensiunea şi intensitatea curentului din circuit.

  - Dacă motorul are tensiunea de alimentare UN = 220 V, curentul Ia = 10 A şi rezistenţa indusului R = 0,15 , calculaţi cele trei trepte astfel încât curentul de pornire să nu depăşească 2 Ia.

  - Reprezentaţi pe acelaşi grafic forma caracteristicilor mecanice ale motorului de curent continuu pentru fiecare treaptă de rezistenţă.

  - Enumeraţi operaţiile tehnologice pentru realizarea  bobinei polare.

# Text boxes

5

4

3

2

1