# OLIMPIADA TEHNICĂ INTERDISCIPLINARĂ

## Faza judeţeană – 25 februarie 2006

### Profil: TEHNIC

Specializare: tehnician în industria textilă

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I. 								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

- Distanţa dintre linia continuă groasă şi linia continuă subţire la un filet reprezintă:

  - pasul filetului

  - înălţimea filetului

  - o dimensiune care depinde de tipul filetului

  - diametrul filetului

- Pentru executarea schiţei, proiecţia principală se alege de obicei astfel încât să reprezinte piesa:

  - în poziţia de prelucrare

  - în poziţia de funcţionare

  - în poziţia verticală

  - în poziţia orizontală

- Scrierea tehnică este caracterizată prin:

  - grosimea literelor

  - înălţimea literelor mici

  - înălţimea literelor mari

  - grosimea, lăţimea şi înălţimea literelor

- Unitate de măsură în SI a conductivităţii termice este:

  - W / m ( K

  - K ( m

  - W / K

  - K

- Momentul de răsucire aplicat barei determină următoarea stare de deformaţie:

  - lungirea

  - lunecarea

  - deformaţia unghiulară

  - curgerea

- Stilizarea este operaţia de:

  - grupare a unui număr de elemente în jurul unui punct

  - simplificare a formei diferitelor elemente din natură pentru a deveni ornamente

  - alăturarea a două sau mai multe culori

  - armonizarea culorilor pentru a deveni plăcute

- Alternanţa se obţine prin:

  - îmbinarea mai multor motive

  - aşezarea elementului prin succesiune pe o direcţie dată

  - gruparea elementelor de o parte şi de alta a unei axe

  - îmbinarea a două motive diferite

- Liniile orizontale utilizate ca element decorativ creează senzaţia de:

  - linişte, calm, odihnă

  - mişcare, agitaţie

  - sensibilitate, armonie, feminitate

  - forţă, asprime, tensiune

- Firele texturate sunt fire:

  - obţinute prin operaţia de  curăţire alcalină

  - cu volum şi elasticitate mare

  - de efect

  - din fibre de mătase naturală

- Lintersarea este operaţie de:

  - separare a fibrelor de bumbac de seminţe

  - separare a fibrelor scurte

  - sortare a fibrelor de bumbac

  - recoltarea fibrelor de bumbac

- Forma şi mărimea orificiilor filierei determină:

  - rezistenţa filamentului

  - lungimea filamentului

  - numărul de filamente

  - fineţea filamentului

- Masa firului cu fineţea Nm 60, înfăşurat pe o ţeavă, este de 90 de grame. Pe ţeavă este înfăşurată o lungime de fir de:

  - 5000 m

  - 2500 m

  - 5400 m

  - 6600 m

- Materia primă folosită pentru obţinerea fibrelor de viscoză este:

  - celuloză din lemn

  - celuloză din lemn, paie sau stuf

  - celuloză din linters

  - derivate din petrol

- Cursorul se alege în funcţie de:

  - fineţea firului, diametrul interior şi flanşa inelului

  - tipul materiei prime, rezistenţa firului şi turaţia fusului

  - materia primă, fineţea firului, destinaţia firului

  - mărimea flanşei inelului, torsiunea firului

- Succesiunea operaţiilor de prelucrare a fibrelor de lână pentru obţinerea firelor groase este:

  - bataj,  cardă, laminor I, laminor II, flaier, maşină de filat cu inele

  - pregătirea componenţilor pentru amestec, amestecarea componenţilor,  cardarea, filarea

  - pregătirea componenţilor pentru amestec, cardarea, pregătirea pentru filare (laminarea), filarea

  - bataj,  cardă, laminor I, laminor II, maşină de filat cu capăt liber

- Atlasul este un material textil auxiliar din grupa:

  - căptuşelilor

  - întăriturilor

  - furniturilor

  - aţei de cusut

- Bobinarea firelor este operaţia de:

  - recepţie a firelor pentru tricotare

  - înfăşurarea simultană şi paralelă a unui număr de fire

  - înfăşurarea firului pe formate specifice maşinilor de tricotat

  - transformarea firelor în bucle

- Tricotul fasonat (conturat) este:

  - produs textil obţinut prin îngustări şi lărgiri succesive

  - produs textil obţinut prin buclarea simultană a unui sistem de fire

  - produs textil obţinut prin buclarea succesivă a unui fir

  - tricot obţinut prin finisare chimică

- În cazul procedeului de tricotare cu buclare prealabilă - la acele cu limbă, faza presării se realizează prin:

  - deplasarea buclei de pe tija acului sub cârligul acului

  - închiderea limbii de către presă

  - deplasarea ochiului vechi de sub capul acului pe tija acului

  - închiderea limbii acului de către ochiul vechi, care se deplasează spre capul acului

- O maşină rectilinie de tricotat prevăzută cu două sisteme de tricotare pe sania de lacăte, realizează la 28 de deplasări dus – întors ale saniei, un tricot format din:

  - 56 rânduri

  - 112 rânduri

  - 28 rânduri

  - 14 rânduri

Subiectul II. 								TOTAL: 30 puncte

- Scrieţi pe foaia de concurs litera (A) pentru enunţ adevărat sau litera (F) pentru enunţ fals în cazul următoarelor afirmaţii: 					         10 puncte

  - Dispozitivele pentru măsurarea forţei se numesc dinamometre.

  - Linia întreruptă subţire se utilizează pentru reprezentarea axelor de simetrie.

  - Culoarea galbenă exprimă strălucire, dragoste, soare, gelozie, invidie.

  - Luciul fibrelor textile depinde de gradul de asprime sau netezime al suprafeţei fibrelor.

  - Gradul de elasticitate al tricotului urzit este mai mare decât gradul de elasticitate al tricotului simplu datorită structurii acestuia.

- Completaţi pe foaia de concurs termenii lipsă din enunţurile de mai jos:	10 puncte

  - Liniile ajutătoare, în general, sunt ……(1)…… pe linia de cotă, pe care o depăşesc cu ……(2)….… mm.

  - Unele motive decorative se desfăşoară prin repetiţie, alternanţă, simetrie, numindu-se ……(1)……… altele ocupă singure o suprafaţă determinată, numindu-se  ……(2)…… .

  - Operaţia de supunere a materialelor din fibre ……(1)….. la temperatura de plastifiere, pentru a obţine ……(2)…… se numeşte termofixare.

  - Încleierea este operaţia ce constă în depunerea unei pelicule de ……(1) …… pe suprafaţa firului în vederea protejării firelor faţă de ……(2)….. din timpul ţeserii.

  - Cele mai importante caracteristici ale maşinii de tricotat rectilinii sunt: …(1) ……,  viteza, lăţimea de lucru, ……(2) …..  şi de sisteme de tricotare.

- În coloana A sunt enumerate operaţii de înnobilare ale fibrelor textile, iar în coloana B efectul acestora asupra fibrelor. Scrieţi pe foaia de concurs asocierea dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.						10 puncte

| A. Operaţii de înnobilare | B. Efectul asupra fibrelor |
| --- | --- |
| 1. | Matisare | a. | Albirea şi mărirea gradului de luciu la fibrele de mătase |
| 2. | Degomare | b. | Mărirea gradului de luciu şi de alb la fibrele de bumbac |
| 3. | Mercerizare | c. | Micşorarea gradului de luciu la fibrele sintetice |
| 4. | Cotonizare | d. | Mărirea gradului de alb prin îndepărtarea pigmentului din fibre |
| 5. | Albire | e. | Mărirea gradului de alb la fibrele sintetice |
|  |  | f. | Mărirea gradului de luciu şi de alb la fibrele de in |

Subiectul III. 								TOTAL: 40 puncte

- Un fir de bumbac F1, are următoarele caracteristici: lungimea L = 500 m, masa m = 10g. Se cere:

  - Să se calculeze fineţea firului în Ttex.

  - Să se ordoneze în funcţie de fineţe, valoarea obţinută cu valorile fineţilor altor trei fire: F2: 40 tex, F3: 270 den şi F4: 100 Nm, în sensul creşterii gradului de subţirime a firelor.

20 puncte

- Alcătuiţi un eseu cu tema „ Sistemul de tricotare” în care să urmăriţi:

  - definiţia sistemului de tricotare;

  - camele componente;

  - rolul fiecărei came componente (traiectoriile parcurse de acele acţionate de aceste came);

  - poziţii posibile ale camelor faţă de călcâiele acelor şi efectul asupra acţionării acelor.

20 puncte