# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza judeţeană – 25.02.2006

Profil: Tehnic

Specializare: Electronică şi Automatizări

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								          TOTAL: 15 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Cotele se înscriu pe desen:

- deasupra liniei de contur;

- sub linia de cota;

- deasupra liniei de cota;

- sub linia de contur.

2. Semnalul obţinut la ieşirea circuitului de sincronizare al osciloscopului  se aplică

- la intrarea generatorului bazei de timp;

- amplificatorul AY;

- pe plăcile de deflexie orizontală;

- pe cilindrul Wehnelt.

3. Funcţia realizată de schema logică din figura de mai jos este:

- 1;

- 1 + B;

- A;

- A + B.

4. Perioada unui semnal vizualizat pe ecranul unui osciloscop cu comutatorul TIMP/ div fixat pe 10 ms/ div este de 2 diviziuni. Frecvenţa semnalului vizualizat este:

- 50 Hz;

- 50 kHz;

- 5 kHz;

- 25 Hz.

5. Un circuit format din 4 celule binare legate in cascadă poate număra:

- 16 impulsuri;

- 32 impulsuri;

- 8 impulsuri;

- 48 impulsuri.

6. Linia de indicaţie se reprezintă cu linie:

- continuă subţire;

- punctată;

- groasă;

- mixtă.

7. Temperatura maximă admisă pentru o joncţiune de siliciu este:

a) 80 – 90 (C;

b) 95 – 110 (C;

c)135 – 160 (C;

d) 175 – 200 (C.

8. Transformarea unei mărimi fizice neelectrice în altă mărime electrică într-un SRA este  realizată de:

- traductorului;

- regulatorului automat;

- elementului de comparaţie;

- elementului de execuţie.

9. TTL este o familie de circuite integrate la care tensiunea de alimentare este:

- VCC = 5 V (c.c.);

- VDD = 12 V (c.c.);

- VSS = 12 V (c.a.);

- VCC = 5 V (c.a.).

10. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automata este conectat:

- regulatorul automat;

- traductorul;

- elementul de comparaţie;

- elementul de execuţie.

11. Prin aplicarea reacţiei negative la un amplificator se obţine:

- creşte amplificarea;

- creste banda de frecventa;

- scade frecventa limită de sus;

- se îngustează banda de frecventa;

12. Precizaţi ce  putere se poate măsura utilizând montajul din figură:

- puterea activă disipată;

- puterea reactivă  disipată în elementele reactive;

- puterea reactivă înmagazinată în elementele reactive;

- puterea aparentă.

13. Unităţile fundamentale ale S.I. sunt:

- cm, kg, s, A, K, cd;

- m, kgf, s, A, cd, mol;

- m, kg, s, a, k, cd, mol;

- cm, g, s, ,A, K, cd, mol.

14. Proprietatea  metalelor potrivit căreia acestea se opun pătrunderii în masa lor a unor corpuri solide care tind să le deformeze este:

- plasticitatea;

- elasticitatea;

- duritatea;

- densitatea.

15. Rigiditatea dielectrică reprezintă

- pierderile totale de energie în dielectrici;

- rezistenţa materialelor la trecerea curentului electric;

- valoarea minimă a intensităţii câmpului electric pentru care materialul se străpunge;

- valoarea maximă a intensităţii câmpului electric pentru care materialul se străpunge.

Subiectul. II. 							                       TOTAL: 35puncte

1. Transcrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi răspunsul adevărat şi litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals.

- FAN-IN defineşte numărul maxim de intrări ce se pot conecta la o ieşire.

- La materialele semiconductoare conducţia electrică este asigurată de două tipuri de purtători de sarcină electrică.

- In regim activ normal, la un tranzistor bipolar,  joncţiunea emitorului este polarizată invers iar joncţiunea colectorului este polarizată direct.

- Elementul de execuţie din structura unui sistem cu reglare automată, are rolul de a prelucra mărimea de la ieşirea comparatorului după o lege prestabilită.

- Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează prin conectarea unei rezistenţe în paralel cu instrumentul de măsurat.

5 puncte

2. In coloana A sunt enumerate fenomene care pot apărea pe ecranul unui osciloscop la vizualizarea unui semnal , iar în coloana B cauzele cele mai probabile ale producerii acestora.  										   4 puncte

Scrieţi pe foaia de examen asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.

| A | B |
| --- | --- |
| 1. imagine neclara | a. filament întrerupt |
| 2. imagine instabila | b. tensiune apropiata de zero pe electrodul de comandă (cilindrul Wehnelt) |
| 3. lipsa imagine | c. lipsa sincronizare |
| 4. imagine foarte strălucitoare | d. lipsa tensiune liniar variabila |
|  | e. lipsa focalizare |

3. Capacitatea unui condensator fără pierderi este măsurată cu ajutorul unei punţi de curent alternativ ca în figura de mai jos.

- Ştiind că impedanţa Z1 are caracter pur rezistiv, determinaţi caracterul impedanţelor Z2 şi Z3 astfel încât puntea să poată fi echilibrată.

- Justificaţi care este varianta care are cea mai mare utilitate practică.

- Indicaţi sub ce denumire este cunoscută puntea astfel obţinută.

13 puncte

4.  Se consideră circuitul basculant bistabil de tip D.

a) Explicaţi funcţionarea circuitului (simbol, tabel de adevăr).

b) Realizaţi schema unui registru de deplasare serie paralel de 4 biţi cu circuite basculante bistabile de tip D.

c) Explicaţi modul de funcţionare al circuitului realizat.

13 puncte

Subiectul. III. 								          TOTAL: 40 puncte

1. Observaţi schema electrică din figură.

K

- Întrerupătorul K este deschis; lampa L luminează. Explică de ce .

- Întrerupătorul se inchide. De ce se poate spune că IB  = 0 ? Lampa mai luminează?

- Înlocuiţi întrerupătorul cu o fotorezistenţă. Descrieţi funcţionarea montajului în acest caz

- Precizaţi ce utilizare poate avea  acest montaj.

20 puncte

2. Se consideră circuitul cu ieşire diferenţială din figura de mai jos. Amplificatoarele sunt presupuse ideale. Se cunosc: Ui = 10 V, R1 = 10 k(, R2 = 50 k(, R3 = 50 k(, R4 = 50 k(.

a) Determinaţi tensiunea de ieşire a fiecărui amplificator.

b) Determinaţi tensiunea de ieşire diferenţială.

c) Determinaţi amplificarea acestui amplificator.

20 puncte

# Text boxes

AO2

AO1

Z1

Z2

Z3

~

Cx

EC

P

RB

L

Z

R4

R3

R2

R1

Uo

Ui

-

+

-

+