OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ

Faza judeţeană – 25.02. 2006

Profil: Tehnic

Specializarea: Telecomunicaţii

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I         									      20 puncte

Pentru enunţurile de mai jos scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu câte 1 punct.

1. Tranzistorul bipolar se comportă ca un comutator deschis în regim:

a) activ normal;

b) de saturaţie;

c) de blocare;

d) activ invers.

2. Tranzistorul cu efect de câmp din figură este:

a) TEC-J cu canal P;

b) TEC-J cu canal N;

c) TEC-MOS cu canal iniţial de tip N;

d) TEC-MOS cu canal indus de tip N.

3. Un montaj ce conţine un tranzistor bipolar se numeşte repetor pe emitor dacă tranzistorul se află în conexiunea :

a) bază comună;

b) emitor comun;

c) colector comun;

d) cu toate terminalele conectate direct la emitor.

4. Clasa de precizie a unui aparat de măsurat electric reprezintă:

a) eroarea instrumentală tolerată;

b) eroarea relativă;

c) eroarea raportată tolerată, exprimată în procente;

d)eroarea absolută.

5. Semnalizările între centrală şi terminalul de abonat situate în afara benzii vocale utilizează canalul temporal al MUX primar cu numărul:

- 1;

- 10;

- 16;

- 30.

6. Pentru o transmisie fără distorsiuni frecvenţa de repetiţie a impulsurilor trimise pe linie are valoarea:

- f0 = 8000  Hz;

- f0  = 6,8 kHz;

- f0 = 800 Hz;

- f0 =125 Hz.

7. Un registru de deplasare este de tip:

a) serie/paralel;

b) serie/serie;

c) paralel/serie;

d) paralel/paralel.

8. Configuraţia care determină aducerea la 0 a unui numărător modulo 6, asincron, direct, realizat cu 3 circuite basculante de tip JK este:

a) 101;

b) 111;

c) 011;

d) 001.

9. Dioda care poate fi utilizată ca un condensator având capacitatea controlată cu ajutorul unei tensiuni continue este de tipul:

- Zener;

- redresoare;

- varicap;

- tunel.

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

10. Tabelul de adevăr de mai jos corespunde funcţiei logice:

a) ŞI;

b) ŞI-NU;

c) SAU;

d) SAU-NU.

11. Relaţia  pune în evidenţă proprietatea algebrei booleene:

a) idempotenţa;

b) comutativitatea;

c) asociativitatea;

d) absorbţia.

12. Etapele transformării unui semnal electric analog în semnal digital, folosind modulaţia impulsurilor în cod sunt:

- modularea în amplitudine, filtrarea, codificarea;

- modulaţia în timp, cuantizarea şi amplificarea;

- eşantionarea, cuantizarea şi codarea;

- modulaţia în frecvenţă, modulaţia în amplitudine, modulaţia în durată a impulsurilor.

13. Din categoria semnalizărilor situate în banda frecvenţelor vocale fac parte:

a) semnalele de apel;

- b) semnalele  DTMF;

- c) semnalele  DP;

- d) semnalele de sfârşit de convorbire

14. Rezistenţa în (/V a unui aparat de măsură, este definită ca :

a) inversul curentului nominal;

b) intensitatea curentului nominal;

c) impedanţa aparatului;

d) reactanţa aparatului.

15. Puntea Nernst se utilizează pentru măsurarea:

a) bobinelor cu pierderi mici;

b) rezistoarelor;

c) condensatoarelor cu pierderi mari;

d) condensatoarelor cu pierderi mici.

16. Reglarea luminozităţii spotului unui osciloscop catodic se realizează prin modificarea potenţialului:

a) catodului;

b) anodului de focalizare;

c) electrodului de comandă;

d) anodului de accelerare.

17. Scurtcircuitul  este un defect de:

a) simetrie;

b) omogenitate;

c) izolament;

d) continuitate.

18. La măsurarea tensiunii la bornele unei rezistenţe, voltmetrul utilizat indică 5 V în loc de 6 V. În acest caz eroarea absolută este:

a) 0,1 V;

b) - 0,1 V;

c) 1 V;

d) - 1 V.

19. Parametri primari ai unei linii de telecomunicaţii se referă la:

a) 1 metru de circuit;

b) 100 metri de circuit;

c) 1 km de circuit;

d) 10 km de circuit.

20. Spectrul de frecvenţă al benzii laterale superioare, (BLS), pentru o transmisie telefonică ce utilizează frecvenţa purtătoare de 50 kHz este:

a) 50,3 kHz - 53,1 kHz;

- b) 50,3 kHz – 53,4 kHz;

- c) 50,3 kHz - 56,4 kHz;

- d) 53,4 kHz - 56,4 kHz.

SUBIECTUL II                                                                                                                 36 puncte

1. Transcrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

a) La un registru static informaţia dispare în urma opririi acţiunii de comandă.

b) Oscilatoarele sunt generatoare de oscilaţii electrice întreţinute, cu frecvenţă proprie.

c) Tranzistorul TEC-J funcţionează în regim de îmbogăţire.

d) Zonele în care curenţii de dispersie pătrund în mantaua cablului se numesc zone anodice.

e) Bistabilul de tip D este un repetor care realizează şi funcţia de întârziere cu un tact a datelor de la intrare.								                    5 puncte

2. În coloana A sunt enumerate punţi folosite în tehnica măsurărilor, iar în coloana B domeniile lor de utilizare. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.	                                                                  10 puncte

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Nernst | a. măsurarea rezistenţelor cu valori mai mici de 1( |
| 2. Murray | b. măsurarea inductanţelor mai mari la frecvenţe ridicate |
| 3. dublă Thomson | c. măsurarea condensatoarelor cu pierderi mari |
| 4. Maxwell | d. localizarea defectelor de izolament |
| 5. puntea diferenţială de admitanţe | e. localizarea deranjamentelor de omogenitate |
|  | f. măsurarea inductanţelor cu factor de calitate mic |

3. Cu ajutorul elementelor de circuit din reprezentarea de mai jos:                                11 puncte

a) reprezentaţi schema unei punţi SAUTY.

b) precizaţi domeniul de utilizare al acestei punţi;

c) indicaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatul indicator de nul.

4. Se consideră secvenţa binară: 0011100001. Să se reprezinte semnalul digital în:

  - cod binar;

  - cod de linie AMI;

  - cod de linie HDB3.                                                                                        10 puncte

SUBIECTUL III                                                                                                               34 puncte

## Circuitul din figură trebuie să polarizeze LED-ul în punctul static de funcţionare IA = 200 mA şi UA = 1,5 V. Se dau UBB = 5 V şi UCC = 10 V

- să se determine valoarea rezistenţei Re;

- să se determine puterea disipată pe tranzistor.

14 puncte

2. Se dă următoarea schemă:						                   20 puncte

- Identificaţi tipul numărătorului.

- Determinaţi capacitatea de numărătorului.

- Realizaţi tabelul de adevăr al numărătorului.

- Desenaţi evoluţia în timp a ieşirilor numărătorului.

# Text boxes

~

R1                             R2                 C3           Cx

# G

R3                               Rx                                   IN

UCC

UBB

Re

J          Q

K

T

J          Q

K

F(t)

ştergere

QA

QB

QC

T

T

J          Q

K