OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 18.IV.2006

Profil:  TEHNIC

Clasa: a X-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I.								               Total 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.  Linia utilizată pentru indicarea unei rupturi într-o piesă metalică este:

- a) 	linie continuă subţire;

- b) 	linie continuă ondulată;

- c) 	linie groasă;

- d) 	linie continuă zig-zag.

2. Pe desen cotele se înscriu:

- deasupra axei de simetrie;

- sub linia de cotă la 1-2 mm, la mijlocul liniei de cotă;

- pe contur;

- deasupra liniei de cotă la 1-2 mm, la mijlocul liniei de cotă.

3. Secţiunea transversală printr-un cilindru are forma unui:

- romb;

- pătrat;

- cerc	;

- triunghi.

4. Muchia fictivă se trasează cu:

- linie punct mixtă;

- linie continuă subţire;

- linie continuă subţire ondulată;

- linie continuă groasă.

5. Liniile de haşură pentru metale se execută înclinate la:

  - 60(;

  - 30(;

  - 45(;

  - 15(.

6.  Precizia de măsurare a şublerului poate fi:

a)     0,1mm;   0,05mm;  0,02mm;

b)     0,1mm;   0,01mm;  0,02mm;

c)     0,01mm; 0,02mm;   0,05mm;

d)     1mm; 0,1mm; 0,01mm.

7. Unităţile fundamentale ale S.I. sunt:

- cm, kg, s, A, K, cd, mol;

- m, kgf, s, A, cd, mol;

- cm, g, s, A, K, cd, mol;

- m, kg, s, A, K, cd, mol.

8. Rezistenţa la rupere a unui metal sau aliaj este:

- proprietatea de a se deforma sub acţiunea unei forţe externe;

- proprietatea de a se opune acţiunii forţelor externe;

- proprietatea de a rezista la temperaturi înalte;

- proprietatea de a se opune pătrunderii în masa lor a unor corpuri străine.

9. Prin definiţie, un Pascal (Pa) este unitatea de măsură pentru presiune, egală cu:

- raportul dintre forţa de 1 N care este aplicată pe o suprafaţă plană cu aria de 1m2 şi aria acestei suprafeţe;

- presiunea care, acţionând uniform pe o suprafaţă plană cu aria de 1 m2, exercită perpendicular pe această suprafaţă o forţă totală de 1 N;

- raportul dintre mărimea forţei şi aria suprafeţei pe care este aplicată;

- 9,8 kgf/m2  .

10.Capacitatea echivalentă a trei condensatoare identice cu C = 30 pF, toate conectate în serie este:

a)    90 pF;

b)   30 pF;

c)   10 pF;

d)   60 pF.

11.Expresia de calcul a reactanţei capacitive este:

- ωC

- 1 / ωC

- 1 - ωC

- 1 / 1 - ωC

12.Tensiunea la bornele  grupării în serie a rezistoarelor este  egală cu:

a)   suma tensiunilor pe rezistoare;

b)   inversul sumei tensiunilor pe rezistoare;

c)   zero;

d)   tensiunea de la bornele fiecărui rezistor;

13.Redresoarele sunt circuite care transformă:

- energia electrică de curent continuu în energie electrică de curent alternativ;

- energia mecanică în energie electrică;

- energia electrică în energie mecanică;

- energia electrică de curent alternativ în energie electrică de curent continuu.

14.Cel mai folosit material metalic în electrotehnică este:

- aluminiul;

- zincul;

- cuprul;

- argintul.

15. La mişcarea de translaţie rectilinie, traiectoriile tuturor punctelor corpului sunt:

- egale şi paralele;

- rectilinii, egale şi paralele;

- curbilinii;

- paralele.

16.Lagărul cu rostogolire are rolul:

- de a realiza asamblarea dintre doi arbori;

- de a transforma mişcarea de alunecare dintre corpurile de rulare ale rulmentului în mişcare de rostogolire;

- de a poziţiona pe arbori butucul roţilor dinţate;

- de a amortiza energia de şoc dintre arbori şi butucul roţilor dinţate.

17. Standardele române aprobate după 28 august 1992 au sigla:

- STAS;

- SR ISO;

- SR;

- SR-STAS.

18. Rezistenţa admisibilă reprezintă:

- o valoare convenţională pentru forţa statică;

- o valoare convenţionala pentru forţa statică ce poate solicita o piesă fără să se deformeze;

- o valoare convenţională aleasă pentru tensiunea maximă dintr-o piesa supusă acţiunii unei forţe fără să producă deformaţii permanente sau rupere;

- o valoare convenţională aleasă pentru forţa care produce o alungire relativă dată.

19. Spaţiul rămas liber în interiorul cuzinetului, după introducerea fusului şi umplerea cu lubrifiant, se numeşte:

- joc radial;

- interstiţiu;

- cuzinet;

- cămaşa cuzinetului.

20. Cristalele lichide se folosesc la:

a)   etanşări de lagăre;

b)   realizarea suprafeţelor electromagnetice active;

c)   senzori magnetici;

d)   construirea dispozitivelor utilizate la ceasuri digitale, calculatoare, televizoare etc.

Subiectul II.								             Total 	30 puncte

1. Enumeraţi patru roluri funcţionale ale transmisiilor şurub piuliţă:	 		8 puncte

2. Se consideră schema electrică din figura alăturată:                                            10 puncte

- Identificaţi elementele din circuit simbolizate cu: E, A, V, Rx

- Precizaţi denumirea schemei, indicând tipul de montaj şi utilizarea acestuia.

3. Figura de mai jos reprezintă  un comparator cu cadran circular. 	                        12 puncte

Răspundeţi pe foaia de concurs la următoarele cerinţe:

- arătaţi utilizarea comparatorului;

- precizaţi denumirea părţilor componente numerotate pe desen de la 1 la 4;

- indicaţi valoarea diviziunii  pentru comparatoarele cu cadran circular.

Subiectul III.								             Total 	40 puncte

1.  Să se dimensioneze grinda din oţel de secţiune circulară, cu lungimea de 1 m, încastrată la un capăt şi solicitată la încovoiere de o forţă P = 22 kN, care acţionează perpendicular pe axă, la capătul liber al acesteia.

Se cunoaşte σai = 110 MPa.

30 puncte

În rezolvarea problemei se vor parcurge următoarele etape de lucru:

- relaţia de dimensionare;

- schema solicitării, inclusiv introducerea reacţiunilor şi calculul reacţiunilor;

- determinarea lui Mi max ;

- determinarea valorii lui Wz nec;

- determinarea diametrului d.

2. Secţiunea este reprezentarea convenţională, în proiecţie ortogonală, pe un plan, a unui obiect, după intersectarea acestuia cu un plan fictiv de secţionare şi îndepărtarea imaginară a  părţii obiectului aflată între ochiul observatorului şi suprafaţa respectivă.

10 puncte

        - precizaţi tipul de linie utilizat la reprezentarea traseului de secţionare cu reprezentarea traseului de secţionare pentru o secţiune în trepte;

        - descrieţi modul de reprezentare a liniilor de haşurare pentru secţiunile realizate în piesele metalice, cu grosimea pe desen mai mare de 2mm;

        - exemplificaţi modul de haşurare a secţiunilor, în piesele metalice, care pe desen:

−    au grosimea mai mică de 2 mm;

−    au grosimea mai mare de 2 mm.