OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 18.IV.2006

Profil:  TEHNIC

Specializarea: MECANICĂ

Clasa: a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I.								                                   20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Cu linie punct subţire se trasează:

- axele de simetrie

- muchiile fictive

- muchiile vizibile

- liniile de ruptură.

2. Conform regulilor din desenul tehnic o piesă se reprezintă:

- într-o singură proiecţie

- în triplă proiecţie ortogonală

- în două proiecţii, o vedere şi o secţiune

- într-un număr de proiecţii care se limitează la minimul necesar pentru reprezentarea clară a obiectului.

3. Care din scările de mai jos este standardizată:

- scara 1:5

- scara 1:4

- scara 1:3

- scara 3:1.

4. Într-un desen  de ansamblu piesele sau subansamblurile se poziţionează de regulă:

- în vederea de sus

- în proiecţia în care acestea apar mai clar şi deci pot fi identificate mai uşor

- în toate vederile

- în indicator.

5. Oţelurile aliate speciale sunt:

- oţelurile mediu sau înalt aliate cu structuri şi proprietăţi deosebite de cele obişnuite

- oţelurile carbon de calitate

- oţelurile carbon deformate plastic la cald

- oţelurile turnate în piese.

6. Aliajele uşor fuzibile sunt:

- aliaje ale aluminiului

- aliaje ale zincului

- aliaje ale cuprului

- aliaje cu bază de staniu şi plumb.

7.  Simbolul unităţii de măsură pentru putere în Sistemul Internaţional este:

- J

- CP

- W

- N

8. Tensiunea electrică este egală cu:

- intensitatea câmpului electric

- diferenţa de potenţial dintre două puncte

- cantitatea de electricitate

- lucrul mecanic efectuat asupra unui corp.

9. Simbolul utilizat pentru valoarea maximă a tensiunilor admisibile într-o piesă este:

10. Relaţia de dimensionare la încovoiere este :

11. Încovoierea plană este :

- deformarea la care axa grinzii rămâne în planul de acţionare al forţelor exterioare

- deformarea la care axa grinzii rămâne în afara planului de acţionare al forţelor exterioare

- deformarea la care axa grinzii este tangentă la planul de acţionare al forţelor exterioare

- deformarea la care axa grinzii este paralelă la planul de acţionare al forţelor exterioare

12. Coeficientul de alunecare elastică al transmisiei exprimă:

  - viteza periferică a roţii conduse

  - pierderea relativă de viteză în transmiterea mişcării

  - viteza periferică a roţii conducătoare

  - viteza curelei în ramura pasivă

13. Caracteristicile geometrice ale evolventei uşurează:

- gradul de acoperire

- raportul de transmitere

- polul angrenării

- procesul de danturare

14. Lagărele hidrostatice funcţionează:

- cu ungere cu presiune exterioară

- cu ungere uscată

- cu ungere fără presiune exterioară

- cu ungere semilichidă

15. Efectul de pană determină:

- creşterea frecării între fus şi cuzinet

- micşorarea grosimii filmului de lubrifiant

- desprinderea fusului de cuzinet

- contactul între fus şi cuzinet

16. Îmbinarea conductelor cu flanşe cu prag şi canal circular se utilizează :

- pentru reglarea circulaţiei fluidului

- pentru îmbinarea ţevilor cu regim de presiune ridicată

- pentru restrângerea capetelor ţevilor

- pentru legătura între conducte de diametre diferite

17. Identificaţi tipul de oţel denumit 18-4-1 (18%W; 4%Cr; 1%V):

- VCrW 85

- OSP6

- Rp3

- 41VMoCr17

18. Sorbita se obţine în urma tratamentului termic de:

- călire

- recoacere de înmuiere

- normalizare

- revenire înaltă

19. Ordinea corectă, în sensul creşterii rezistenţei la rupere a materialului, este:

- Fc 200; OLT 35; OL 37; OT 450-3

- OLT 35; OL 37; Fc 200; OT 450-3

- Fc 200; OLT 35; OT 450-3; OL 37

- Fc 200; OT 450-3; OL 37; OLT 35

20. Îndreptarea la cald a oţelurilor se execută în domeniul:

- 600 – 8000C

- 370 - 4500C

- 800 - 10000C

- 1200 - 15000C

Subiectul II.									           Total 30 puncte

1.   Enumeraţi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice.			6p.

2.   În figura următoare este reprezentată o piesă. 					6p.

a.   Precizaţi numărul de filete existente şi tipul acestora.

b.   Identificaţi materialul piesei în funcţie de tipul de haşură utilizat.

c.   Precizaţi ce reprezintă linia întreruptă.

d.   Precizaţi semnificaţia simbolurilor: M, R, Ø, S utilizate în desen.

e.   Identificaţi o bază de cotare utilizată.

f.   Identificaţi  cota cu toleranţă existentă pe desen cu precizarea celor două dimensiuni

limită.

3.    												6 p.

a.  Enumeraţi cele patru tipuri de solicitări simple.

b.  Indicaţi două exemple de solicitări compuse.

4.    												6 p.

În figura de mai jos este prezentată schema unui mecanism:

Cerinţe:

- precizaţi tipul de mecanism

- scrieţi pe foaia de concurs denumirea elementelor numerotate pe desen de la 1 la 4

- precizaţi tipul forţei ce asigură presiunea de contact

5. Definiţi procedeul de extrudare precizând avantajele acestuia                                         6p.

Subiectul III.								                               40 puncte

- Realizaţi un eseu cu titlul „Nituirea – metodă de asamblare”, având în vedere următoarea structură de idei:                                                                                                             32 p.

- definirea operaţiei de nituire

- solicitările la care este supusă asamblarea

- precizarea tipurilor constructive de asamblări nituite

- relaţia de calcul pentru verificarea nitului la forfecare şi la strivire cu precizarea unităţii de măsură.

- domenii de utilizare

- se consideră asamblarea nituită reprezentată în figura de mai jos:

Se cunosc:

- forţa ce solicită îmbinarea T = 15KN

- grosimea tablelor ce se îmbină s = 4 mm

- rezistenţa admisibilă la forfecare pentru materialul nituit (af = 100 MPa

- tensiunea de contact admisibilă între nit şi gaură (aS

Să se determine diametrul nitului (valoare întreagă) şi numărul necesar de nituri

2. Să se determine lungimea semifabricatului (bară ( 10) pentru a obţine reperul din figură:

8 p.

( = 900

r1 = 100 mm

l1 = 15 mm

l2 = 25 mm