OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 18.IV.2006

Profil:  TEHNIC

Specializarea: MECANICĂ

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I.									        Total 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Contracţia transversală specifică se calculează cu relaţia :

a.  ;

b.  ;

c. ;

d. .

2.  Pe părţile de calare ale arborilor se montează:

- fusurile;

- roţile dinţate;

- un arbore cotit ;

- elementele filetate.

3.  	Simbolul 34MoCrNi13 reprezintă:

- oţel nealiat pentru construcţii cu 3,4%C si 1,3%Ni;

- otel pentru construcţii cu 0,34% Mo şi 1,3% Ni;

- oţel aliat pentru construcţii cu 0,34%C si 1,3%Ni;

- oţel aliat pentru construcţii cu 0,34%C si 1,3%Mo.

- Durabilitatea unei scule aşchietoare este de 60 min. Totuşi in timpul folosirii acestei scule se constată o uzare prematură după numai 40 min. Care dintre cauzele enumerate în continuare pot duce la scăderea durabilităţii?

  - lipsa lichidului de ungere-răcire;

  - avansul prea mic ;

  - uzarea ghidajelor maşinii;

  - modificare adâncimii de aşchiere.

- O dimensiune de 1200 mm reprezentată la scara 1:5, va măsura pe desen:

  - 24mm;

  - 120 mm;

  - 240 mm;

  - 1200 mm.

- Dimensionarea unei bare solicitate la întindere-compresiune, din condiţia de rigiditate, se face ţinând cont de :

  - efortul unitar;

  - deformaţia admisibilă;

  - rezistenţa la rupere;

  - rezistenţa admisibilă.

- La verificarea  unui mecanism  roată dinţată-cremalieră (roată dinţată şi    cremaliera au fost executate conform desenelor de execuţie) se constată că pe măsură ce roata dinţată se apropie de un capăt al cremalierei, efortul necesar punerii în mişcare a roţii dinţate este mai mare. Aceasta se datorează:

  - lipsei de paralelism dintre cremalieră  şi ghidajul saniei în care se află montată;

  - neuniformităţii grosimii dinţilor roţii dinţate;

  - lipsei jocului radial din angrenaj;

  - neuniformităţii grosimii dinţilor roţii dinţate

- Fonta cenuşie se foloseşte la construcţia batiurilor pentru maşinile unelte deoarece :

  - are rezilienţă mică şi se aşchiază bine;

  - se sudează la cald şi are densitate specifică mare;

  - are conductibilitate termică bună si este casantă;

  - se toarnă în piese cu configuraţie complexă şi amortizează  vibraţiile.

- Strunjirea de probă a unor semifabricate conduce la un rezultat nedorit: suprafeţele prelucrate au rugozitatea prea mare. Pentru îmbunătăţirea rugozităţii:

  - se modifică adâncimea de aşchiere;

  - se micşorează avansul;

  - se schimbă scula aşchietoare;

  - se întrerupe lichidul de ungere-răcire.

10.    Distanţa dintre linia continuă groasă şi linia continuă subţire la un filet reprezintă:

- pasul filetului;

- înălţimea filetului;

- diametrul filetului;

- grosimea filetului.

11.    Erorile sistematice sunt erori ale căror valori sunt:

- variabile ca mărime şi ca semn;

- diferite de valoarea reala a mărimii măsurate;

- previzibile

- cauzate de variaţiile de temperatura

- Cuplajele asigură legătura între arbori cu :

  - reducerea turaţiei arborilor;

  - multiplicarea valorii turaţiei arborilor;

  - menţinerea turaţiei arborilor la parametrii iniţiali;

  - inversarea sensului de rotaţie a arborilor.

- Proiectarea reţelei de turnare ţine seama de :

  - tipurile de defecte din piesă;

  - fluiditatea materialului turnat;

  - granulaţia amestecului de turnare;

  - posibilitatea apariţiei aderenţelor.

- Formula de calcul a adâncimii de aşchiere la strujirea exterioară, dacă este diametrul suprafeţei de aşchiat şi este:

a.   ;

b.  ;

c.  ;

d.  .

15.  La reprezentarea în secţiune a unui ansamblu se haşurează:

- arborii;

- şuruburile;

- bucşele;

- ştifturile.

16. Modulul de rezistenţă polar pentru o secţiune inelară se calculează cu relaţia :

a.   ;

b.  ;

c.  ;

d. .

17. Mecanismul de transformare a mişcării de rotaţie în mişcare rectilinie continuă este mecanismul:

- cruce de Malta;

- manivelă-culisă oscilantă;

- pinion –cremalieră;

- şurub –piuliţă.

18.   Prelucrarea prin deformare plastică la cald este însoţită de apariţia fenomenului de:

- ecruisare;

- maclare;

- recristalizare;

- cementare.

19.  Aşchiile de rupere se obţin la strunjirea:

- oţelurilor cu maleabilitate scăzută;

- oţelurilor moi şi alame;

- materialelor fragile;

- materialelor dure şi semidure.

20. În desenul de ansamblu nu se cotează :

- dimensiunea pieselor ce formează ajustaje;

- dimensiunile de gabarit;

- poziţiile extreme pentru elementele în mişcare,

- dimensiunile interioare.

Subiectul II.								                Total 30 puncte

1. 											        (10p.)

Abaterile de la planitate se pot determina prin metode mecanice optice şi electronice. Enumeraţi mijloacele de verificare a planităţii suprafeţelor, precizând pentru fiecare metoda (principiul) de măsurare.

2. 											          (8p.)

Indicaţi cele patru scheme tehnologice de broşare notate în figura de mai jos cu a, b, c ,d precizând tipul broşei şi mişcările de aşchiere necesare.

3. 											          (8p.)

Indicaţi părţile componente ale mecanismului bielă-manivelă precizând pentru fiecare cel puţin un material din care sunt executate.

4. 											          (4p.)

Indicaţi patru grupe de materiale antifricţiune utilizate în construcţia lagărelor cu alunecare.

Subiectul III.								               Total 40 puncte

1. 											        (15p.)

Să se determine diametrul unui arbore solicitat la răsucire, construit din 0L 50, cu , capabil să transmită o putere P= 60 kW, cu o turaţie .

2. 											        (12p.)

O bară de secţiune circulară încastrată la un capat cu lungimea l = 1 m şi diametrul d=11 cm având  este solicitată de o forţă concentrată P = 1450  daN pe capătul liber al barei. Se cere :

a. calculul reacţiunilor

b. trasarea diagramei de forţe tăietoare

c. trasarea diagramei de moment încovoietor

d. să se verifice bara

3. 					(13p.)

Pentru maşina de frezat reprezentată în figură alăturată, se cer următoarele :

a) Identificarea părţilor componente ale maşini numerotate de la 1 la 9:

b) Denumirea mişcărilor indicate pe figură cu I, II, III, IV :