# Ministerul Educaţiei şi Cercetării

# Olimpiada Naţională de Chimie

# Ediţia a 41-a

Braşov  10 – 15 aprilie

Proba de baraj

Chimie organică I

Subiectul 1

A. La tratarea izobutenei cu acid sulfuric se obţine o răşină care este un polimer inferior, în timp ce la tratarea cu BF3.H2O, la temperaturi scazute, se obţine un polimer înalt (cauciuc butilic) care are puţine utilizări practice datorită faptului că nu poate fi reticulat prin vulcanizare. Prin copolimerizarea izobutenei cu 5 – 10% izopren se obţine un cauciuc sintetic, care poate fi vulcanizat cu sulf (sub formă de S8).

Răspundeţi la următoarele întrebări:

1. care este mecanismul reacţiei de polimerizare a izobutenei în aceste condiţii;

2. de ce în cazul tratării izobutenei cu acid  sulfuric se obţine un polimer inferior în timp ce cu BF3.H2O, la temperaturi scazute, se obţine un polimer înalt;

3. cum decurge copolimerizarea izobutenei cu izoprenul, scrieţi schematic reacţia;

4. de ce copolimerul obţinut poate fi vulcanizat şi ce structuri rezultă.

B. Prin dizolvarea de sodiu metalic într-o soluţie de naftalină în tetrahidrofuran (THF) se obţine o soluţie de culoare verde. Această soluţie se foloseşte pentru una dintre variantele de polimerizare a butadienei când se obţine un polimer “viu”.

Arătaţi următoarele:

1. ce se obţine din reacţia naftalinei cu sodiu în THF şi de ce soluţia este de culoare verde?

2. care este mecanismul de polimerizare a butadienei în aceste condiţii?

3. de ce polimerul este denumit “viu” şi ce se întâmplă prin tratarea lui cu apă?

Subiectul 2

.

Dietilstilbestrolul (I) a fost folosit în terapia cu hormoni estrogeni, dar s-a dovedit a fi cancerigen.

Etapele uneia dintre metodele de sinteză, ce porneşte de la 4-hidroxipropiofenona, este redată mai jos:

Se cere:

a. Identificaţi A, B C;

b. preparaţi 4-hidroxipropiofenonă pornind de la benzen.