Problema 1 – Afişe	100 puncte

Campania electorală s-a terminat de mult, dar zidul din parcul central al oraşului în care au fost puse afişele este încă într-o formă dezolantă. Ploile şi vântul au acţionat şi au urâţit şi mai mult această zonă pe care altă dată erau afişe frumos colorate. Primăria a decis să se ocupe de această problemă. A format o comisie şi a decis realizarea unor panouri reclamă care să ascundă porţiunile deteriorate.

Deoarece fondurile sunt mici s-a decis să fie alocate doar un anumit număr de panouri publicitare care trebuie să ocupe o suprafaţă cât mai mică posibil. Comisia a primit datele din teren sub forma: lungime zid, câte unităţi sunt ocupate cu afişe ce trebuie acoperite şi care este numărul de panouri pe care le poate folosi. De asemenea se primesc ca date şi care sunt unităţile de zid ocupate cu afişe deja deteriorate.

Cerinţă

Fiind date lungimea zidului, câte unităţi sunt deteriorate, care este numărul maxim de panouri ce pot fi folosite şi care sunt unităţile de zid deteriorate, se cere să se determine lungimea minimă totală a panourilor care sunt folosite pentru a acoperi zona şi câte panouri se folosesc. Lungimea minimă o definim ca numărul total de unităţi de zid acoperite astfel încât să fie mascate zonele problemă. Pentru acoperirea unităţilor de zid deteriorate, nu este neapărat necesar să se folosească toate panourile. Numărul de panouri folosite fiind limitat există posibilitatea să fie acoperite şi zone din zid care sunt curate.

Date de intrare

Fişierul de intrare afise.in conţine pe prima linie 3 valori separate prin câte un spaţiu L n k, cu semnificaţia : L lungimea totală a zidului, n numărul de unităţi ce urmează a fi acoperite şi k numărul maxim de panouri ce pot fi folosite. Pe a doua linie separate prin câte un spaţiu sunt n valori x1, x2, ... , xn, unde xi reprezintă unitatea din zid care este acoperită de un afiş vechi. Valorile x1, x2, ... , xn, apar într-o ordine aleatoare.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire afise.out conţine o singură linie cu două valoari val Nk, ce reprezintă lungimea minimă totală folosită şi numărul de panouri folosite astfel încât toate zonele deteriorate să fie acoperite.

Restricţii şi precizări

- 0 < L ≤ 1000

- 0 < n ≤ L

- 0 < k ≤ L/2

Exemplu

| Afise.in | afise.out | Explicaţie |
| --- | --- | --- |
| 25 8 3 3 11 6 4 19 15 20 12 | 11 3 | Zidul are lungimea egală cu 25 de unităţi, iar 8 dintre ele conţin afişe care trebuiesc acoperite cu maxim 3 panouri. Se vor folosi toate cele 3 panouri care vor totaliza 11 unităţi, acoperind zonele 3-6, 11-15 şi 19-20 |
|  |  |  |  | * | * |  | * |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |
|  |  | * reprezintă unităţile de zid acoperite de afişe vechi |
| 10 4 6 7 3 8 1 | 5 2 | Sunt suficiente 2 panouri care totalizează 5 unităţi acoperind zonele 1-3 şi 7-8 |
|  |  | * |  | * |  |  |  | * | * |  |  |

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă