OLIMPIADA –DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 11. IV. 2007

Profil :TEHNIC

Clasa: a-X-a

Barem de corectare si notare

- Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu .

Subiectul.I.   										TOTAL: 20 puncte

1.a		6.a		11.d		16.a

2.a		7.c		12.b		17.a

3.a		8.b		13.a		18.b

4.d		9.a		14.d		19.d

5.b	          10.a		15.c		20.d

Subiectul.II.   							            	TOTAL: 30 puncte

1.a.Micrometru de exterior

Precizia de măsurare este de 0,01 mm

Pentru fiecare răspuns corect, se acorda 1 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,se acordă 0p

b.1-potcoava;2-nicovala;3-tija şurubului micrometric;4-dispozitiv de fixare;5-braţul cilindric (tija gradată)

6-tambur gradat;7-dispozitiv de limitare a apăsării (strângerii)

Pentru fiecare răspuns corect, se acorda 2 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,se acordă 0p

2. Oţelul moale,aluminiul,alama,cuprul

Pentru fiecare răspuns corect, se acorda 2 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,se acordă 0p

3. Intindere,forfecare şi presiune de contact sau strivire.

Pentru fiecare răspuns corect, se acorda 2 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia,se acordă 0p

Subiectul.III.   									TOTAL: 40 puncte

1. Se acordă 20 de puncte distribuite astfel:

3p. pentru respectarea formei constructive a piesei

3p. pentru aşezarea şi corespondenţa proiecţiilor

3p. pentru alegerea corectă a traseului de ruptură (sau a traseului de secţionare) şi reprezentarea corespunzătoare

3p. pentru respectarea scării de reprezentare

4p. pentru înscrierea cotelor pe desen

2p. pentru respectarea normelor generale de reprezentare în desenul tehnic (utilizarea corectă a tipurilor de linii, grosimea liniilor etc.)

2p. pentru acurateţea desenului întocmit.

2. a) 4 puncte

R1 = U1 / I

R1 = 80V / 2A = 40Ω

b) 4 puncte

U3 = U2 = E – U1

U3 = U2 = 150 – 80 = 70 V

c) 4 puncte

I3 = U3/ R3

I3 = 70/ 100 = 0,7A

d) 8 puncte

I2 = I – I3

I2 = 2 – 0,7 = 1,3A

R2 = U2 / I2

R2 = 70/1,3 =  53,84Ω

Se acordă:

2 puncte pentru fiecare formulă,

1 punct pentru fiecare calcul,

1 punct pentru indicarea fiecărei unităţii de măsură.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte

Se acceptă orice variantă corectă posibilă.