# OLIMPIADA – Discipline TEHNOLOGICE

## Faza naţională  – 11. IV. 2007

Profil: tehnic;

Specializarea: Tehnician proiectant CAD

Clasa: a XI-a

Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1-a; 2-c; 3-c; 4-a; 5-a; 6-b; 7-c; 8-b; 9-c; 10-d; 11-b; 12-d; 13-a; 14-a; 15-d; 16-b; 17-b; 18-a;

19-c; 20-a.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

II. 1. 3x4p=12p

Punctele de prindere sunt acele puncte mici care apar pe obiecte în momentul când sunt selectate.

Punctele de prindere pot avea următoarele stări:

- Rece, punctele au culoarea albastră. Dacă se apasă tasta ESC, punctele nu dispar, dar obiectul nu mai face parte din setul de selecţie, dacă se apasă încă o dată ESC punctele dispar. Dacă se apasă ENTER punctele dispar la prima apăsare.

- Cald, punctele au culoarea albastră şi apar după selecţie.

- Fierbinte, punctele au culoarea roşie. Un punct cald (albastru) selectat devine roşu, acest obiect poate fi supus următoarelor operaţii de editare: deformare, mutare, rotire, modificarea scării, oglindire. Toate cele cinci operaţii pot fi făcute cu/sau fără copiere.

II. 2.  3 x 3p = 9p

2.1  Asamblare filetată       			 3p

2.2  Asamblare demontabilă     	             3p

2.3  Elementele componente  sunt:		 3p

1 – Şurub

2 – Piuliţă

3 – Şaibă

II. 3.  9 x 1p = 9p

45º = 50g = π/4 rad.

6200Kg/m3 = 6,2 g/cm3

3200 KW = 3,2 MW

373K = 100ºC

3,5MPa = 3,5 X 106 Pa = 35 daN/cm2

33nF = 33 10-3μF = 33.000 pF sau 0,033 μF = 33 x 103pF

Pentru fiecare transformare corectă se acordă 1p.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

III.1  4 x 5p =  20p

- Din mai multe obiecte creează  un singur obiect, care poate fi folosit în aceeaşi aplicaţie ori de câte ori se doreşte.

- Se desenează obiectele componente. Comanda Block, se dă un nume, se selectează un punct de prindere, se selectează obiectele.

- Folosirea unui bloc se face cu comanda Insert, specificând coordonatele punctului de prindere, scara şi unghiul de rotire.

- Ambele creează blocuri. Blocul salvat cu comanda Block, se poate folosi numai în aplicaţia în care s-a definit, iar salvat cu Wblock, se poate utiliza şi în alte aplicaţii, deoarece se salvează într-un fişier separat.

III.2 	20p

a. Şubler cu precizia de 0,05 mm sau micrometru cu precizia de 0,01 mm.		(5p)

b. Am ales un şubler/micrometru deoarece cota se exprimă nu doar în milimetri ci şi în sutimi de milimetri.										(5p)

c. Reprezentare citire şubler:

sau

Reprezentare citire micrometru: