OLIMPIADA –DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 11. IV. 2007

Profil :TEHNIC

Clasa: a-X-a

- Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu .

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore .

Subiectul I                                                                             		TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. În S.I. este unitate de măsură fundamentală:

a) metrul

b) milimetrul

c) Newton-ul

d)  gradul Celsius

2. Cu linie continuă groasă (tip A) se trasează:

a) contururile şi muchiile reale vizibile pentru piesele reprezentate în vedere şi secţiune

b) contururile şi muchiile invizibile pentru piesele reprezentate în vedere şi secţiune

c) liniile de axă şi urma planului de simetrie

d) conturul pieselor învecinate

3. Rezistenţa la rupere este:

a) proprietatea pe care o au materialele de a se opune acţiunii forţelor externe

b) proprietatea metalelor de a se opune pătrunderii în masa lor a unor corpuri străine care tind să le deformeze suprafaţa

c) proprietatea  unui material de a rezista timp îndelungat la acţiuni repetate ale unei forţe exterioare

d) proprietatea pe care o au materialele de a rezista la solicitări aplicate brusc

4. În relaţia de calcul Δl = N·l / E·A, produsul E·A se numeşte:

a) modul de elasticitate longitudinal

b) moment de inerţie

c) modul de rezistenţă

d) rigiditate la întindere, respectiv la compresiune

5. Prin definiţie, tensiunea dintre punctele A si B este o mărime scalară UAB egală cu  raportul dintre :

a) forţa electrică ce se exercită asupra corpului şi sarcina sa

b) lucrul mecanic efectuat de forţa electrică ce se exercită asupra corpului şi sarcina sa

c) intensitatea câmpului electric şi sarcina care creează acel câmp

d) inducţia câmpului electric şi sarcina care creează acel câmp.

6. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea:

a) dimensiunilor liniare

b) dimensiunilor unghiulare

c) mărimilor electrice

d) forţelor

7. Cu linie punct subţire (tip G) se trasează :

a) liniile de ruptură la piesele din lemn

b) liniile de ruptură la piesele metalice

c) liniile de axă şi urma planului de simetrie

d) contururile şi muchiile reale ale pieselor

8. Materialele feromagnetice sunt:

a) slab atrase de câmpul magnetic

b) puternic atrase de câmpul magnetic

c) slab respinse de câmpul magnetic

d) puternic respinse de câmpul magnetic

9. Momentul de torsiune pură al unei bare se reprezintă printr-un vector situat :

a) în plane perpendiculare pe axa barei

b) de-a lungul axei barei

c) in planul secţiunii longitudinale a barei

d) pe axa transversală a barei

10. Efectul fotoelectric intern are loc când :

a) energia incidentă preluată contribuie numai la ruperea electronilor de valenţă

b) energia incidentă reţinută în interior este mai mare decât energia de legatură a electronilor

c) energia incidentă reţinută în interior este mai mică decât energia de legatură a electronilor

d) energia incidentă reţinută în interior este egală cu energia de legatură a electronilor

11. Erorile care se produc totdeauna în acelaşi sens şi pot avea valori constante sau variabile după o lege determinată sunt erori:

a) întâmplătoare

b) grosolane

c) relative

d) sistematice

12. Indicatorul unui desen are ca scop:

a) redarea informaţiilor legate de forma piesei

b) redarea tuturor datelor necesare identificării desenului şi obiectului reprezentat

c) redarea tuturor datelor legate de precizia de execuţie a obiectului

d) redarea tuturor datelor legate de funcţionarea piesei

13. Oţelurile carbon de calitate se notează cu simbolul:

a) OLC

b) OL

c) OLP

d) OSC

14. Mişcarea elicoidală este întâlnită în practică la :

a) cremalieră

b) roată dinţată

c) arbore

d) burghiu

15. Transformarea lucrului mecanic efectuat de câmpul electric asupra purtătorilor de sarcină în energie a mişcării termice reprezintă:

a) legea conservării sarcinii electrice

b) legea lui Ohm

c) efectul Joule

d) teorema I a lui Kirchhoff

16. Aparatele goniometrice sunt mijloace de măsurare pentru:

a) unghiuri

b) tensiuni

c) suprafeţe

d) diametre

17. Vederea este :

a) reprezentarea în proiecţie ortogonală a unui obiect văzut din exterior

b) reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a obiectului după intersectarea cu o suprafaţă

c) reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a obiectului secţionat

d) reprezentarea în epură a obiectului

18. Alamele sunt aliaje ale:

a) cuprului cu magneziul

b) cuprului cu zincul

c) cuprului cu aluminiul

d) cuprului cu fierul

19. Piuliţele, de regulă se execută din:

a) aluminiu

b) fonte aliate

c) oţel aliat

d) oţel fosforos

20. Precizaţi care este capacitatea echivalentă a trei condensatoare identice cu C=60nF, toate conectate în serie:

a) 90nF

b) 30nF

c) 10nF

d) 20nF

Subiectul II                                                                              		TOTAL: 30 puncte

1. Se dă următorul instrument de măsurare :

a) Precizaţi denumirea instrumentului din figură şi precizia acestuia.

b) Identificaţi părţile componente ale acestui instrument în ordinea trecută pe desen.

2. Precizaţi care sunt materialele frecvent utilizate pentru nituri.

3. Precizaţi care sunt solicitările niturilor într-o asamblare.

Subiectul. III                                                                                              TOTAL: 40 puncte

- Reprezentaţi şi cotaţi pe o foaie separată de concurs, în proiecţie ortogonală, la scara 1:1, piesa din figura de mai jos (nu se cer trasarea chenarului şi a indicatorului).

Notă : gaura de Ø 20 este o gaură străpunsă.

2. În circuitul electric reprezentat se cunosc următoarele  mărimi: E = 150 V, r = 0,  R3 = 100Ω,             U1 = 80 V şi I = 2 A. Să se afle:

a) valoarea rezistenţei R1;

b) valoarea tensiunii la bornele rezistenţelor R2 şi R3;

c) intensitatea curentului ce străbate rezistenţa R3;

d) valoarea rezistenţei R2.