OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 11.IV.2007

Profil: tehnic

Specializarea: Tehnician mecatronist

Clasa: a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul  efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I                                                                                          TOTAL : 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect :

1.  Pentru multiplicarea unui obiect pe 4 linii şi 5 coloane aplicăm comanda:

a. Stretch

b. Mirror

c. Scale

d.  Array

2. În sistemele de reglare automată semnalul obţinut la ieşirea traductorului se numeşte :

a. Mărime de ieşire

b. Mărime perturbatoare

c. Mărime de execuţie

d. Mărime de reacţie

3. Zona de activare a unui senzor REED depinde de :

a. câmpul electric

b. câmpul magnetic din vecinătatea sa

c. mărimea obiectivului detectat

d. câmpul electromagnetic

4. Raportoarele sunt:

a. aparate pentru măsurarea trigonometrică a unghiurilor

b. etaloane pentru unghiuri

c. şabloane pentru unghiuri

d. aparate goniometrice pentru măsurarea unghiurilor

5. Picnometrul măsoară:

a. aciditatea

b. umiditatea

c. densitatea

d. vâscozitatea

6. Cuplajul radial Oldham:

a. transmite mişcarea între arbori concurenţi cu poziţie relativă variabilă

b. preia abateri axiale, transversale ale arborilor cuplaţi

c. preia abateri axiale şi radiale sau transmite sarcini mari

d. compensează variaţia lungimii arborilor produsă de variaţia de temperatură

7. Comanda DONUT permite desenarea:

a. inelelor şi cercuri pline

b. numai a discurilor

c. numai a inelelor

d. elipselor

8. Pentru realizarea unui ansamblu nu este nevoie de:

a. fişa tehnologică de asamblare

b. stabilirea condiţiilor de recepţie

c. tehnologia realizării subansamblurilor

d. desenul de ansamblu

9. Arborii de transmisie sunt supuşi la:

a. torsiune şi răsucire

b. răsucire şi încovoiere

c. forfecare şi răsucire

d. încovoiere şi forfecare

10. Roţile dinţate care lucrează îndeosebi în medii cu praf, cu viteze mici se recomandă a fi realizate din:

a. OLC 60

b. OT 50

c. 41MoCr11

d. Fgn70-2

11. Comanda TRIM este folosită pentru:

a. ştergerea obiectelor care nu mai sunt necesare în desen

b. tăierea anumitor porţiuni din desen până la un obiect luat ca frontieră

c. prelungirea unei porţiuni din obiectul selectat până la un obiect luat ca frontieră

d. selectarea obiectelor de şters

12. Măsurarea masei cu balanţa este o metodă de măsurare:

a. directă

b. indirectă

c. de comparaţie

d. diferenţială

13. Senzorii de proximitate capacitivi funcţionează pe baza:

a. variaţiei tensiunii de alimentare

b. variaţiei inductivităţii unei bobine

c. variaţiei câmpului magnetic

d. variaţiei capacităţii unui condensator

14. Precizia de prelucrare şi asamblare a unui produs este determinată de:

a. abateri dimensionale

b. abateri de formă şi de poziţie

c. abateri dimensionale, de formă şi de poziţie şi calitatea stratului superficial

d. abateri dimensionale şi calitatea stratului superficial

15. Pentru lipirea elementelor din fontă se foloseşte:

a. Am42Lp

b. aliajul „monel”

c. Lp30Sb

d. AmSnLp

16. Motoarele pas cu pas fac parte din categoria:

a. motoarelor sincrone de mică putere

b. motoarelor asincrone cu rotor bobinat

c. motoarelor de curent continuu

d. motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit

17. Cunoaşterea regimurilor de funcţionare ale unei maşini de lucru din cadrul unui sistem de acţionare este necesară pentru:

a. alegerea corespunzătoare a mecanismului de transmisie

b. alegerea motorului electric de acţionare

c. alegerea ansamblului de comandă

d. toate variantele de mai sus

- Mărimile nominale impuse la maşinile de curent continuu sunt:

a. tensiunea la bornele principale, puterea utilă, frecvenţa tensiunii, turaţia

b. tensiunea la bornele principale, puterea utilă, turaţia

c. tensiunea la bornele principale, frecvenţa tensiunii, turaţia, factorul de putere

d. tensiunea la bornele principale, frecvenţa tensiunii, puterea aparentă, factorul de putere

19. Metoda interschimbabilităţii totale asigură precizia dimensiunii de închidere la toate lanţurile de dimensiuni:

a. prin compensare

b. prin ajustare

c. prin sortare pe grupe de dimensiuni

d. fără prelucrare sau ajustare suplimentară

20. Apelarea haşurării unui contur închis se face cu ajutorul comenzii:

a. DIVIDE

b. MEASURE

c. HATCH

d. QUICK LEADER

Subiectul II                                                                                         TOTAL : 30 puncte

1. Explicaţi noţiunea de traductor.                                                                        (4 puncte)

2. Enumeraţi situaţiile în care pot funcţiona lagărele cu alunecare hidrodinamice.

(6 puncte)

3. Prin ce comenzi de editare  AutoCAD se obţin figurile de mai jos:

a.                                                                                                                          (4 puncte)

b.                                                                                                                         (2 puncte)

4.  Determinaţi dimensiunea indicată de micrometrul din figură:                             (4 puncte)

5. Enumeraţi elementele componente ale unei maşini, utilaj, ansamblu în general:

(5 puncte)

6. Precizaţi care sunt elementele constructive de bază la maşina de curent continuu.

(5 puncte)

Subiectul III                                                                                            TOTAL : 40 puncte

1. Realizaţi un eseu cu titlul „Transmisii prin curele” respectând următoarele cerinţe:

a. Identificaţi următoarele simboluri din figură:

n1 -		D1 -	   	β2 - 	 	v2 -      		A -

(10 puncte)

b. Enumeraţi avantajele transmisiilor prin curele

(6 puncte)

c. Calculaţi coeficientul de alunecare elastică ε al curelei pe roţi

(4 puncte)

2. Într-un circuit de curent continuu o sursă cu tensiunea electromotoare E =12V debitează curent pe rezistorul de sarcină cu Rs = 600(. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric se leagă în circuit un ampermetru  cu rezistenţa internă ra = 50(.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică a circuitului înainte şi după legarea ampermetrului;

b. Calculaţi eroarea absolută şi eroarea relativă determinate de montarea ampermetrului în circuit.

(20 puncte)