Subiectul 1.

În cele două compartimente egale, separate printr-un piston etanş, care se poate mişca fără frecări se află heliu şi respectiv hidrogen molecular la aceeaşi temperatură. Ridicând temperatura sistemului o parte din moleculele hidrogenului molecular disociază. Ştiind că pistonul este impermeabil pentru heliu şi hidrogen molecular, dar permeabil pentru hidrogen atomic şi că după disociere poziţia pistonului se stabilizează astfel încât raportul volumelor celor două compartimente devine , determinaţi:

a) gradul de disociere  al hidrogenului molecular (raportul dintre numărul de molecule disociate şi numărul de molecule de hidrogen înainte de disociere);

b) masele molare medii aparente ale amestecurilor de gaze din cele două compartimente în stare finală, cunoscând masele molare ale heliului  şi ale hidrogenului molecular .

Soluţie

a) Înainte de disociere  şi  au acelaşi volum, aceeaşi temperatură şi evident pentru asigurarea echilibrului pistonului aceeaşi presiune, deci conform ecuaţiei Clapeyron Mendelelev, acelaşi număr de moli:

.						(1 punct)

Fie numărul de molecule de hidrogen molecular înainte de disociere: , unde  este numărul lui Avogadro. Dacă  este gradul de disociere, numărul de molecule disociate va fi: , obţinându-se prin disociere un număr de molecule monoatomice de hidrogen , în vreme ce numărul de molecule rămase nedisociate va fi: .

Corespunzător, numărul de moli de hidrogen monoatomic va fi:

, 					(1 punct)

iar numărul de moli de hidrogen molecular rămas:

.					(1 punct)

După disociere, asupra pistonului nu vor acţiona decât presiunile parţiale ale heliului din primul compartiment şi hidrogenului molecular din al doilea compartiment, deci pentru echilibrul pistonului:. Ecuaţia Clapeyron Mendelelev pentru cele două gaze se scriu:

şi , 			(1 punct)

de unde:

şi de aici: .	(1 punct)

b) Numărul de moli de hidrogen atomic obţinut prin disociere se poate scrie acum:

, care se va distribui în cele două compartimente:  şi folosind ecuaţia Clapeyron Mendelelev:

şi , 			(1 punct)

de unde: .

Rezolvând sistemul se obţine:

şi .			(1 punct)

Notând  masa molară medie aparentă a amestecului din primul compartiment în care se află  moli de hidrogen atomic şi  moli de , aditivitatea masei la amestecuri ne conduce la:

şi ţinând cont că , rezultă:

.			(1 punct)

Notând  masa molară medie aparentă a amestecului din al doilea compartiment în care se află  moli de hidrogen atomic şi  moli de hidrogen molecular, aditivitatea masei la amestecuri ne conduce la:

şi ţinând cont că , rezultă:

. 					(1 punct)

Subiectul 2.

A. O cantitate dată de gaz ideal descrie transformarea ciclică din figură în diagramă (n, T), unde reprezintă numărule de molecule din unitatea de volum.

Reprezentaţi graficul transformării ciclice în diagrame (p, V), (p, T) si ((, p);

A. Soluţie

Transformarea 1(2 			(0,5 puncte)

Transformarea 2(3 						(0,5 puncte)

Transformarea 3(1 		(0,5 puncte)

(0,5 puncte)			(1 punct)			(1 punct)

B. Soluţie

Aplicând ecuaţia primului principiu al termodinamicii pentru transformarea ciclică din enunţ rezultă:

,

dar

În consecinţă 						(0,5 puncte)

Dar , 		(0,5 puncte)

unde am folosit T3 = T4. şi 				(0,5 puncte)

Înlocuind, avem:

(0,5 puncte)

Din		4(1 avem ; 					(0,5 puncte)

1(2 avem ,	(0,5 puncte)

2(3 avem 					(0,5 puncte)

Folosind expresiile de mai sus rezultă

Dar , înlocuind vom obţine

Astfel rezultă 				(0,5 puncte)

Subiectul 3.

Într-un tub cilindric vertical, fix, închis la capătul superior, se poate mişca, fără frecări, un piston legat de o tijă subţire, prevăzută la celălalt capăt cu un flotor cilindric, de secţiune  şi de înălţime , cufundat parţial într-un lichid de densitate , ca în figura alăturată.

Când tubul este vidat, pistonul este în contact cu capacul superior al tubului fără a apăsa pe acesta, iar flotorul este cufundat cu  din înălţimea sa în lichid. Se introduce în tub, deasupra pistonului, un gaz ideal biatomic până ce pistonul se cufundă cu încă  din înălţimea sa în lichid. Se comunică apoi căldură gazului astfel încât volumul acestuia creşte cvasistatic de  ori. Considerând că presiunea atmosferică rămâne constantă, se cer:

a) să se arate că fiecare din succesiunea de transformări suferite de gazul introdus în tub este descrisă de ecuaţia , unde  şi  sunt respectiv presiunea şi volumul gazului şi să se determine  pentru fiecare dintre ele;

b) să se determine presiunea şi temperatura absolută a acestuia în starea finală în funcţie de presiunea şi temperatura absolută a stării iniţiale a gazului şi să se reprezinte grafic succesiunea de transformări suferite de gaz în coordonate şi ;

c) să se determine lucrul mecanic efectuat de gaz şi căldura primită de acesta cunoscând , ,  şi acceleraţia gravitaţională .

Rezolvare

Notăm cu  secţiunea pistonului şi a tubului cilindric şi cu  greutatea ansamblului format din piston, tija acestuia şi flotor. Condiţia de echilibru, când tubul este vidat, se scrie:

, unde  este presiunea atmosferică şi  forţa arhimedică ce acţionează asupra flotorului.

Aşadar:

(1 punct)

Volumul iniţial al gazului introdus în tub va fi:

, iar presiunea acestuia  poate fi determinată din condiţia de echilibru după introducerea gazului:

şi ţinând cont de relaţia , rezultă:

.							(0,5 puncte)

Fie  presiunea gazului din cilindru în momentul în care volumul acestuia este , cu .

Condiţia de echilibru a sistemului în acest moment este:

şi ţinând cont de relaţia :

.							(0,5 puncte)

Se observă că raportul dintre presiunea gazului şi volumul acestuia este:

sau:

(0,5 puncte)

Deci până la cufundarea completă a flotorului gazul suferă o transformare , descrisă de legea  cu .

După cufundarea completă a flotorului gazul suferă o transformare , la presiunea , care poate fi exprimată din condiţia:

şi ţinând cont de relaţia :			(0,5 puncte)

, transformare izobară descrisă de legea

cu .							(0,5 puncte)

b) Presiunea gazului în starea  este  şi atunci:

.

Volumul gazului în starea  se poate determina din legea:

, de unde: .

Legea transformării  se poate scrie şi sub forma , deci:

, de unde: .					(0,5 puncte)

Conform datelor problemei  şi atunci: .

Legea transformării izobare  se scrie:

, de unde: .					(0,5 puncte)

Reprezentările grafice cerute sunt cele din figurile de mai jos.

(1 punct)								(1 punct)

c) Lucrul mecanic efectuat de gaz poate fi determinat prin aria de sub curba care reprezintă succesiunea de transformări în coordonate :

.					(1 punct)

Variaţia energiei interne a gazului va fi:

, unde am ţinut cont că  şi am folosit ecuaţia Clapeyron Mendeleev.

Conform principiului I al termodinamicii căldura primită de gaz va fi:

.						(1 punct)

# Text boxes

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Str. Mihai Eminescu nr.11, Constanţa

Tel.: 0241/611913 Fax: 0241/618880

www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

Cod poştal: 900664

V

(1 punct)