Subiectul 1.

Un corp cu densitatea de 700 kg/m3 este menţinut în apa dintr-un vas sub acţiunea unei forţe de 0,3 N. Cunoscând densitatea apei 1g/cm3 şi g= 10 N/kg , să se afle:

a) volumul corpului;

b) ce fracţiune din volumul corpului se află deasupra apei, atunci când se dă drumul corpului să plutească;

c) ce masă minimă trebuie să aibă un alt corp, care asezat  deasupra primului corp, determină scufundarea acestuia la limită ?

d) ce viteză are corpul la atingerea suprafeţei libere a apei, dacă este lăsat liber de la adâncimea de  50 cm. (se neglijeaza fortele de frecare)?

Prof. Mariela Mincu, Şcoala „Mihai Viteazul” Constanţa

Subiectul 2.

O piesă de cupru, aflată la temperatura de t= 720˚C,este introdusă într-o masă m1 =1,75 kg de apă aflată la temperatura  t1 =18˚C. În urma schimbului de căldură, temperatura apei a crescut la t2 =100˚ C, iar o masă m2 =75 g de apă s-a evaporat. Să se afle masa m a  piesei.

Se cunosc:  capa =4185J/kg k; ccu =395 J/kg k ; λapa =23∙105 J/kg

***

Subiectul 3.

Într-un vas care conţine un lichid cu densitatea  se sprijină liber cu un capăt A pe marginea vasului o tijă subţire, omogenă şi uniformă de lungime şi densitate , celălalt capăt fiind cufundat în lichid. Înălţimea capătului superior al tijei faţă de nivelul lichidului este . Aflaţi:

a) lungimea x a porţiunii de tijă rămasă afară din lichid ;

b) unghiul ( format de tijă cu suprafaţa lichidului ;

c) coeficientul minim de frecare la alunecare μ dintre tijă şi marginea vasului pentru ca tija să nu alunece ;

d) forţa de apăsare normală în punctul de sprijin A, la limita de alunecare .

Se cunosc secţiunea tijei  şi acceleraţia gravitaţională .

***

# Text boxes

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Str. Mihai Eminescu nr.11, Constanţa

Tel.: 0241/611913 Fax: 0241/618880

www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

Cod poştal: 900664