OLIMPIADA-DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza locala – 23.02.2008

Profil:Tehnic

Specializarea: Tehnician in automatizari

Clasa: a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Subiectul I

Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect:

Total   20 puncte

1.  											  1punct

Valoarea tensiunii la ieşirea stabilizatorului electronic din fig.de mai  jos  este:

a) US = UZ – UBE;

b) US = Uin – UZ; 		   +

c) US = Uin – UBE;

d) US = UZ + UBE.

e) US = Uin + UBE.

_

2. 												 1punct

Într-un sistem automat mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de

automatizare se numeşte:

a)  mărime de comandă;

b)  mărime de reglată;

c)  mărime de referinţă;

d)  mărime perturbatoare.

e) m[rime de acţionare

3. 												 1punct

Mărimea reglată se obţine la ieşirea:

a) elementului de execuţie;

b) elementului de comparaţie;

c) elementului de amplificare;

d) instalaţiei (procesului) tehnologice.

e) elementului de acţionare

4. 												 1punct

Traductoarele rezistive de deplasare transformă o deplasare liniară sau

unghiulară în variaţia:

a) rezistenţei unui potenţiometru sau reostat;

b) capacităţii unui condensator;

c) inductanţei unui circuit magnetic;

d) temperaturii unui fluid.

e)presiunii unui gaz

5.                                                                                                                     1punct

Răspunsul S.R.A. în regim staţionar este caracterizat de:

a) durata regimului tranzitoriu

b) suprareglajul

c) eroarea staţionară;

d) gradul de amortizare

e) gradul de precizie

6.                                                                                                                      1punct

Analiza sistemelor de reglare automată se face aplicând la intrarea acestora:

a) semnale dreptunghiulare;

b) impulsuri de derivare;

c) semnale treaptă;

d) impulsuri de integrare.

e) semnale sinusoidale

7.											 1punct

Varianta amonte de măsurare a rezistenţei electrice prin metoda ampermetrului

şi voltmetrului se foloseşte când:

a) Rx este mult mai mare decât ra

b) Rx este mult mai mică decât ra

c) Rx este egală cu ra

d) Rx este dublă faţă de ra.

e) Rx este cel puţin egală cu ra

8.											     1punct

Clasa de precizie se stabileste in functie de:

a) eroarea instrumentala

b) eroarea relativa

c) eroarea raportata tolerata

d) sensibilitate

e) fidelitate

9.												  1punct

Un voltmetru, cu rezistenţa în (/V de 10.000, pentru un interval de 100V, are

nevoie de o rezistenţă adiţională de:

- 1000 k(;

- 100 k(;

- 100000 (;

- 10 k(.

- 10 (.

10.											 1punct

Rezistenţa în ohmi pe volt este dată de relaţia :

- R = U / Ia ;

- R = Ia / U;

- R = 1 / U;

- R = 1 / Ia.

- R = 1 / I;

11.												 1punct

Un voltmetrul conectat între bornele A şi B ale circuitului din figura alăturată,

indică o tensiune egală cu:

a) 60 V;

b) 30 V;

c) 0 V;

d) 20 V;

e)  10V

12.               										 1punct

In fig.de jos e reprezentata:

a) redresorul bialternanta

b) redresorul monoalternanta

c) redresorul bialternanta in punte

d) stabilizator

e) fototranzistor

13									                       1punct

14 										            1punct

15										            1punct

16.					5puncte

Treceti pe foaia de concurs litera corespunzatoare fiecarui enunt si notati in

dreptul ei litera A , daca enuntul e adevarat si cu litera F daca enuntul e fals.

- rezistenta de polarizare a bazei din circuitul de polarizare al

tranzistorului bipolar  asigura impreuna  cu tensiunea de

alimentare,polarizarea jonctiunii emitorului ;

- un tranzistor bipolar se compune din 3 jonctiuni ;

- marimile electrice de intrare la un tranzistor bipolar in conexiune EC sunt

Ib , Ube ;

- dezamorsarea(blocarea) tiristorului se obtine prin reducerea

curentului anodic sub valoarea  curentului de mentinere sau prin

inversarea polaritatii tensiunii aplicate intre anod si catod ;

- TEC-MOS este un tranzistor comandat de curentul de poarta

Subiectul II

Completati spatiile libere cu informatiile corecte:

Total   30puncte

1. 										       15puncte

a) Pentru functionarea normala a tranzistorului  , jonctiunea emitorului se polarizeaza …(1)..,cu o tensiune mica, iar jonctiunea ……(2).. se polarizeaza cu o tensiune ……(3)….,de ordinul voltilor sau zecilor de volti.

b) Intreruperea jonctiunilor se poate identifica daca jonctiunile au rezistente foarte…… in ambele sensuri de masurare.

c) Daca un decodificator are « n » intrari si « m » iesiri ,relatia dintre « n » si « m » este…….

d) Numarului zecimal 10 ii corespunde  in binar ………

e) Un CDB400 contine ………NAND-uri(SI-NU)

f)  Decodificatorul transforma semnalele de intrare reprezentate in …(1)……,in semnale de iesire reprezentate in …(2)…….

g) Tabelele de adevar contin intabelate,ordonat,toate valorile variabilelor de…(1)…cat si valorile variabilelor de…(2)...,care particularizeaza o functie.

h) O poarta AND(SI) cu doua intrari se reprezinta cu simbolul…(1)..,iar circuitul echivalent contine…(.2).. contacte normal…(3)…

i) Cel mai frecvent decodificator BCD-7segmente este CDB……..

2.  										                     5puncte

a) Reglarea este un ……1….. prin care o mărime …2…..este menţinută sau i se ……3…..valoarea prescrisă  conform cerinţelor procesului industrial.

b) Mărimea care este supusă reglării într-o valoare…4….. este cunoscută sub denumirea de mărime …5…..

3.											5puncte

In figura alaturata e  reprezentat aparatul feromagnetic cu atracţie.

|  | Denumiţi reperele 1,2,3,4,6 poziţionate pe desen. |
| --- | --- |

4.                                                                                                                 5puncte

În figura de mai jos este dată schema bloc a unui sistem automat.

|  | a. Indicaţi denumirea blocurilor numerotate cu 1, 2 şi 3 şi a literei m b. Scrieţi expresia mărimii care se obţine la ieşirea elementului 2. |
| --- | --- |

Subiectul III

Total  40puncte

1.											    12 puncte

2.											8puncte

Scrieti  expresia functiilor  “ f ” din fig.demai jos :

a)

b)

c)

Ce concluzie trageti din rezolvarea celor trei functii ?

3.		                20 puncte    [3p pt. a) ,  13p pt. b),  3p pt. c),  1p pt. d) ]

sint egale

# Text boxes

Rb