OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 30. IV. 2008

Profil :TEHNIC

Clasa: a-X-a

BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I (20 puncte)

SI.1.  (10p.)

1 –c,  2 – b,  3 – c,  4 – c,  5 – a,  6 – a,  7 – a,  8 – a,  9 – d, 10 – d.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SI. 2. (5p.)

1 – d;     2 – c;     3 – a;      4 – e;      5 – b.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SI. 3. (5p.)

a.  F           b.  A           c.  A          d.  A         e. F

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p

SUBIECTUL II.  (30 puncte)

SII.1. (10p.)

- (1)  -  măsurată , (2) - reală

- (3)  -  canal , (4) - izolant

- (5)  -  valoarea , (6) - cotat

- (7)  -  sistem , (8) - transmite

- (9)  -  degradare , (10) - chimice

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SII.2. (10 p.)

a. 450 = 50g  = π/4 rad

b. 6,2MPa = 620 000Pa = 62 daN/cm2

c. 33nF  = 0,033 μF = 33 000 pF

d. 10m3/h = 2,7 dm3/sec = 2,7 l/sec

e. 7800kg/m3 = 7,8 g/cm3

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SII.3. (10 p.)

1 – potcoavă

2 – nicovală

3 – tija şurubului micrometric

4 – dispozitiv pentru fixarea tijei şurubului micrometric

5 – braţ cilindric

Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL III.  (40 puncte)

SIII.1. (15 p.)

- pentru scrierea corectă a formulei de bază =  se acordă 2 p.

- pentru scrierea formulei de lucru

a      se acordă 4 p.

- pentru fiecare transformare efectuată corect se acordă câte 2 p.

N = 30kN = 30 000 N

d = 2cm = 0,02 m

ζa = 50MPa. = 50 · 106 N/m2

- pentru obţinerea rezultatului corect se acordă 3 p  =  47,8 · 106 N/m2

SIII.2.  (25 p.)

1. Cunoscând valoarea tensiunii U1 (dintre punctele A si B) se calculează valoarea curentului I1 astfel:

I1 =  = = 0,075 A

Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 3 p.

Pentru efectuarea corectă a calculului se acordă 3 p.

2. Se aplică Legea a II-a a lui Kirchhoff în ochiul marcat în schema electrică :

U = R2I + R1I1 = R2I + U1

Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 3 p.

I = =  = 0.1125A = 112,5 mA

Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 3 p.

Pentru efectuarea corectă a calculului se acordă 3 p.

Se aplică Legea I a lui Kirchhoff în nodul A:

I = I1 + IV ;

Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 2 p.

IV = I – I1 = 112,5 mA – 75 mA = 37,5 mA

Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 2 p.

Pentru efectuarea corectă a calculului se acordă 2 p.

RV = =  = 1200

Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 2 p.

Pentru efectuarea corectă a calculului se acordă 2 p.