# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: TEHNIC

Calificarea: TEHNICIAN MECATRONIST

Clasa: a XI- a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1. 1.b. 	2.e.	3.c .	4.b.	5.c.	6.b.	7.a.	8.b.	9.d.	10.a.	(10p.)

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

2. a. – A;		b. – F;		c. – F;		d. – A;		e. – A.		(5p.)

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

3. 1. - b		2.- c		3.- a		4.- e		5.- 	6.- d.     (5p.)

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1.											(10p)

1 – lampă electronică

2 – fulger

3 – redresor

4 – lamele colectoare

5 – racordarea

6 – unghi precizat

7 – generator

8 – inductor

9 – indus

10 – îmbinarea

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

2.   Tipuri de fusuri:									(5p)

- După poziţia fusului în lagăr pot fi:

  - frontale (de capăt)

  - intermediare

b. După direcţia forţei principale de acţiune faţă de axa piesei pot fi:

- radiale

- axiale

- radial – axial

c. După formă:

- tronconice

- cilindrice

- sferice, etc.

Pentru oricare cinci răspunsuri corecte din lista de mai sus, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

3. Mijloace pentru măsurarea lungimilor: 						(6p)

- lamele plan paralele

- calele plan-paralele

- calibrele

- lerele

- sferele

- metrul

- riglele

- ruletele

- panglicile de măsurare

- clupele

- zoometrele

- şublerul

- micrometrul etc.

Pentru oricare şase răspunsuri corecte din lista de mai sus, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

4. 											 (5p)

- Asamblări demontabile prin ştifturi.					 (2p)

Pentru răspuns corect, se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- (2p)

1- piese asamblate

2- ştift cilindric teşit pentru fixare şi centrare

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. oţeluri tratate termic			                                                 (1p)

Pentru răspuns corect, se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

5.											(4p)

1 - inel inferior

2 – inel superior

3 – corp de rulare

4 – colivie

Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 1p (41 4p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1.                                                                                                                          20 puncte

a. 										(4p)

Înstalaţiile-sistemele de măsurare reprezintă un  mijloc de măsurare constituit din mai multe aparate de  măsurat sau auxiliare, necesare pentru captarea şi adaptarea  unui semnal de măsurare şi pentru emiterea valorii măsurate, ca „imagine” a mărimii de măsurat.	sau

Înstalaţiile-sistemele de măsurare reprezintă un ansamblu complet de mijloace de măsurare şi alte echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări specificate.

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. Funcţiunile adaptorului pot fi:			]			(6p)

- amplificator de măsurare

- traductor de măsurare

- calculator

Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 2p (326p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. Emiţătorul direct livrează (emite) valoarea măsurată a mărimii de măsurat într-o formă direct inteligibilă pentru observator.						(2p)

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Cele mai importante emiţătoare directe sunt:				(3p)

- indicatoarele

- înregistratoarele

- numărătoarele

Pentru fiecare dintre cele trei răspunsuri corecte şi complete din lista de mai sus, cu câte un exemplu se acordă câte 1p (313p); pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

d. Captorul este activ atunci când energia semnalului de măsurare este luată direct de la măsurand, iar atunci când mărimea de măsurat comandă o energie auxiliară,  livrată de o sursă auxiliară captorul este pasiv.						(4p)

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Senzorul sau sonda. 								(1p)

Pentru răspuns corect se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

2.										    (20 puncte)

- (2p)

Nituirea este procedeul tehnologic de îmbinare/asamblare nedemontabilă a două sau mai multe piese, cu ajutorul niturilor.

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- (7p)

Fazele nituirii manuale sunt:

- Pregătirea nituirii;

- Trasarea centrelor găurilor;

- Găurirea tablelor;

- Montarea pieselor pentru nituire şi centrare;

- Nituirea propriu-zisă;

- Debavurarea (dacă este cazul);

- Ştemuirea.

Pentru fiecare fază enumerată se acordă câte 1p (71 7p);  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- Elementele notate pe schema de mai sus sunt:				(5p)

1 - piese pentru nituit; 2 – nit; 3 - trăgător; 4 – contracăpuitor; 5 – diferite forme de căpuitoare.

Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 1p (51 5p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

- Schema asamblării  cap la cap cu o eclisă.				(6p)

În figura de mai jos este reprezentată asamblarea nituită cap la cap cu o eclisă.

Pentru reprezentare corectă se acordă 6p; pentru reprezentare parţial corectă se acordă 3p; pentru reprezentare incorectă sau lipsa acesteia, 0p